Введение

Генеральный план Кабардинского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 12 июня 2008 года №02 и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на расчетный срок 20 лет до 2031 года, планировочной организации территории населенных пунктов поселения: станицы Кабардинской, поселка Асфальтовая Гора, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий с учетом реализации инвестиционного проекта по строительству Международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир».

При разботке генерального плана учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- Схемы территориального планирования муниципального образования Апшеронский  район Краснодарского края, разработанной ООО «ПТМ Головеровой И.И.» в 2009 году;

- Концепции перспективного развития ст.Кабардинская Апшеронского района Краснодарского края, разработанной ООО «Глобус» в 2007 году.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки новой градостроительной документации Кабардинского сельского поселения возникла в связи с введением в действие нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, с внесенными изменениями согласно Федерального закона от 20.03.2011г № 41-ФЗ, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования генерального плана послужили следующие документы и материалы:

-протокол от 26 мая 2008 года № 17/1-А рассмотрения заявок на участие в аукционе, с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования».

- муниципальный контракт от 12 июня 2008 года №02 на разработку генерального плана Кабардинского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой Кабардинского сельского поселения и согласованное руководителями департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- Постановление главы администрации муниципального образования Апшеронский район от 12.09.2007г. №1954 «О резервировании на территории Кабардинского сельского поселения Апшеронского района земельного участка для реализации инвестиционного проекта «Международный детский культурно-развлекательный комплекс «Волшебный мир»;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Апшеронский район и Кабардинское сельское поселение (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является регулятивным документом муниципального уровня, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г. в редакции Федерального закона от 20.03.2011г. №41-ФЗ;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 21.07.2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- Свода правил СП 42. 13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от26 мая 2011г.№244;

-Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных  постановлением Законодательным Собранием Краснодарского края от 24 июня 2009года №1381-П в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

-Лесного плана Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 31марта2009года№249.

-Постановления Правительства РФ от 14 октября 2010года №833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».

-Федерального закона от 22 июля 2005года №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

В разработке генплана принимали участие :

-администрация Кабардинского сельского поселения;

-администрация Апшеронского района;

-департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

-отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Апшеронский район;

-комитет по земельным ресурсам и землеустройству муниципального образования Апшеронский район.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка правил землепользования и застройки на территорию Кабардинского сельского поселения, проектов планировки, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2031 год.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Физико-географические и техногенные условия

## Климат

Климат является одним из основных природных факторов, определяющих основные экзогенные процессы, их интенсивность и направление развития.

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория Кабардинского сельского поселения относится к подрайону III Б. На формирование климата изучаемого района оказывают влияние следующие факторы: относительная удаленность территории от океана, значительная приподнятость над уровнем моря и высокая степень расчлененности рельефа.

По температурному режиму климат поселения относится к умеренно континентальному с повышенным увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1600–2400 часов в год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 118 ккал/см2 на севере района до 120 ккал/см2 на юге. Сумма положительных температур воздуха выше 10° составляет 1100°–2500°. (Гвоздецкий, 1954)

Климатические особенности территории изучаемого района лучше всего характеризуются по сезонам года.

Осень на изучаемой территории наступает в середине сентября. Начало осени характеризуется здесь устойчиво теплой, солнечной, сухой и почти безветренной погодой с умеренно высокими температурами днем и прохладными ночами. Во второй половине октября температура воздуха переходит через 10° в сторону понижения. Примерно в этот же период отмечаются и первые заморозки. Дожди приобретают обложной характер, именно в этот период создаются благоприятные условия для флювиальных процессов, как временных водотоков, так и постоянных. В середине ноября происходит устойчивый переход температуры воздуха через 5°С.

Во второй половине декабря на большей части территории температура воздуха переходит через 0°С в сторону понижения – наступает зима. В большинстве лет зима короткая (2–2,5 месяца) и неустойчивая. В горных районах продолжительность зимы увеличивается. Самым холодным месяцем зимы является январь. Средняя температура января колеблется от -5°С в предгорьях до -10°С в горах. (Темникова, 1964).

В зимний период нередки резкие похолодания, когда минимальная температура воздуха понижается до -22°С. Среди зимы часты оттепели с температурами, доходящими до 5–10°C и вызывающими сход снега.

Весна наступает в конце февраля – первой декаде марта. Полное оттаивание почвы наблюдается в феврале – начале марта. Нарастание тепла весной идет быстро. Через 15 дней после начала весны – в течение марта – температура воздуха переходит через 5°С, а 10–20 апреля – через 10° С. К этому времени прекращаются заморозки.

Лето наступает во второй половине мая. Лето жаркое со среднемесячной температурой в июле, самом теплом месяце года, составляет 24–25°C. В конце июня – в начале июля температура воздуха переходит через 20оС и сохраняется выше этого предела около 30–40 дней.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. В предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм (Темникова, 1964).

В летний период в связи с сильным нагреванием подстилающей поверхности увеличивается конвективная облачность и вырастает количество гроз. Наиболее часты они в июне (в среднем до 14 дней за месяц). Ливневые дожди сопровождаются выпадением града. В отдельные годы за лето может быть 8–9 дней с градом.

Ветровой режим изучаемой территории подчиняется особенностям орографии местности. Здесь преобладают ветры северных направлений, как в теплые (53%), так и в холодные (36%) сезоны года, и увеличение зимой ветров южной составляющей (январь – 35%). Среднемесячная скорость ветра 1,5–2 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре – марте, наименьшая – в июле. Максимальная сила ветра может подниматься до ураганной силы – 35м/с. Вероятность такого ветра один раз в двадцать лет.

Распределение осадков в течение года в Кабардинском сельском поселении, в целом, имеет общие черты с их распределением в Апшеронском районе. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм в год (табл. 1).

Таблица 1

|  | Месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | II | III | IIII | IIV | V V | VVI | VVII | VVIII | IIX | X X | XXI | XXII |  |
| Апшеронск | 60 | 55 | 60 | 70 | 60 | 90 | 55 | 54 | 50 | 65 | 60 | 55 | 34 |

Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь (табл.3.1.1.).

Среднемесячная  температура  воздуха на изучаемой территории колеблется от  -9°С в зимнее время до +25°С в летние месяцы и составляет 9°С за год (таблица 2.).

Таблица 2

|  | Месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Апшеронск | -9 | -5 | 5 | 12 | 18 | 23 | 25 | 24 | 15 | 8 | -2 | -7 | 9 |

Согласно приложению 5 СНиП 2.01.07-85 для  ст. Кабардинской принимаются:

- по расчетному значению веса снегового покрова – район II (карта 1);

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – район 5 (карта 2);

- по  расчетному значению давления ветра – район V (карта 3);

- по толщине стенки гололеда – район IV (карта 4а);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 0( (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 20( (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район 10( (карта 7).

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (Л.И. Чередниченко,  И.И. Потапов, И.Н. Сафронов), выполненным для инженерно-геологического районирования  территории Краснодарского края, территория Кабардинского сельского поселения входит в пределы возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной Закубанской равнины.

Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Площадь ее занята в основном среднеплейстоценовой и пойменной террасой р. Кубани, в меньшей степени – нижнеплейстоценовой террасой, расчлененной левобережными притоками р. Кубани на отдельные вытянутые массивы. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.

Главными водными артериями равнины являются реки субмеридионального направления: Пшиш, Белая, Пшеха, Лаба, Фарс и др.

Наиболее крупные реки берут начало на вершинах Главного и Бокового хребтов и впадают в р. Кубань с левого берега.  Речная сеть предгорий расположена поперек горного склона и характеризуется хорошо выработанными долинами с широкими днищами и террасированными склонами.

Более мелким геоморфологическим элементом Закубанской равнины является Равнина предгорная, высокая, наклонная, эрозионная, куда собственно и относится Кабардинское поселение.

Описываемая равнина располагается в южной части террасированных Западно-Кубанской и Восточно-Кубанской равнин, является ступенью между равнинами и Большим Кавказом. Она протягивается полосой в виде водоразделов рек Псекупс, Апчас, Марта, Пшиш, Пшеха, Курджипс, Белая с уклоном в сторону террасированной равнины от г. Горячий Ключ до г. Апшеронска и заканчивается юго-восточнее г. Майкопа. Абсолютные отметки поверхности высокой равнины изменяются в пределах 150–500 м. Отличительная черта равнины – резкорасчлененный рельеф.

Сельское поселение Кабардинское расположено в 4 км северо-западнее города Хадыженска. Сельское поселение находится на северном склоне Западного Кавказа в среднем течении реки Пшиш, по право- и левобережью. Рельеф территории предгорный, с колебаниями высот более ста метров. По морфографической категории относится к предгорному. Склоны расчленены эрозионными врезами в виде небольших водотоков, оврагов, промоин и осложнены системой оползневых тел.

Непосредственно территория Кабардинского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Пшиш и впадающие в нее притоки;

- верхнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Пшиш;

- склоны различной крутизны и экспозиции;

- водоразделы.

Поймы рек Пшиш и Хадыжка занимают около 15% территории Кабардинского сельского поселения и имеют асимметричный поперечный профиль. Пойма реки Пшиш в пределах сельского поселения шириной от 250 до 1200 метров с ассиметричными склонами. Русло горной реки, шириной до 75 метров, извилистое с многочисленными протоками. Борта русла реки эрозионные, эрозионно-обвальные, осложненные мелкими оползнями (ТН 108, 109, 111, 113, 115). Участков с пологими бортами практически нет. Берега задернованы, крутизной до 600.

Вдоль левого берега на некоторых участках русла реки Пшиш прослеживается намывной аллювий – галька, валуны, песок с речной ракушкой (ТН 109, 110, 111). Протяженность эрозионных участков берега от 20-30 м до 150 м. Высота эрозионных уступов до 4м, сложены они рыхлыми четвертичными отложениями, представленными суглинками с прослоями песков и супесей. В основе четвертичных пород прослеживаются гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем.

Поверхность поймы плоская, осложнена многочисленными промоинами, протоками и каналами, которые в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков заполняются водой. Территория подвержена значительному антропогенному воздействию при сооружении сельскохозяйственных объектов и прокладки трасс коммуникаций и автомобильной и железной дороги.

В целом, первоначальный рельеф поймы изменен техногенной деятельностью, по течению реки устроены  запруды и водохранилища.

Разделение поверхности пойменной террасы на низкую и высокую пойму  в пределах Кабардинского сельского поселения не представляется возможным, поскольку в рельефе эта граница не читается.

С левого берега в р. Пшиш впадают многочисленные балки, имеющие, как правило, "V"- образный поперечный профиль, которые стекают с пологих склонов, крутизной до 10°.

С правого берега в р. Пшиш впадает р. Хадыжка и немногочисленные притоки, стекающие, в основном, с оползневого склона. Русло р. Хадыжка ассиметричное. Левый берег крутой, высотой до 10 м, сильно эрозионный, со свежими вывалами, осложненный мелкими оползнями. Правый борт пологий, высотой до 1,5 м, задернованный. Русло реки меандрирует. Ширина русла до 5 м. В нижней части обрыва обнажаются глины уплотненные (ТН 116).

Борта русел балок и мелких водотоков преимущественно крутые и обрывистые, крутизной до 50°. Балки обводненные (ТН112, 114). Глубина эрозионного вреза до 2м. Длина балок различна:  от 300–500 м до 5.0 км и более. Отложения мелких водотоков представлены суглинками, супесями с включениями обломочного материала полускальных пород.

Вдоль поймы реки Пшиш по обеим сторонам прослеживается верхнеплейстоценовая надпойменная терраса, отделяющаяся от поймы нечетко выраженными в рельефе уступами, высотой до 3 м в южной части, и до 5 м – в северной. Высота террасы над урезом воды – 6–8 м. Ширина террасы от 250 м до 1000 м на правом берегу р. Пшиш и до 1300 м на левобережье.

Поверхность террас слабопологая, крутизной до3-5°, незначительно осложнена неглубокими современными эрозионными русловыми врезами временных водотоков, а также оврагами и балками в активной стадии развития, шириной до 10м и глубиной до 3м (ТН 5, 6). В наиболее крупных из них получает развитие как боковая, так и донная эрозия, причем боковая преобладает. Поверхность террас покрыта древесно-кустарниковой растительностью, а также влаголюбивой болотной растительностью (ТН 7).

На правобережной и левобережной террасах р. Пшиш расположен основной массив строений ст. Кабардинской, поэтому первоначальный рельеф здесь техногенно изменен, устроены небольшие водохранилища, кое-где  поверхность выровнена путем отсыпки грунтов.

Исходя их геоморфологических особенностей и генезиса, склоны на территории Кабардинского сельского поселения можно подразделить на склоны сравнительно устойчивые (крутизной до 10°), древние оползневые более крутые, но тоже сравнительно устойчивые и современные оползневые неустойчивые склоны.

Территория склонов крутизной до 10° занимает большую часть района работ, до 50%. Склоны незначительно расчленены в основном широкими балками и оврагами, слабо выраженными в рельефе, с постоянными и временными водотоками (ТН 9). Местами наблюдается «пьяный лес» и мелкобугристая поверхность склона (ТН 8). На таких участках не исключена возможность оползания грунта под воздействием сопутствующих факторов (переувлажнение поверхностными водами, образование верховодки, подрезка склона).

В целом, пологие склоны антропогенно изменены незначительно. На северо-восточной окраине станицы, за ул. Сибирской расположен участок склона, преобразованный для строительства. Вырыты дренажные каналы и водосборные ямы, древесная растительность вырублена (ТН 10).

Древние оползневые склоны преимущественно развиты в центральной и восточной части поселения, на правобережье реки Пшиш. На левобережье они получают развитие в основном по бортам некоторых балок. В целом, площадь территории, занятой древними оползневыми склонами, составляет около 20%. Поверхность склонов бугристая, ступенчатая, как правило, залесенная (ТН 11, 18). Локально на некоторых участках деревья незначительно наклонены вниз по склону или местами образуют «пьяный лес» (ТН 17). Получает развитие линейная эрозия, на склонах присутствуют как свежие эрозионные формы, имеющие V-образную форму, так и стабилизировавшиеся, не имеющие четкого выражения в рельефе, приуроченные к небольшим обмершим оврагам и ложбинам. Почти повсеместно поверхность склонов переувлажнена, поросла влаголюбивой растительностью (ТН 4). Несмотря на то, что склоны относительно стабилизированы и видимые признаки современного оползнеобразования на поверхности отсутствуют, склоны являются неустойчивыми, так как при определенных условиях (вырубка леса, подрезка склона, переувлажнение поверхностными водами) не исключено возобновление оползневых процессов.

Современные оползневые склоны развиты в основном на правом борту долины р. Пшиш и на водораздельных пространствах балок Нефтяной и Карагачева, вблизи и в самом поселке Асфальтовая Гора.

На правобережье современное оползнеобразование, возможно, связано с близостью Краснодарского тектонического разлома. Границы оползневых склонов, со сложными очертаниями довольно четко прослеживаются в рельефе и обусловлены, в основном, литологическим составом подстилающих пород. Свежие оползневые тела, как правило, раздроблены на отдельные блоки различных размеров. Во время изысканий прослежено большое количество свежих трещин-заколов шириной от 3 до 40см (ТН 12, 13, 14, 19). Поверхностью скольжения оползней являются глины буровато-серые, серые, водонасыщенные, кое-где обнажающиеся на поверхности (ТН 14).

На отдельных участках река Пшиш подрезает оползневой склон. Также следы свежих оползней прослеживаются в бортах крупных балок, различной крутизны, кое-где отвесных (ТН 15, 16, 20), т.е. причиной образования оползней в этом случае, является боковая эрозия.

Второй крупный участок распространения современных оползневых процессов приурочен к водораздельной части и склонам балок Нефтяной и Карагачева на левобережье р. Пшиш. Активные оползневые процессы в основном распространены на древнеоползневых склонах, подрезанных автодорогами, и на территории застройки п. Асфальтовая Гора. Оползни в основном фронтальной и циркообразной формы. По характеру движения блоковые и блоково-консистентные. Размеры оползневых участков от 10–15 м до 150 м шириной и от 20–30 м до 200 м длиной (ТН 101, 102, 104, 106). На древнеоползневых склонах прослеживаются многочисленные оползневые трещины длиной 50 см и шириной до 5 см (ТН 104, 106).

Водоразделы на описываемой территории слабо читаются в рельефе, в основном протягиваются узкими длинными  полосками и вершинками и занимают незначительную площадь. Уклон их незначителен до 3–5°, поверхность слабопологая. На одном из водоразделов, в северо-восточной части поселения расположена наивысшая точка – 375,3м.

## Гидрография

Главной водной артерией Кабардинского сельского поселения является река Пшиш и ее правый приток – р. Хадыжка.

Река Пшиш – один из основных левобережных притоков р. Кубани и типично горная река. Берёт начало на северо-западном склоне горы Шесси (высота горы 1137 м) и впадает в Краснодарское водохранилище ниже станицы Старокорсунской. Длина реки 275 км. Площадь водосборного бассейна 1840 км2. Верхняя его часть расположена в области средневысотных складчатых хребтов, сложенных известковыми и глинистыми породами юрского возраста. Эти хребты сильно расчленены деятельностью вод и покрыты густыми дубово-буковыми лесами. Средняя часть бассейна находится в зоне низкогорий и предгорий Большого Кавказа, поросших дубовыми лесами, а нижняя – в зоне предгорий лесостепной равнины.

Долина реки Пшиш в верхнем течении имеет вид узкого ущелья, вниз по течению она постепенно расширяется. Русло реки извилистое, течение реки в верховьях очень быстрое, а в низовьях течение слабое.

Главными источниками питания реки являются атмосферные осадки в виде дождя и снега, а также подземные воды, местами выбивающиеся ключами в долине реки. Водный режим реки Пшиш паводочный. Уровни воды и ее расходы сильно колеблются по сезонам года. Наибольшие подъемы уровней воды наблюдаются весной после таяния снегов и осенью – от дождей.

Средний годовой расход воды составляет – 22,6 м3/сек, а максимальный может достигать – 753 м3/сек. (Борисов, 1978).

Ледяной покров реки Пшиш неустойчив. Обычная средняя продолжительность его 1–2 месяца, но и в иные теплые годы ледостава вообще не бывает. Долина реки Пшиш покрыта лесом, густо заселена.

В долине р. Пшиш расположены: город Хадыженск, станицы Кабардинская, Лесогорская, Тверская,  Черниговская и другие населенные пункты.

Река Хадыжка является правым притоком реки Пшиш. Река сильно меандрирует, русло местами заболоченное, постоянный водоток наблюдается только в периоды паводков.

## Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

- почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

- почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

На территории Кабардинского сельского поселения распространены почвы двух групп: почвы лесостепи, горных и субтропических лесов и почвы речных долин и дельты р. Кубани. На территории склонов и водоразделов распространен подтип серых горно-лесных почв. Характерными морфологическими особенностями этих почв является хорошо выраженная оподзоленность и наличие темного слитого горизонта в нижней части почвенного профиля. Количество гумуса в верхней части горизонта составляет 2–3%, но уже в нижней части этого горизонта его содержание резко падает. Содержание фосфора (Р2О5) колеблется от 2,5 до 3,5 мг на 100 г почвы, а калия (К2О) – от 25,5 до 27,1 мг на 100 г почвы. (Гвоздецкий, 1954)

В пойме рек Пшиш и Хадыжка, а также на надпойменной террасе распространены аллювиальные луговые и лугово-черноземные почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3–5%.

Для растительности Кабардинского поселения и всего Апшеронского района характерен высокий эндемизм флоры. Из эндемиков здесь присутствует колокольчик отрана. Встречаются в изучаемом районе и два реликта дочетвертичного времени - тис и самшит.

В настоящее время на территории изучаемого района естественная растительность сильно изменена и нарушена хозяйственной деятельностью человека. Площадь, занятая лесом 100 лет назад, занимала более 80% территории Кабардинского сельского поселения. В настоящее время в связи интенсивной вырубкой леса ее площадь сократилась до 50% и тенденция к уменьшению лесов сохраняется. Для вывоза древесины были проложены многочисленные временные лесовозные дороги. Активная вырубка леса связана также с освоением месторождений на исследуемой территории, что приводит к нарушению почвенного и растительного слоя, и как следствие, вызывает активизацию линейной и плоскостной эрозии и оползневых явлений.

## Животный мир

Животный мир края богат и разнообразен. В крае встречается более 600 видов животных (Плотников, 1989г.). Наиболее  многочислен класс птиц, насчитывающий около 320

видов, класс рыб представлен 163 видами, млекопитающие – 86, рептилии – 21, земноводные – 11.

Для края характерен высокий эндемизм животных (встречается только здесь), который свидетельствует о древности происхождения фауны Краснодарского края.

Зоогеографы относят фауну Краснодарского края к Палеотропической области. По  мнению Верещагина (1959г.) на территории края наблюдается смешение фауны Восточной Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Ирана.

Все ученые, занимающиеся изучением животного мира, отмечают отличие фауны степной части от фауны горной части края. Некоторые виды обитают одновременно в той и другой части. Это еж обыкновенный, волк, лисица, заяц-русак и др.

Большое разнообразие физико-географических условий в крае определяют четкие группировки животных: степей, лесостепей, горных лесов и высокогорий Кавказа.

Распространение животных по территории немыслимо рассматривать в отрыве от природных условий той местности, где они обитают. Территория Кабардинского поселения отнесена к  фауне лесостепей Закубанья.

В лесостепной зоне распространены и степные и лесные представители животного мира. Среди них – хорек, полевая мышь, кавказский крот, хомяк, ласка, еж, соня-полчок, суслик, заяц-русак, барсук, выдра, кабан, косуля.

Разнообразен мир птиц – это воробьи, коноплянки, дятлы, дрозды, синицы, вьюрки, сойки, из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

Из пресмыкающихся обитают – ужи водяной и обыкновенный, гадюка Казнакова и степная, ящерицы и черепахи. Из земноводных – тритоны, квакша, кавказская крестовка и другие.

В связи с активной вырубкой лесов на территории Кабардинского сельского поселение происходит быстрое сокращение численности и видового разнообразия животных, обитающих здесь.

## Инженерно-геологическое районирование территории

Инженерно-геологическое районирование территории  Кабардинского сельского поселения произведено на топографической основе масштаба 1:25000 в электронном виде и  на бумажной основе.

Для  изучения  инженерно-геологических условий территории было проведено инженерно-геологическое обследование территории, описано 37 точек наблюдений. Маршрутные наблюдения ориентировались по склонам с наиболее сложным рельефом для выявления современных процессов оползнеобразования, а также были проведены в пойменной и частично надпойменной части р. Пшиш для изучения процессов боковой эрозии и характера русел крупных балок, впадающих в р. Пшиш.

Кроме того, были использованы архивные и фондовые материалы, научные статьи  и исследования в соответствии с техническим заданием заказчика на проведение изысканий.

Составление  схематической карты инженерно-геологического районирования  произведено за счет использования методов «аналогий» и «ключевых участков».

Исходя из такого подхода, были составлены:

- карта инженерно-геологического районирования на основе вспомогательных карт;

- легенда к карте;

- текстовая часть пояснительной записки.

Изученная площадь характеризуется:

– простыми условиями (I);

– условиями средней сложности (II);

– сложными условиями,  в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1.

Доминирующее место занимают сложные условия.

В заключении, по изученным инженерно-геологическим условиям можно сделать следующие выводы:

1. Рельеф территории. Сельское поселение Кабардинское находится на северном склоне Западного Кавказа в долине реки Пшиш. Рельеф территории предгорный, с колебаниями высот более ста метров. Склоны расчленены эрозионными понижениями в виде небольших водотоков, оврагов, промоин и осложнены системой оползневых тел.

Непосредственно территория Кабардинского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Пшиш и впадающие в нее притоки;

- верхнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Пшиш;

- склоны различной крутизны и экспозиции;

- водоразделы.

2. Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает толщу четвертичных отложений, под которыми залегают коренные породы неогенового возраста.

В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК) отложений:

-голоценовые аллювиальные отложения (aQIV), (aQ1-2IV);

-голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

-голоценовые пролювиальные отложения (pQIV);

-голоценовые деляпсивные отложения (dpQIV);

-голоценовые элювиально-делювиальные отложения (edQIV);

-голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV);

-верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII);

-верхнеплейстоценовые делювиально-деляпсивные отложения (d-dpQIII);

- неогеновые элювиальные отложения (eNI).

Всего на площади работ выделено 14 инженерно-геологических элементов, включающих глины, суглинки, пески и крупнообломочные грунты, классифицированные согласно ГОСТ 25100-95.

Нормативные характеристики физико-механических показателей свойств грунтов приведены в т.т. 6.1.- 6.16.

3. Гидрогеологические условия территории отражены на карте инженерно-геологического районирования первым от поверхности водоносным горизонтом.

На основании гидрогеологических исследований на территории был выделен только водоносный горизонт пойменной части. На остальной территории Кабардинского сельского поселения единого водоносного горизонта не было выявлено, т.е. подземные воды распространены спорадически, что связано с тектоническим строением, неоднородным составом грунтов, с бугристо-западинным рельефом на склонах и т.д.

Подземные воды, в целом,  не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

4. Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- набухающие грунты;

- элювиальные грунты.

К набухающим грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95, следует относить глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме и имеют относительную деформацию набухания без нагрузки более 0.04.

На территории изысканий набухающие грунты распространены локально на оползневых склонах:

ИГЭ-9 – глины легкие, полутвердые, сильнонабухающие, давление набухания 250кПа. Усадка линейная 0.04, объемная 0.09, предел усадки 0.15.

ИГЭ-14 – глины легкие, полутвердые, средненабухающие, давление набухания 200 кПа. Свободное набухание 0.11. Усадка 0.07.

К элювиальным грунтам следует относить грунты, образовавшиеся в результате процессов выветривания коренных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения. С глубиной степень выветрелости постепенно снижается, и они переходят в трещиноватую материнскую горную породу. Граница между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой неровная, с карманами, нечетко выраженная и может быть установлена, как правило, условно.

Элювиальные грунты необходимо изучить на последующих стадиях изысканий.

5. К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

- оползни, сплывы, крип;

- боковая эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- сейсмичность;

- затопление;

- подтопление; потенциальное подтопление;

- заболачивание.

Для Кабардинского сельского поселения доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – оползневые процессы, боковая эрозия, затопление и  сейсмичность.

6. Инженерно-геологическое районирование проведено в соответствии с рекомендациями письма Министерства регионального развития Российской федерации (№6273-АШ/08) о недопустимости застройки территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и развитием оползневых процессов.

7. При разработке градостроительной документации населенных пунктов следует предусматривать первоочередной снос малоценных зданий, не отвечающих требованиям п. 1.5.1., СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

8. При разработке градостроительной документации населенных пунктов следует предусматривать мероприятия, стимулирующие использование автономных систем жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация) в районах с усадебной и малоэтажной застройкой (п. 1.5.2., СНКК 22-301-2000* Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

## Выводы по инженерно-геологическому районированию  территории Кабардинского сельского поселения:

ТЕРРИТОРИИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория водоразделов

- инженерно-геологический таксон – VI-6 – территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет). Это выпуклые, слабопологие поверхности водоразделов, где опасными геологическими процессами являются  делювиальный снос и сейсмичность. Необходимо провести противоэрозионные и антисейсмические мероприятия.

ТЕРРИТОРИИ УСЛОВНО БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория первой надпойменной террасы р. Пшиш

- инженерно-геологический таксон - II-3 – территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как находится в зоне потенциального подтопления и высокой сейсмичности.   Рекомендуется строительство без подвалов, дренаж, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, учет набухания грунтов, а также антисейсмические мероприятия. На территории надпойменной террасы расположено около 80% площади ст. Кабардинской.

Территория пологих склонов крутизной до 10º

- инженерно-геологический таксон - III-4 – территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как оползневые процессы могут получить развитие, в основном, только при нарушении естественного равновесия. Помимо этого, из неблагоприятных геологических процессов здесь развиты: делювиальный снос, линейная эрозия и сейсмичность. Для освоения этой территории могут быть рекомендованы планировочные работы, закрепление склона при подрезке, а также противоэрозионные и антисейсмические мероприятия.

ТЕРРИТОРИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория поймы р. Пшиш и впадающих в нее притоков

- инженерно-геологический таксон - I-1-а – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). Это поверхность поймы, подтопляемая подземными водами, затопляемая в паводки, с развитием боковой эрозии и современных оползневых процессов в бортах. Кроме этого,  здесь высокая сейсмичность.

Для застройки этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: защиту от подтопления, затопления, берегозащиту, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, закрепление склонов и антисейсмические мероприятия.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита  от затопления, включает:

- создание берегозащитной  дамбы;

- создание водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

- инженерно-геологический таксон - I-2 – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). Это территория балок, подверженная затоплению в паводки, с развитой боковой и глубинной эрозией, оползнями в бортах и высокой сейсмичностью. Кроме того, принято балки считать естественными дренами. В случае застройки такой территории, т.е. при возведении искусственных оснований, естественный водоток будет перекрыт, будут созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод и поэтому необходимо предусмотреть поверхностный или подземный дренаж этой территории и другие инженерные мероприятия. Учитывая дорогостоящие мероприятия, связанные со строительством и эксплуатацией дренажных систем, рекомендуется балки не застраивать, а использовать как естественные дрены.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

Территория древних оползневых склонов

- инженерно-геологический таксон – IV-5 – территория неблагоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), так как на склонах уже получали развитие процессы оползнеобразования. Но, несмотря на относительную стабилизацию в настоящее время, под воздействием инженерной деятельности оползневые процессы могут вновь активизироваться. Кроме этого, необходимо учесть такие неблагоприятные геологические процессы, как  делювиальный снос, возможное набухание грунтов и сейсмичность. При необходимости строительства на данной территории, рекомендуется укрепить склоны с помощью агролесомелиоративных мероприятий и по возможности сократить площадь вырубок, а также провести планировку рельефа, закрепление склона при подрезке, антисейсмические мероприятия и учесть набухание грунтов.

При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

-изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного отвода;

-предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

-искусственное понижение уровня подземных вод;

-агролесомелиорация;

-закрепление грунтов (в том числе армированием);

-устройство удерживающих сооружений.

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключают возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусмотреть мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

ТЕРРИТОРИИ КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория оползневых склонов

- инженерно-геологический таксон – V-5 – территория крайне неблагоприятна для строительства (окрашено в бордовый цвет), так как на склонах получают развитие современные оползневые процессы, причем оползают склоны и без нагрузки. Кроме этого, необходимо учесть такие неблагоприятные геологические процессы, как  набухание грунтов, образование верховодки, делювиальный снос и сейсмичность. Поскольку мероприятия по инженерной защите, направленные на защиту от оползней, а также связанные со строительством и эксплуатацией дренажных систем очень дорогостоящие, на данной территории не рекомендуется проводить строительство.

На основании установленных опасных геологических процессов и явлений и прогноза их развития, с учетом уже существующей инфраструктуры на территории Кабардинского сельского поселения, наиболее оптимальным решением для выбора территории под застройку будет нижняя часть пологих склонов и водоразделы на левобережье р. Пшиш.

1.2. Краткая историческая справка

Центр поселения – станица  Кабардинская – находится на правом берегу горной реки Пшиш.

С давних пор земли между рекой Кубань и Черноморским побережьем занимали многочисленные адыгейские племена. В центре Закубанья, в долинах рек северного склона Главного Кавказского хребта, в том числе на территории современного Апшеронского района, жили абадзехи – одна из крупнейших субэтнических групп западных адыгов, численность которых достигала  200  тыс. человек.

Но непосредственно Хадыженскую котловину населяли не абадзехи, а небольшое племя хакучи (хакучинцев). Среди них было много выходцев из абадзехов, шапсyгов, а также беглых русских солдат  и казаков. Удалившись в котловины, окружённые горами, они жили обособленной жизнью. Не вступая ни с кем в союзы, не воюя с русскими, хакучи соблюдали строжайшую замкнутость. Будучи мусульманами, они в то же  время ставили кресты на кладбищах и сохраняли отчасти языческие верования. Хакучинцы занимались скотоводством, садоводством, а также  огородничеством.

Кавказская война привела к значительным изменениям в этническом и численном составе населения Западного Кавказа. Нанеся огромные материальные и человеческие потери коренному населению, она явилась причиной махаджирства (массового переселения горцев в Турцию). Территория Закубанья практически обезлюдила.

Переселение кубанских казаков и крестьян из центральных губерний Великороссии и Украины на занятые русскими земли Закубанского края было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказу колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов.

В мае 1864 года напротив военного укрепления, где базировался батальон Кабардинского полка, на другом берегу р.Пшиш возникла новая станица. Названа она была по имени полка. Первыми переселенцами стали выходцы из станиц Баталпашинской и Белометчинской, затем сюда прибыли 8 семей донских казаков, 11 семей демобилизованных солдат Кавказской армии и 12 крестьянских из цетральных губерний России.

Трудно было первым переселенцам приспособиться к новой жизни. Всюду полное бездорожье, горы, леса, дикие звери. Всё это было ново и непривычно для русского человека, привыкшего к равнинным просторам.

Во время весеннего половодья выезд из станицы становился практически невозможным. Часто не хватало продовольствия. Очень велика была смертность. Так, с момента основания станицы до 1 января 1865 года умерло 84 человека.

Основным занятием кабардинцев стала лесозаготовка, производство изделий из дерева, сбор лесных плодов и фруктов, скотоводство и охота.

Постепенно жизнь в станице стала налаживаться и улучшаться. В 1896 году на пособие от войскового правления в сумме 10 449 рублей  была построена Михаило-Архангельская церковь; при ней имелась школа. Ввиду недостатка пахотных земель в окрестностях Кабардинской, станичному «обществу» в 1907 году был предоставлен дополнительный земельный надел в 910 десятин в Кугоейской степи.  Но несмотря на это, станица Кабардинская в начале ХХ столетия оставалась  одной из самых бедных в Майкопском отделе, куда она территориально входила.

Ситуация значительно улучшилась в 1909 году, когда в юрте станицы началась добыча нефти и был сооружен нефтепровод Ширванская-Екатеринодар. В это же время через станицу была проложена железнодорожная линия. Согласно данным статистического комитета в 1910 году население станицы Кабардинской составляло 1 863 человека,  число дворов – 190. Имелось министерское одноклассное училище и церковно-приходская школа.

После завершения гражданской войны на Кубани, власть Советов в ст. Кабардинской установилась в марте 1920 года. Но многие непримиримые казаки и другие враги новых порядков ушли в окрестные леса и продолжали бороться. Для их ликвидации были направлены из-под Сочи 302-й и 303-й стрелковые полки Красной Армии. Четвертой  ротой 303-го полка командовал шестнадцатилетний Аркадий Голиков (будущий писатель А. Гайдар). 1 августа 1920 г. красные части заняли Кабардинскую и к 20 сентября в основном очистили окрестности станицы.

В 1924 году в Кабардинской открылась начальная школа и изба-читальня. В 1929 году было организовано 11 мелких колхозов.

С началом Великой Отечественной войны большая часть  мужского населения ушла на фронт, в партизанские отряды; многие из них не вернулись домой. В августе 1942 года по январь 1943 года территория Апшеронского района была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 27 января 1943 года гитлеровские войска были выбиты из Апшеронского  района. Ст. Кабардинскую освобождали части 353-й стрелковой дивизии.

После победоносного окончания войны вернувшиеся в станицу  фронтовики включились в восстановление разрушенного хозяйства. В 1950 году была создана МТС, весь населенный пункт электрифицировали. С 1954 года в окрестностях станицы стали добывать нефть. В 1958 году был создан эфиромасличный совхоз-завод, просуществовавший до 1992 года.

В настоящее время главными проблемами Кабардинского сельского поселения являются отсутствие водоснабжения и газифицикации.

1.3. Административное устройство муниципального образования Кабардинское сельское поселение

Кабардинское сельское поселение расположено в северо-западной части Апшеронского района.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере– с Тверским сельским поселением;

- на востоке – с Кубанским сельским поселением;

- на юге – с Куринским сельским поселением и Хадыженским городским поселением;

- на западе – с муниципальным образованием г.Горячий Ключ

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Апшеронский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских  поселений - и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

В состав поселения входят два населенных пункта: станица Кабардинская – административный центр поселения и поселок Асфальтовая Гора.

1.4. Экономическая база развития муниципального образования Кабардинское сельское поселение

Основными отраслями специализации в экономике поселения являются  сельскохозяйственное производство, деревообрабатывающая промышленность,

В силу особенностей рельефа местности и характера почв для Кабардинского поселения характерна невысокая сельскохозяйственная освоенность земель. В растениеводстве преобладают виды специализации капиталоемкие, но дающие больший доход с единицы используемой площади, такие как садоводство и овощеводство.

Животноводство имеет многоукладный характер, но товарность и уровень концентрации производства в отрасли  - низкие. Главные отрасли специализации животноводства – молочно-мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство.

В настоящее время основными производителями сельскохозяйственной продукции на территории поселения являются личные подобные хозяйства населения общей численностью работающих 1,5 тыс. человек.

В стоимостном выражении по отчетным данным 2010 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов составила 26,8 млн. рублей - 4,2% стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району.

В промышленном секторе поселения задействованы цеха индивидуальных предпринимателей, которые занимаются заготовкой древесины и деревообработкой. Валовая стоимость продукции отрасли  в 2010 году составила 87 тыс. руб.

Наибольшее количество предприятий на территории Кабардинского поселения сосредоточено в сфере потребительского рынка. Вместе с тем данные структуры не вносят значительного вклада в развитие экономики поселения, их налогооблагаемая база невелика,  уровень обслуживания не соответствует современным требованиям. Среднегодовой оборот торговли и общественного питания – на уровне 8,2 млн.рублей.

Территория поселения обладает потенциалом для развития туризма и рекреации. Уникальные природно-климатические условия предгорья, наличие лесных массивов, минеральных источников,  близость морского побережья, горноклиматических курортов – все эти факторы способствуют строительству на территории поселения  рекреационных учреждений круглогодичного функционирования.

1.5. Население

В Кабардинском поселении проживает 2727 человек постоянного населения, в том числе в станице Кабардинской – 2374 человека, в поселке Асфальтовая Гора – 353 человека.

Удельный вес поселения в общей численности населения сельских муниципальных образований Апшеронского района – 8,6 %; Апшеронского муниципального района в целом – 2,8 %.

Современная численность постоянного населения превышает аналогичный показатель 2002 года на 237 человек или на 9,5 %.. Что объясняется достаточно благополучной ситуацией в естественном движении населения: баланс рождаемости и смертности на протяжении последних лет в основном положительный, одновременно сохраняется и положительное сальдо миграции.

Возрастной состав населения Кабардинского поселения

Таблица 3

| Возрастная структура населения | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Население моложе трудоспособного возраста | 552 | 20,2 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1577 | 57,9 |
| Население старше трудоспособного возраста | 598 | 21,9 |
| Итого по поселению: | 2727 | 100,0 |

1.6. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Кабардинского сельского поселения по состоянию на 24.04.2011 г. составил 859  жилых строений общей площадью 45,6 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 16,7 м2.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х-квартирными. На  территории ст.Кабардинской имеются 5 домов секционного типа.

Общее количество домохозяйств – 960 единиц.

Характеристика жилищного фонда Кабардинского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 4

| Наименование н/п | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Кабардинская | 729 | 39,9 | 16,8 |
| поселок Асфальтовая Гора | 130 | 5,7 | 16,1 |
| Итого по поселению: | 859 | 45,6 | 16,7 |

В результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнениями 2010 года, в ст. Кабардинской было затоплено 425 домовладений. Около 50% указанных жилых строений   были построены в 50-60-х годах прошлого века;  имеют высокую степень износа и могут быть признаны непригодными для проживания.

В процессе реализации генерального плана намечена убыль жилищного фонда в результате  переселения жителей ст.Кабардинской из зоны затопления, а также с территории реконструкции в центральной части станицы на территории новой жилой застройки – всего 300 домовладений общей площадью квартир 13,8 тыс.кв.м.

1.7. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Главным образом объекты обслуживания расположены в на территории ст.Кабардинской и рассчитаны на обслуживание всего поселения.

Отрасль народного образования представлена двумя учреждениями (детский сад, основная общеобразовательная школа). Плановая емкость  детского дошкольного учреждения составляет 45 мест,  фактическая потребность - 45 мест.  Школа рассчитана на 664 места, фактическая посещаемость – 122 учащихся.

В культурной сфере поселения функционируют Дом культуры с залом на 200 мест, библиотека. Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 74 места на 1000 жителей – 93 %  нормативной потребности.

Медицинскую помощь жителям поселения оказывают врачебная амбулатория ст.Кабардинской  на 26 посещений в смену, фельдшерско-акушерский пункт пос.Асфальтовая Гора.

Одной из наиболее развитых отраслей обслуживания является торговля. Торговыми площадями жители поселения обеспечены в объеме 148 м2 на 1000 человек (при норме 300 м2). Всего на территории поселения насчитывается  12 объектов розничной торговли.

На территории муниципального образования находятся 2 отделения почтовой связи,  филиал отделения сбербанка.

1.8. Существующая территориально-планировочная организация Кабардинского сельского поселения

Кабардинское сельское поселение Апшеронского района расположено в юго-восточной части Апшеронского  района и наделено статусом муниципального образования. Площадь территории поселения составляет 145,94 кв. км, численность населения -2727 чел.

Кабардинское сельское  поселение граничит:

- на севере– с Тверским сельским поселением;

- на востоке – с Кубанским сельским поселением;

- на юге – с Куринским сельским поселением и Хадыженским городским поселением;

- на западе – с муниципальным образованием г. Горячий Ключ.

На территории муниципального образования Кабардинское сельское поселение расположено два населенных пункта - станица Кабардинская, поселок Асфальтовая Гора.

Административный центр поселения – станица Кабардинская находится на расстоянии 140км от города Краснодара, 25,4 км от административного центра муниципального образования Апшеронский район - города Апшеронска, в 5,8 км от города Хадыженска.

Кабардинское сельское поселение расположено на северном склоне Западного Кавказа в среднем течении реки Пшиш, по право- и левобережью. Рельеф территории предгорный, с колебаниями высот более ста метров. По морфографической категории относится к предгорному. Склоны расчленены эрозионными врезами в виде небольших водотоков, оврагов, промоин и осложнены системой оползневых тел.

Непосредственно территория Кабардинского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Пшиш и впадающие в нее притоки;

- верхнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Пшиш;

- склоны различной крутизны и экспозиции;

- водоразделы.

Поймы рек Пшиш и Хадыжка занимают около 15% территории Кабардинского сельского поселения и имеют асимметричный поперечный профиль. Пойма реки Пшиш в пределах сельского поселения шириной от 250 до 1200 метров с ассиметричными склонами. Русло горной реки, шириной до 75 метров, извилистое с многочисленными протоками. Борта русла реки эрозионные, эрозионно-обвальные, осложненные мелкими оползнями. Участков с пологими бортами практически нет. Берега задернованы, крутизной до 600.

Значительная часть территории Кабардинского сельского поселения  (более 60%) покрыта лесом (дуб, бук, ясень, осина, сосна и другие породы), земли сельскохозяйственного назначения составляют лишь 3,63%, земли водного фонда –  0,6%.

Главной водной артерией Кабардинского сельского поселения является река Пшиш и ее правый приток – р. Хадыжка.

Река Пшиш – один из основных левобережных притоков р. Кубани и типично горная река. Берёт начало на северо-западном склоне горы Шесси (высота горы 1137 м) и впадает в Краснодарское водохранилище ниже станицы Старокорсунской. Длина реки 275 км. Площадь водосборного бассейна 1840 км2. Верхняя его часть расположена в области средневысотных складчатых хребтов, сложенных известковыми и глинистыми породами юрского возраста. Эти хребты сильно расчленены деятельностью вод и покрыты густыми дубово-буковыми лесами. Средняя часть бассейна находится в зоне низкогорий и предгорий Большого Кавказа, поросших дубовыми лесами, а нижняя – в зоне предгорий лесостепной равнины.

Долина реки Пшиш в верхнем течении имеет вид узкого ущелья, вниз по течению она постепенно расширяется. Русло реки извилистое, течение реки в верховьях очень быстрое, а в низовьях течение слабое.

Главными источниками питания реки являются атмосферные осадки в виде дождя и снега, а также подземные воды, местами выбивающиеся ключами в долине реки. Водный режим реки Пшиш паводочный. Уровни воды и ее расходы сильно колеблются по сезонам года. Наибольшие подъемы уровней воды наблюдаются весной после таяния снегов и осенью – от дождей.

Средний годовой расход воды составляет – 22,6 м3/сек, а максимальный может достигать – 753 м3/сек. (Борисов, 1978).

Ледяной покров реки Пшиш неустойчив. Обычная средняя продолжительность его 1–2 месяца, но и в иные теплые годы ледостава вообще не бывает. Долина реки Пшиш покрыта лесом, густо заселена.

Река Хадыжка является правым притоком реки Пшиш.

. Русло р. Хадыжка ассиметричное. Левый берег крутой, высотой до 10 м, сильно эрозионный, со свежими вывалами, осложненный мелкими оползнями. Правый борт пологий, высотой до 1,5 м, задернованный. Русло реки меандрирует. Ширина русла до 5 м. В нижней части обрыва обнажаются глины уплотненные .

С левого берега в р. Пшиш впадают многочисленные балки, имеющие, как правило, "V"- образный поперечный профиль, которые стекают с пологих склонов, крутизной до 10°.

Борта русел балок и мелких водотоков преимущественно крутые и обрывистые, крутизной до 50°. Балки обводненные. Глубина эрозионного вреза до 2м. Длина балок различна:  от 300–500 м до 5.0 км и более. Отложения мелких водотоков представлены суглинками, супесями с включениями обломочного материала полускальных пород.

Вдоль поймы реки Пшиш по обеим сторонам прослеживается верхнеплейстоценовая надпойменная терраса, отделяющаяся от поймы нечетко выраженными в рельефе уступами, высотой до 3 м в южной части, и до 5 м – в северной. Высота террасы над урезом воды – 6–8 м. Ширина террасы от 250 м до 1000 м на правом берегу р. Пшиш и до 1300 м на левобережье.

Поверхность террас слабопологая, крутизной до 3-5°, незначительно осложнена неглубокими современными эрозионными русловыми врезами временных водотоков, а также оврагами и балками в активной стадии развития, шириной до 10м и глубиной до 3м. В наиболее крупных из них получает развитие как боковая, так и донная эрозия, причем боковая преобладает. Поверхность террас покрыта древесно-кустарниковой растительностью, а также влаголюбивой болотной растительностью.

На правобережной и левобережной террасах р. Пшиш расположен основной массив строений ст. Кабардинской, поэтому первоначальный рельеф здесь техногенно изменен, устроены небольшие водохранилища, кое-где  поверхность выровнена путем отсыпки грунтов.

Транспортная связь населенных пунктов поселения с городом Апшеронском и другими населенными пунктами района осуществляется через региональные автодороги г.Хадыженск-ст.Кабардинская и г.Горячий Ключ-г.Хадыженск, проходящие по территории поселения с севера на юг и с запада на восток соответственно. Для обеспечения автомобильного сообщения необходимо привести параметры дорог в соответствие с требованиями к дорогам IV технической категории.

Важное значение в экономике и жизнедеятельности Кабардинского сельского поселения и Апшеронского района в целом имеет железная дорога направления Краснодар - Адлер, проходящая с северо-востока на юго-запад по территории поселения и обеспечивающая связь с Черноморским побережьем и другими регионами Краснодарского края и Российской Федерации.

Кабардинское сельское поселение располагает по характеру различными уникальными природными ландшафтами, туристическими и бальнеологическими  ресурсами  и археологическими памятниками.

Достаточно обширно историко – культурное наследие Кабардинского сельского поселения.  Здесь находятся 1 памятник историко – культурного наследия, расположенный в станице Кабардинской  и 9 памятников археологии, в том числе:

- 1 городище;

- 1 крепость;

- 3 кургана;

- 4 курганные группы.

Кабардинское сельское поселение богато залежами полезных ископаемых. На его территории согласно реестру недропользователей Апшеронского района в границах поселения находятся:

- месторождение «Асфальтовая Гора» - добыча нефти;

- месторождение «Восковая Гора» » - добыча нефти;

- «Кабардинское» месторождение - добыча нефти;

- Северо-Тицинское месторождение  - добыча нефти и газа;

- Северо-Хадыженское месторождение - добыча нефти;

- месторождении «Хадыженская площадка» - добыча нефти;

- месторождению Широкая Балка - добыча нефти и газа;

- «Южно-Хадыженском» месторождение - добыча газа.

Карта современного использования территории

1.9. Существующая территориально-планировочная организация населенных пунктов поселения

Станица Кабардинская

Станица Кабардинская представляет собой вытянутый с северо-запада на юго-восток сельский населенный пункт, расположенный по обеим берегам реки Пшиш в центральной части сельского поселения в окружении лесных угодий. Формирование планировочной структуры станицы обусловлено рельефом местности, направлением русла реки Пшиш, впадающих в нее притоков и сложившейся транспортной инфраструктурой (категорированной автомобильной дорогой и железнодорожной веткой направления Краснодар-Адлер).

Территория станицы руслом реки Пшиш и железнодорожным полотном СКЖД  условно разделена на три жилых образования: северо-западное заречное и юго-западное.

По функциональному использованию территория станицы Кабардинской делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, зону инженерной и транспортной инфраструктур.

Жилая зона представлена преимущественно 1 – 2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Сетка улиц образует кварталы различной конфигурации и площади, застроенные по периметру жилыми домами, на окраинах кварталы застроены вдоль улиц. Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется низкой плотностью.

Общественно-деловая зона представлена общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными преимущественно вдоль улиц Советской, Ленина и Пионерской, а также обособленно среди жилой застройки.

Существующий общественный центр обслуживания образован в центральной части населенного пункта. В нем расположены: Дом культуры, почта, банк, магазины, амбулатория.

Средняя общеобразовательная школа, детский сад и спортивная площадка размещаются в заречной части станицы.

Станица недостаточно обеспечена объектами социальной инфраструктуры. Объекты бытового обслуживания и общественного питания отсутствуют.

Рекреационная зона в станице Кабардинской образована: небольшим сквером рядом с общественным центром станицы, спортплощадкой.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят региональная автодорога г.Хадыженск-ст.Кабардинская, железнодорожная ветка Северо-Кавказской железной дороги направления Краснодар-Адлер, железнодоржный вокзал, посадочная платформа железной дороги,  улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, линии инженерных коммуникаций и др.

К зоне специального назначения относится территории двух кладбищ, расположенных в северо-западной и юго-западной частях станицы.

Производственная зона представлена: территориями не действующего деревообрабатывающего предприятия ООО «Веста», цеха по переработке фруктов ЗАО «Горный сад», производственных баз ООО «Сеть» и ООО «Антелс», цеха по деревообработке, и предприятиями сельскохозяйственного профиля - нефункционирующей фермой и машинно-тракторной мастерской.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории станицы,  не организованы санитарно-защитные зоны от предприятий, железной дороги,  не выдержаны санитарные разрывы до жилой застройки.

Уровень благоустройства станицы низкий, значительная часть улиц не имеют асфальтового покрытия.

В результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в Апшеронском районе Краснодарского края в октябре 2010года, в станице Кабардинской было затоплено 273 домовладения. Затоплению подверглась в большей степени территория заречной части станицы и частично в районе улицы Подгорной.

Карта расположения объектов

Карта расположения объектов

Поселок Асфальтовая Гора

Поселок расположен в юго – западной части Кабардинского сельского поселения вдоль региональной автомобильной дороги г.Горячий Ключ – г. Хадыженск. Поселок Асфальтовая Гора представляет собой компактный сельский населенный пункт, расположенный  в окружении лесных угодий в непосредственной близости от города Хадыженска.

Жилая зона поселка, которая занимает основную часть территории в существующих границах, представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками.

Объекты общественного обслуживания представлены отделением связи, фельдшерско-аккушерским пунктом и двумя магазинами товаров повседневного спроса. В центральной части поселка расположены спортивная площадка и сквер.

Существующее кладбище традиционного захоронения расположено в южной части поселка.

Поселок недостаточно благоустроен, практически отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, большинство улиц не имеют твердого покрытия.

Практически вся территория поселка расположена в зоне оползневых процессов. Оползни в основном фронтальной и циркообразной формы. По характеру движения блоковые и блоково-консистентные. Размеры оползневых участков от 10-15м до 150м шириной и от20-30м до 200м длиной. Кроме того поселок находится в границах нефтегазового месторождения. Населенный пункт не имеет условий для перспективного развития.

1.10. Санитарное состояние

Анализ экологической ситуации, сложившейся за последние десятилетия в Кабардинском сельском поселении и в Апшеронском районе в целом, на основе оценки риска для здоровья населения и состояния экологических систем позволяет выделить следующие основные экологические проблемы:

1. Отсутствует централизованная канализация, газоснабжение, теплоснабжение в населенных пунктах.

2.. На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах автомобильных дорог, железной дороги и действующих предприятий.

3. Площадь зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах ниже нормативной.

4. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

5. Требуется выполнение мероприятий по инженерной защите территорий подверженных затоплению и оползневым явлениям.

В целом территория Кабардинского сельского поселения благоприятна для безопасности функционирования населенных пунктов и туристско - рекреационного комплекса.  Планируемая территория располагает значительными природными ресурсами и условиями для  развития, благоприятным климатом, чистым воздухом, заповедными природными участками, ввиду значительной высоты над уровнем моря, в данной местности отсутствует амброзия и многие другие растения, вызывающие аллергическую реакцию. Вместе с тем необходимо осуществление отдельных мероприятий:

а) по улучшению эпидемиологической ситуации, в том числе по устранению природно-очаговых инфекций, в частности по дератизации территории населенных пунктов и дезинфекции от клещей.

б)  рассчитать допустимые антропогенные нагрузки  по основным объектам планируемого туристско-рекреационного комплекса;

в) осуществить строительство современных очистных сооружений, сбор, регулярный вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, ограничить число неорганизованных туристов. При возрастающем туристском потоке количество выбрасываемого мусора возрастет и создаст дополнительные нагрузки на природный комплекс;

г) определить границы, площадь, приоритеты развития территорий,  пригодных для рекреационных целей, определить статус и структуру этих территорий;

д) определить и установить природоохранные зоны;

ж) придание процессам развития и туристического комплекса устойчивого характера, обеспечить его рост без нарушения экологического равновесия и нанесения необратимого ущерба окружающей среде, с учетом повышения экологической безопасности;

з) исключить бесконтрольные рубки леса, улучшить проведение рубок ухода;

и) осуществить изменение категории земель за счет перевода пастбищ, сенокосов, территорий покрытых лесом и пашни в земли населенных пунктов;

к) разработать на стадии рабочего проектирования и выполнить мероприятия по инженерной защите территорий, подверженных затоплению и оползневым явлениям.

1.11. Баланс современного использования территории

# 1.11.1. Баланс современного использования территории

# Кабардинского сельского поселения

Таблица 5

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Кабардинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 14594,90 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 426,50 | 2,92 |
| Станица Кабардинская | 347,55 | 2,38 |
| Поселок Асфальтовая гора | 78,95 | 0,54 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 2379,60 | 16,30 |
| Под строениями и сооружениями | 6,53 | 0,04 |
| Под кладбищем | 1,65 | 0,01 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, в т.ч.: | 225,50 | 1,55 |
| Земли промышленности | 86,45 | 0,59 |
| Полоса отвода железной дороги | 139,05 | 0,96 |
| 4. Земли водного фонда | 58,89 | 0,40 |
| 5. Земли лесного фонда | 11504,41 | 78,83 |

1.11.2. Баланс современного использования территории

населенных пунктов Кабардинского сельского поселения

Станица Кабардинская

Таблица 6

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 347,55 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 205,01 | 58,99 |
| 1.1. | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 199,81 | 57,49 |
| 1.2. | Многоквартирная жилая застройка | 2,63 | 0,76 |
| 1.3. | Учреждения образования | 2,57 | 0,74 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,96 | 0,28 |
| 2.1. | Учреждения культуры | 0,23 | 0,07 |
| 2.2. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,72 | 0,20 |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 60,83 | 17,50 |
| 3.1. | Производственная зона | 5,09 | 1,46 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | 55,74 | 16,04 |
| 3.2.1. | Полоса отвода железной дороги | 7,18 | 2,07 |
| 3.2.2. | Улицы, дороги, проезды, площади | 48,56 | 13,97 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 0,26 | 0,07 |
| 4.1. | Спортивные сооружения | 0,26 | 0,07 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 79,44 | 22,86 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,05 | 0,30 |

Поселок Асфальтовая Гора

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 78,95 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 34,59 | 43,81 |
| 1.1. | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 33,98 | 43,03 |
| 1.2. | Многоквартирная жилая застройка | 0,61 | 0,78 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,30 | 0,38 |
| 2.1. | Учреждения культуры | 0,16 | 0,20 |
| 2.2. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,11 | 0,14 |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | 0,03 | 0,04 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 13,82 | 17,50 |
| 3.1. | Производственная зона | 3,23 | 4,09 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | 10,59 | 13,41 |
| 3.2.1. | Улицы, дороги, проезды, площади | 10,59 | 13,41 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 0,29 | 0,38 |
| 4.1. | Спортивные сооружения | 0,29 | 0,38 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 29,95 | 37,93 |

1.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Кабардинского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края.

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО  «ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2010 году, к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Кабардинском сельском поселении следует отнести:

- подтопление, потенциальное подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- оползни, оплывы, крип;

- набухание грунтов;

- сейсмичность.

Согласно СНиП П-7-81* по интенсивности землетрясения территория Кабардинского сельского поселения расположена в 8-балльной зоне.

Опасные физико-геологические процессы.

Подтопление.

Подтопление отмечается на значительной территории пойменной и частично надпойменной террас реки Пшиш в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков.

На территории надпойменной террасы опасным процессом считается потенциальное подтопление, где подземные воды распространены на глубине от  2,0 до 5,0 м.

Затопление.

Затопление территории Кабардинского сельского поселения поверхностными водами возможно вблизи  поймы реки Пшиш и на пониженных передовых частях надпойменной террасы  во время паводков. Продолжительность затопления участков обычно составляет от суток до 5-7 суток, подъем воды происходит в течение 1-3 суток, спад происходит в течение 2-4 суток.

Заболачивание.

Заболачивание развивается локально, в пониженных участках вблизи русла, на террасах и в оползневых западинах на пологих склонах.

Боковая эрозия.

Деятельность поверхностных вод на территории Кабардинского сельского поселения связана, прежде всего, с боковой эрозией постоянных и временных водотоков. Наиболее крупными водотоками являются река Пшиш и ее правый приток Хадыжка, а также крупные балки на левобережье Пшиша - Широкая Балка, Нефтяная и Карагачева.

Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в бортах русловой части реки Пшиш, где на отдельных участках они выражены в виде крутых и отвесных уступов высотой до 3 метров. Скорость разрушения береговых уступов водотоков разнообразна и составляет 0,1–1 м/год и более. Пораженность берегов боковой эрозией неравномерна и колеблется в пределах 70%.

Линейная и плоскостная эрозия.

В местах освоения месторождений полезных ископаемых проложены сеть дорог и коммуникаций, произведена вырубка леса. При производстве этих работ довольно часто происходит нарушение почвенного и растительного слоя, подрезки склонов, что вызывает активизацию линейной и плоскостной эрозии и оползневых явлений.

Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной связи и приводят к оврагообразованию на склонах.

Оползни.

Один из оползневых участков на территории представлен на правом склоне реки Пшиш от средней части склона до пойменной и надпойменной части реки с незначительным захватом станицы Кабардинской. Общая протяженность нижней части кромки оползней составляет около 3–4 км.

Другой крупный оползневой участок приурочен к водоразделу балок Нефтяной и Карагачева. Здесь активизация оползневых процессов была вызвана активной инженерной деятельностью (строительство гражданских и промышленных объектов, добыча полезных ископаемых) в пределах поселка Асфальтовая Гора.

Оползневые процессы могут получить распространение и на пологих склонах, а также на склонах, где они проявляли активность в прошлом, но на современном этапе развития стабилизированы. Наиболее крупный такой участок расположен на правом склоне реки Пшиш и занимает довольно значительную часть территории поселения.

Набухание грунтов.

На территории Кабардинского сельского изысканий набухающие грунты локально распространены на оползневых склонах.

Опасные метеорологические явления:

На территории Кабардинского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»: ураганные ветры, проливные дожди с грозами и градом, обильные снегопады, налипания снега, обледенения и подтопления территорий, повышение уровня воды в реках. На проектируемой территории возможны оползни. В горах возможно образование селей, камнепадов.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Кабардинского сельского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Химически опасные объекты экономики

На территории Кабардинского сельского поселения химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Кабардинского сельского поселения пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся: автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории г. Хадыженск – ст-ца Кабардинская, автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории г. Горячий Ключ – г. Хадыженск.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

# Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

# Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 1.

# Таблица 1 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 22,50 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 3,56 | 22,16 |

Железнодорожный транспорт

Поселение пересекает проектируемая узкоколейная железная дорога. Транспортировка опасного груза по данной железной дороге не осуществляется.

Также к зоне транспортной инфраструктуры относится железная дорога  г. Белореченск – г. Туапсе. Наибольшую опасность представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, провозимых по железной дороге. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее.

Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет размеров взрывоопасных зон

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога пораже-ния людей, м | Радиус зоны полных разруше-ний, м/ избыточ-ное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Изобутило-вый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

Нефтепровод

На территории Кабардинского сельского поселения проходит нефтепровод:

– нефтепровод «Ширванская – Екатеринодар»;

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли.

Газопроводы

На территории Кабардинского сельского поселения проходит газопровод. Для газопровода диаметром 200 мм опасное расстояние равно 231,24 м при разрыве на полный диаметр.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

На территории Кабардинского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

2. Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В качестве приоритетного направления экономики Кабардинского поселения на перспективу рассматривается развитие туризма и рекреации на основе эффективного использования имеющихся природно-рекреационных ресурсов.

На современном этапе территория Кабардинского поселения является потенциально-туристским районом, т.е. имеет условия развития туризма, но слабо вовлечена в туристскую деятельность (охвачена туристским спросом).

Основными факторами развития туризма и рекреации территории планирования являются  богатейшая природа  Кавказских гор с чистейшим воздухом, лесами, своеобразной  флорой и фауной, живописными местами, созданными горными реками, пещерами и водопадами. Уникальные природные факторы сочетаются с легкой транспортной доступностью рассматриваемой территории, что делает ее особенно привлекательной как места отдыха, особенно в выходные и праздничные дни.

В перспективе рекреационный вариант использования территории проектирования способен дать значительно больший доход, чем хозяйственная эксплуатация местных лесов, строительство здесь новых промышленных объектов.

Развитие  в   Кабардинском поселении   конкурентоспособной туристской индустрии намечено посредством реализации инвестиционного проекта «Волшебный мир» (инвестор ООО «Глобус», г.Москва) в ст.Кабардинской, расположенной в  живописной горной долине реки Пшиш, в 4-х километрах от города-курорта Хадыженска.

Основной идеей проекта является создание в Кабардинском поселении развитой системы индустрии развлечений в соответствии со спецификой и колоритом разных стран и народов мира, отвечающей международным стандартам и местной культурной специфике.  Для этого планируется строительство в Кабардинском поселении круглогодичного туристско-рекреационного комплекса, предлагающего туристам современный и качественный отдых.

В соответствии с инвестиционными проработками и планами развития территории генеральный план предусматривает строительство на территории ст.Кабардинской международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир», парка развлечений «Семь чудес света» с использованием водных ресурсов реки Пшиш, гольф-поля, ипподрома, спортивных комплексов, торгово-развлекательных центров, СПА-центра, объектов размещения туристов и прочих объектов.

В процессе реализации генерального плана также намечено строительство жилья для постоянно проживающего населения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры. Запланировано возведение защитных дамб от паводков, строительство двух экологических поселений, дорог, прокладка новых ЛЭП, замена коммуникаций и др.

Таким образом, в процессе реализации проекта «Волшебный мир»   предполагается создание поселения нового типа и туристско-рекреационного района, обеспечивающих высокий уровень стандартов качества жизни и отдыха.

Наряду с развитием туризма и рекреации, ведущими отраслями экономики проектируемой территории становятся строительство как основа развития территории и отрасли специализации АПК. Планируется строительство заводов по производству фарфора, керамо-гранита, каркасно-щитовых конструкций, предприятий по переработке сельхозпродукции, тепличного комплекса, садоводческого центра, форелевого хозяйства.

Развитию сельскохозяйственного производства во многом будет способствовать создание  экопоселений с выделением каждому домохозяйству  двух земельных участков: под размещение жилья и сельскохозяйственного назначения для организации производства сельхозпродукции. Основная задача экологических поселений - освоение земель сельскохозяйственного назначения и производство экологически чистой продукции, необходимой для удовлетворения потребностей рекреантов, а также обеспечение продуктами питания местных жителей и жителей близлежащих районов.

В перспективе развитие туристской индустрии в Кабардинском поселении даст возможность организовать  большое количество новых рабочих мест как на его территории, так  и в отдаленных горных поселках Апшеронского района:  одно рабочее место в сфере туризма косвенно влечет за собой создание двух - трех новых рабочих мест в смежных сферах (транспорт, торговля, общественное питание). Это позволит значительно ослабить социальную напряженность и в конечном итоге приведет к повышению уровня жизни населения Апшеронского района.

2.2. Расчет перспективной численности постоянного населения

Перспективная численность постоянного населения определена, с одной стороны, на основе идущих в настоящее время демографических процессов, с другой – оценка детерминирована исходя из принятых параметров жилищного строительства и планируемой потребности в трудовых ресурсах. Проектом генерального плана рассмотрен значительный ресурсный потенциал свободных территорий, находящихся, как в пределах, так и за пределами существующих границ  населенных пунктов.

Прогноз численности постоянного населения  выполнен по методу «передвижки возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. В процессе расчета существующее население распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции.  Преимущество метода заключается в его комплексности – он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

В основу прогноза положена концепция устойчивого социально-экономического развития территории поселения, а именно достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, обеспечение высоких темпов экономического роста.

Параметры прогноза:

- постепенное увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста с 1,9  до 2,2 детей;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения с современных 69,1 года (значение показателя рассчитано методом косвенной стандартизации) до 70,9 лет;

- большой объем чистой миграции, который обеспечит прирост численности населения до уровня, необходимого для удовлетворения потребности в постоянных обслуживающих кадрах. В предстоящий расчетный период среднегодовая величина миграционного прироста определена в 21,5 промилле или 86 человек в год.

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории  ст.Кабардинской. Для пос. Асфальтовая Гора перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2011 года).

Прогнозная оценка численности постоянного населения

(в разрезе населенных пунктов Кабардинского поселения)

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Базовый период (2011 год) | Расчетный срок (2031 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Кабардинская | 2374 | 4500 |
| 2 | поселок Асфальтовая Гора | 353 | 353 |
|  | Итого по поселению: | 2727 | 4853 |

# Прогноз демографической структуры населения

# (по возрастному признаку)

Таблица 10

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2011 г | 2031 г |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 552 | 1577 | 598 | 1122 | 2830 | 898 |
| в % от общей численности | 20,2 | 57,9 | 21,9 | 23,1 | 58,3 | 18,6 |

# Таким образом, в перспективе предусматривается существенный рост численности населения, обусловленный масштабной программой жилищного строительства и подкрепленный наличием мест приложения труда в обслуживающем и производственном секторах экономики.

# 2.3. Расчет перспективной численности рекреантов

# Рекреационная емкость территории планирования определена на основе  показателей допустимых рекреационных нагрузок на зоны отдыха, составляющих не менее 500 м2 на одного посетителя (в том числе интенсивно используемая её часть для активных видов отдыха – не менее 100 м2 на 1 посетителя).

# При определении структуры турпотока проектом учитывалась тенденция, сложившаяся в крае на протяжении последних лет: подавляющее большинство составляют отдыхающие, предпочитающие индивидуальные средства размещения (неорганизованный сектор); однодневные посетители и туристы, совершающие турпоходы.

# За многие годы сложился достаточно устойчивый спрос на услуги индивидуальных средств размещения, расположенных в курортной зоне края. В настоящее время многие индивидуальные средства размещения по уровню комфортности и сервиса составляют достойную конкуренцию гостиницам и здравницам, что позволяет им активно позиционировать себя на рынке услуг.

# К расчетному сроку в границах Кабардинского поселения намечено строительство коллективных средств размещения рекреантов  общей емкостью 2,4 тысяч мест. Количество рекреантов краткосрочного (однодневного) пребывания составит 7,6 тысяч человек. Итого 10 тысяч рекреантов в период максимальной нагрузки.

Прогноз численности рекреантов на территории

Кабардинского сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Количество рекреантов, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гостиничные комплексы | 300 |
| 2 | Гольф-деревня | 1200 |
| 3 | Мини-гостиницы (в составе рекреационной застройки) | 900 |
| 4 | Рекреанты краткосрочного пребывания | 7600 |
|  | Итого: | 10000 |

Достижение указанной величины турпотока возможно при условии вложения достаточных инвестиций в создание качественной инфраструктуры (туристской, гостиничной, развлекательной, рекреационной).

Чрезвычайно важным для «раскрутки» рассматриваемой зоны отдыха как круглогодичной является фактор обеспечения широкого и глубокого рекламного «давления» на потенциальных потребителей. Одним из основных маркетинговых шагов должна стать разработка адекватного (желательно, уникального) позиционирования территории туристско-рекреационного комплекса, что позволит ему «отстроиться» от существующих и потенциальных конкурентов и занять свою нишу на конкурентном поле.

2.4. Расчёт численности обслуживающего персонала

Показатели занятости в туризме – важный индикатор современной инновационной экономики, поскольку новые рабочие места стимулируют развитие связанных с туризмом отраслей – строительства, торговли и всей сферы услуг.

Для определения потребности в персонале, занятом непосредственно в туристско-рекреационном секторе, проектом используется коэффициент обслуживающего персонала - соотношение кадров обслуживающего персонала и количества рекреантов.

Потребность в персонале для работы в сфере туристско-рекреационного обслуживания

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Численность рекреантов, чел. | Кобсл.перс. | Численность обслуживающих кадров, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиничные комплексы | 300 | 0,5 | 150 |
| 2 | Гольф-деревня | 1200 | 0,3 | 360 |
| 3 | Мини-гостиницы (в составе рекреационной застройки) | 900 | 0,3 | 300 |
| 4 | Рекреанты краткосрочного пребывания | 7600 | 0,15 | 1140 |
|  | Итого: | 10000 |  | 1950 |

# Приоритетной мерой при формировании контингента обслуживающих кадров должно стать вовлечение в экономику местного населения. Максимальное включение в проект местной рабочей силы позволит усилить позитивный экономический эффект от инвестиций в экономику поселения и Апшеронского района в целом.

# Согласно демографическому прогнозу, к сроку реализации генерального плана численность трудоспособного населения территории планирования составит 2,83 тыс. чел., из них порядка 70% (1,95 тыс.чел.) будет задействовано в сфере туристско-рекреационного обслуживания.

# В целом по итогам реализации проекта будут созданы тысячи рабочих мест как непосредственно в туристско-рекреационном бизнесе, так и в смежных отраслях (строительстве, торговле, недвижимости, ресторанном бизнесе и т.д.). Потребность в трудовых ресурсах для работы смежных отраслях планируется удовлетворить за счет населения прилегающих территорий Апшеронского района.

# Потребность в высококвалифицированных трудовых кадрах, прежде всего в области управления и организации гостиничного и туристского бизнеса, на первое время планируется частично удовлетворить за счёт  приезжающих из различных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья (возможно, вахтовым методом)  специалистов.

2.5. Расчет проектной территории

Потребная селитебная территория, предназначаемая для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

# В границах Кабардинского поселения планируется значительное расширение территорий для жилищного строительства, включая территории, необходимые для реализации строительства жилья под расселение обслуживающего персонала с семьями.

# Перспективная численность населения территории планирования на период до 2032 года согласно проекту составит 4853 человека. Соответственно, к расчетному сроку генерального плана подлежит расселению 2126 человек или 709 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

# Кроме того, проектом намечено переселение за счет инвестора на новые земельные участки с предоставлением нового жилья существующего населения с мест затоплений и с территории реконструкции ст.Кабардинской – 830 человек или 300 семей.

Итого к расчетному сроку необходимо расселить 2956 человек или 1009 семей.

Для обеспечения жильем проектного населения зарезервированы территории под размещение поселков коттеджного типа,  экопоселений, кварталов рекреационной застройки. Кроме того, планируется выделение земельных участков под жилищное строительство в центральной части ст.Кабардинской посредством уплотнения существующих жилых кварталов.

В пос.Асфальтовая Гора выделение территорий под новое жилищное строительство проектом не предусмотрено из-за отсутствия территориальных резервов под развитие жилой застройки и в виду неблагоприятных природных условий – территория поселка расположена на участке, подверженном интенсивным оползневым явлениям.

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Кроме того, в соответствии с инвестиционными предложениями на территории ст.Кабардинской планируется строительство экопоселений с выделением каждому домохозяйству земельных участков площадью до 1,5 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 1,57 на 1 дом.

В целом ориентировочная потребность  в новой селитебной  территории для Кабардинского сельского поселения на расчетный период до 2032 года составит 275 га.

2.6. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен для постоянного населения и рекреантов  на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

Проектом сохраняется тенденция размещения основных объектов обслуживания поселения на территории станицы Кабардинской. В п.Асфальтовая Гора строительство новых объектов обслуживания не планируется; потребности населения в недостающих видах услуг будут удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания ст.Кабардинской и г.Хадыженска.

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания произведен согласно СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Проектная вместимость объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок (2032 год) приводится в таблицах 13,14.

Таблицы № 13, 14 расчет учреждений обслуживания

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

3. Градостроительные решения

# 3.1. Планировочная организация территории

# Кабардинского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Интеграция поселения в российскую и мировую экономику.

Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения. В связи с этим в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и вопросы, определяющие качество среды обитания населения: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур, усиление позиций, создаваемого на территории поселения туристско-рекреационного объекта - международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир», парка развлечений «Семь чудес света» с использованием водных ресурсов реки Пшиш, гольф-поля, ипподрома, спортивных комплексов, торгово-развлекательных центров.

На уровне генерального плана Кабардинского сельского поселения можно выделить несколько основных задач:

- Социально-экономическое и экологическое обоснование градостроительной организации территории поселения с учетом размещения объектов  туристско-рекреационного комплекса и определение назначения территории поселения на основе комплексной оценки ее современного состояния и ресурсного потенциала.

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

- Определение направлений возможного территориального развития Кабардинского сельского поселения с учетом экономических условий и геополитического положения.

- Формирование предложений по развитию пространственной организации Кабардинского сельского поселения с учетом обеспечения сохранности историко-культурного наследия, природного и антропогенного каркасов территории.

- Повышение эффективности использования территории. Подготовка предложений по развитию туристско-рекреационного комплекса  с учетом богатейшего природного потенциала, ландшафтных, историко-археологических и других ресурсов территории, формирование системы туристско-рекреационных комплексов с размещением объектов спорта, отдыха, обслуживания, а также расселения рекреантов и трудового персонала.

- Выявление инвестиционно-привлекательных территорий и подготовка предложений по последовательности их реализации.

- Предложения по установлению границ населенных пунктов с учетом перспектив развития туристско-рекреационной отрасли.

- Формирование рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов, создаваемых посредством реализации инвестиционных проектов при государственном, региональном, муниципальном и частном партнерстве с преимущественной направленностью государственного и муниципального участия в развитие инфраструктуры и объектов лечебно-оздоровительного назначения,   частного – в развитие быстроокупаемых рекреационных и коммерческих комплексов.

- Разработка мероприятий по вовлечению в экономическую деятельность новых высокодоходных видов туризма, восстановлению существовавших и развитию новых отраслей экономики, непосредственно связанных с туристским бизнесом или имеющихся важное значение для экономики территории.

- Улучшение качества туристского и бальнеологического обслуживания с учетом современных требований и повышения конкурентоспособности района проектирования.

- Разработка мероприятий по развитию территории населенных пунктов, улучшению условий жизнедеятельности населения  станицы Кабардинской и поселка Асфальтовая Гора.

- Развитие и надежное функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры Кабардинского сельского поселения в комплексном единстве с объектами - международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир».

Основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом, туризмом.

В  состав сложившейся территориально-планировочной структуры Кабардинского сельского поселения в границах муниципального образования входят два населенных пункта: станица Кабардинская и поселок Асфальтовая Гора., расположенные соответсвенно вдоль реки  Пшиш и вдоль автодорог  регионального значения.

В формировании планировочной структуры поселения стратегическую роль играют транспортные магистрали, в данном случае автомобильные дороги г.Хадыженск – ст-ца Кабардинская и г.Горячий Ключ-г.Хадыженск, проходящие через населенные пункты, железная дорога направления Краснодар-Адлер, а также землепользования сельхозпроизводителей, земли гослесфонда, занимающие значительную часть территории поселения, территории промышленных предприятий, в большей степени представленные деревообрабатывающей отраслью. В состав территории Кабардинского сельского поселения входят земли следующих категорий:

- земли населенных пунктов;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения- земли запаса.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития населенных пунктов, входящих в состав поселения:

- регенерация и развитие жилых территорий;

-развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

- развитие рекреационных территорий с учетом реализации инвестиционного проекта по созданию международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир»;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач территориально-планировочной организации поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Генеральный план Кабардинского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития системы внешнего транспорта  и инженерной инфраструктуры.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены предприятия сельскохозяйственного профиля, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Кабардинского сельского поселения в границах муниципального образования сформирована двумя населенными пунктами: станица Кабардинская, поселок Асфальтовая Гора, автомобильными дорогами регионального значения, веткой железной дороги и сельскохозяйственными предприятиями, расположенными на территории поселения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы транспорта с учетом реализации инвестиционного проекта по строительству международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир», парка развлечений «Семь чудес света» с использованием водных ресурсов реки Пшиш, гольф-поля, ипподрома, спортивных комплексов, торгово-развлекательных центров, СПА-центра, объектов размещения туристов и прочих объектов.

Сохраняется приоритет в развитии туристско-рекреационной составляющей в экономическом развитии поселения. Проектом предлагается проектирование новых территорий туристских предприятий. Уникальные природно-климатические условия предгорья, наличие лесных массивов, близость морского побережья, горноклиматических курортов – все эти факторы способствуют строительству на территории поселения  рекреационных учреждений.

Предусмотренная генеральным планом планировочная организация территории поселения увязывает расположение туристско-рекреационных и селитебных территорий с природной основой местности – ландшафтом, лесными массивами и системами  транспортной и коммунальной инфраструктуры.

При разработке проектной планировочной структуры учитывались;

-зоны с особыми условиями использования территории;

-зоны охраны различного типа и назначения (зоны охраны объектов историко-культурного наследия и т.д.);

-характер существующего использования территории;

-размещение объектов, находящихся в процессе проектирования и строительства;

-проекты и программы размещения объектов, имеющих федеральное или региональное значение.

В генеральном плане предполагается развитие существующих населенных пунктов, входящих в Кабардинское сельское поселение. Параметры развития определены с учетом мероприятий, запроектированных в ранее разработанной градостроительной документации.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития Кабардинского сельского поселения;

- выработки рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определения необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;;

- разработки оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий;

-  в связи с наличием  на территории поселения уникальных природно-климатических условий проектом предусматривается развитие новой сферы в экономике муниципального образования - создание туристско-рекреационного комплекса, предполагающее соответственное резервирование территорий под развитие профильных объектов рекреационного назначения.

Генеральным планом Кабардинского сельского поселения установлено функциональное зонирование территории поселения, а также в нем содержатся проектные предложения по функциональному зонированию населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

В границах населенных пунктов предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2032 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2047 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом роста численности населения и средней жилищной обеспеченности.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую, производственную, коммунально-складскую и рекреационную зоны. В направлении перспективного территориального развития населенных пунктов и  их функциональных зон выделены резервные зоны для развития жилой и производственной застройки.

Развитие транспортной инфраструктуры в генеральном плане Кабардинского сельского поселения решается с помощью разработки мероприятий  по обеспечению качественного транспортного обслуживания населения и рекреантов путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, по следующим направлениям:

-создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- существующий ж/д вокзал на перспективное развитие предлагается реконструировать, объединить с проектируемым автовокзалом и рассматривать как въездную зону на территорию развлекательного комплекса «Волшебный Мир»;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

В связи с тем, что автомобильная дорога регионального значения  г.Хадыженск – ст-ца Кабардинская проходит преимущественно по территории станицы Кабардинской, оказывая негативное воздействие на состояние окружающей среды, проектом вносится предложение по строительству альтернативной трассы автомобильной дороги регионального значения в обход населенных пунктов с западной стороны вдоль полотна железной дороги направления Краснодар – Адлер с выходом на автомобильную дорогу Лесогорская – Линейная.  Строительство указанной автомобильной дороги обеспечит бесперебойную, безопасную связь по кратчайшему расстоянию трех региональных дорог – г. Майкоп-г.Туапсе, ст-ца Кубанская - ст-ца Саратовская и г. Белореченск - г. Апшеронск, а также устранит негативное влияние на условия проживания населения.

Вдоль внешних автомобильных дорог проектом резервируются земельные участки под размещение объектов транспортной инфраструктуры:

- комплексов придорожного автосервиса;

- транспортных терминалов;

- парковок крупногабаритного транспорта.

Предусматривается реконструкция существующих мостовых переходов и строительство новых.

Планируется строительство комплекса железнодорожного и автомобильного вокзалов.

Развитие инженерной инфраструктуры в генеральном плане Кабардинского сельского поселения решается путем:

- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития и на новых территориях.

Генеральным планом вносятся предложения по реорганизации и развитию производственных территорий, выполняемое путем:

- определения перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

- упорядочения и благоустройства территорий существующих производственных предприятий;

- реконструкции, модернизации и перепрофилирования действующих предприятий с целью создания благоприятных условий проживания населения.

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения с соблюдением санитарно-гигиенических и других требований. Промышленные и коммунально-складские зоны предприятий формируются восточнее станицы Кабардинской.

Карта планируемого размещения объектов

3.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов поселения

В основу планировочного решения станицы Кабардинской и поселка Асфальтовая Гора положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов, отвечающих высоким требованиям туристов, на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов реки Пшиш с многочисленными притоками.

Генеральный план предусматривает дальнейшее совершенствование существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- размещение туристско-рекреационных объектов на проектируемых территориях;

- размещение объектов обслуживания на проектируемых территориях;

- завершение формирования существующих  общественных  центров, создание объектов общественного характера для обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство в существующих границах и на прирезаемых территориях;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений, включая создание лесопарковых зон и зон отдыха на прибрежных территориях реки Пшиш;

- создание рекреационных комплексов в рамках реализации инвестиционного проекта по  строительству международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир»;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктур;

-разработка соответствующей документации по постановке на кадастровый учет проектных границ населенных пунктов.

Планировочное решение новых жилых кварталов подчинено сложившейся структуре кварталов, рельефу местности и направлениям существующих дорог. Для преобразования жилой застройки в рациональную планировочную систему и для создания завершенной композиции в существующих жилых кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов за счет использования незастроенных участков.

Для размещения расчетного количества жителей предусматривается резервирование территорий под развитие жилой зоны. Проектируемая жилая застройка планируется исключительно индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Завершение формирования общественных центров населенных пунктов заключается в создании новых современных комплексов общественного характера, сохранение капитальных существующих объектов обслуживания,  при условии их реконструкции и модернизации, благоустройстве прилегающих территорий. На вновь осваиваемых территориях проектируются новые центры обслуживания с расчетным количеством объектов социально-бытового назначения.

Принимая во внимание, что поселок Асфальтовая Гора расположен в зоне, подверженной чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (расположен на территории нефтегазового месторождения, подвержен оползневым явлениям), территориального развития на расчетный срок населенного пункта не предусматривается. Интенсивному развитию подлежит центр муниципального образования – станица Кабардинская.

Станица Кабардинская

Генеральный план административного центра поселения - станицы Кабардинской проектируется как фрагмент основного документа - генерального плана Кабардинского сельского поселения. Генеральный план решает задачи - установления проектных границ населенного пункта, функциональное зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральным планом сохраняется значительная часть существующей планировочной структуры населенного пункта.

В тоже время, учитывая тот факт, что в существующих границах имеется лишь ограниченное количество свободных территорий, необходимых для развития жилой зоны на расчетный срок с учетом роста проектной численности населения в связи с планируемой реализацией инвестиционного проекта по строительству международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир» и необходимостью  расселения обслуживающего персонала, а также переселения жителей из территорий, подверженных подтоплению,  проектом предусматривается включение в границы новых территорий, расположенных на землях, прилегающих к западной, северной и юго-западной границе населенного пункта.

В планировочном отношении территориальная организация станицы представляет собой три жилых района: юго-западный, заречный и северо-западный.

В северо-западном жилом районе  планируется размещение инвестиционных площадок под строительство микрорайонов комплексной жилой застройки (экопоселений «Кардаш» и «Солнечная поляна») с общественными центрами, предполагающими полный комплекс обслуживания - развитой на уровне современных стандартов системой социальной инфраструктуры, культурно-бытового обслуживания, предусмотренных с учетом радиусов пешеходной доступности; рациональной системой инженерной и транспортной инфраструктур.

Заречный жилой район представляет собой территорию многофункционального использования. Здесь планируется размещение рекреационных объектов, таких как, международный детский культурно-развлекательный комплекс «Волшебный мир», гольф-поля и развлекательный комплекс «Семь чудес света». В восточной и западной частях жилого района резервируются территории для размещения жилой зоны обслуживающего персонала.

Юго-западный жилой район предназначен для развития жилой зоны с объектами культурно-бытового обслуживания.

Экопоселения

В данном генеральном плане представлены два варианта планировочного

решения размещения жилых микрорайонов (экопоселений) «Солнечная поляна» и «Кардаш».

Проектом предусмотрено размещение жилых микрорайонов с планируемой численностью населениея от   450 до 900 человек с организованной необходимой социальной и торговой  инфраструктурой, рассчитанной на обеспечение потребностей    местных жителей.

При проектировании выбран лучевой тип застройки, вдоль поселковой      автомобильной дороги с площадью участков от 12 до 30 соток, а также   примыкающим к ним с внутренней стороны земельных участков   сельскохозяйственного назначения площадью от 30 до 100 соток,  предназначенных для ведения натурального хозяйства.

Застройка селитебной зоны поселений предусматривает размещение   одноэтажных или двухэтажных каркасных, саманных, деревянных, или    кирпичных жилых домов.

.  Селитебная зона в целом определена генеральным планом с максимальным сохранением существующей дорожной сети с акцентами на основных планировочных осях и мест притяжений. С этой целью по планировочной оси территории создается зеленый бульвар, соединяющий микрорайоны, с выходом в прибрежный парк и спортивно-оздоровительный комплекс.

Генеральным планом предлагается создание водной акватории на повороте реки Пшиш, (в центре станицы), при соблюдении всех необходимых гидротехнических мероприятий и мероприятий по инженерной защите территории.

Данное решение позволит создать водное пространство, вокруг которого будет выстраиваться вся планировочная композиция , а основные функциональные зоны, включая селитебную, будут ориентироваться на выходы к реке.

Застройка селитебной зоны предлагается малоэтажными домами по основной равнинной территории, отдельно стоящими коттеджами в лесной полосе, террасированными домами на рельефе и домами повышенной комфортности в живописной местности, примыкающей к проектируемому горнолыжному комплексу.

Необходимым условием нормального функционирования жилого образования является наличие объектов социального обслуживания населения, к которым относятся учреждения образования, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, физкультурно-спортивных и культурных учреждений, а также административные органы.

Внутри селитебной территории определены административно-общественные центры, зоны детских учреждений и внутрипоселковые места отдыха и спорта.

Емкость необходимых объектов социальной инфраструктуры определялась исходя из ожидаемой численности населения.

В сфере образования необходимое количество мест в детских дошкольных учреждениях обеспечивается тремя детскими садами.

Три школьных учреждения, рассчитанных на 640 мест, обеспечат потребность жителей в этом виде социального обслуживания. Одна из школ в прибрежной зоне, предполагается со спортивным уклоном и будет  расположена в соответствии с проектом рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом и стадионом.

В закрытом спортивном комплексе предполагаются: спортзалы, бассейн, фитнес-центр, а также физкультурно-оздоровительные помещения.

Генеральным планом также предусмотрена поликлиника на 53 посещений в смену в общественной зоне, находящейся при въезде в станицу в южной части территории.

В сфере торговли и бытового обслуживания в каждом микрорайоне планируется размещение торговых павильонов шаговой доступности с необходимым набором продуктов. В планировочных узлах запроектирована сеть магазинов и учреждений бытового обслуживания (аптека, прачечная, химчистка, парикмахерская, ремонтные мастерские и т.д.)

Административно-управленческий аппарат  предполагается разместить в здании местной администрации на въезде в центральную  часть станицы.

Культурно – развлекательную сферу для жителей будут обеспечивать  два сооружения: культурно-общественный центр с кинозалом на 400 мест и развлекательный центр.

Оба объекта располагаются на главной оси станицы с прогулочным бульваром и доступны для всех жителей.

Очевидно, что развлекательные комплексы «Семь чудес света» и «Волшебный Мир»  также будут служить местом отдыха населения станиц и близлежащих городов Краснодарского края.

Прибрежная и парковая зоны станицы определены генеральным планом не только как планировочная ось с выходом к водохранилищу, но и как место общепоселковой рекреации и отдыха.

На территории населенного пункта генеральным планом предусматривается создание многофункциональной системы зеленых насаждений. При общественных центрах проектируются благоустроенные парки, скверы, бульвары. В живописных местах вдоль берегов рек и на залесенных территориях создание лесопарков.

В систему зеленых насаждений общего пользования - общепарковой зелени и бульваров, включен существующий парк – как место привычного отдыха жителей станицы с сохранением монумента павшим воинам.

На дальнейших стадиях проектирования мест отдыха следует обратить внимание на специфику местных условий, уклада жизни, обрядов и традиций местного населения

В связи с тем, что генеральным планом создается крупное водное пространство, на которое ориентируется вся планировочная композиция станицы, основной планировочный акцент делается на места отдыха в прибрежной зоне.

Спортивно-оздоровительный комплекс в северной части станицы является логическим завершением селитебной территории населенного пункта и представляет  отдельную, камерную территорию с проживанием в коттеджах повышенной комфортности.

Рельеф местности позволяет разместить на склоне, свободном от лесных насаждений, полноценную горнолыжную трассу, протяженностью 500м, с кресельным подъемником, детскую трассу, оборудованную «беби-лифтом» и гостиницу «Шале» на вершине склона.

С учетом климатических условий, генеральным планом предлагается применить специальное покрытие трассы для круглогодичного использования комплекса, что вполне оправдано в условиях малоснежных зим.

Общая композиция горнолыжной зоны также связана с сооружениями «Форелевого хозяйства», созданным на искусственном пруду, и ресторанным комплексом. Следует отметить, что создание водоема для разведения рыб, с использованием горных рек, может оказаться высокорентабельным (при соблюдении необходимых инженерных мероприятий и технологий).

Территория «Форелевого хозяйства» планировочно ориентируется  на  гостиничный комплекс, расположенный на «острове», образованном старицей и излучиной реки Пшиш,   свободным от лесных насаждений.

Живописность данного места позволит разместить на данной площадке великолепный отель «Пять звезд» вместимостью на 500 мест.

Совокупность природных и созданных условий отдыха горнолыжной зоны позволит трактовать данную территорию как самостоятельный комплекс круглогодичного отдыха на уровне мировых стандартов.

Зона комплекса «Семь чудес света» будет создана на свободной от застройки территории, и станет  притягательным местом отдыха с использованием водных ресурсов реки Пшиш. На территории размещен парк аттракционов и большой аквапарк.

С этой целью, при проведении предварительных расчетов и гидротехнических мероприятий, запроектирована автономная система  каналов, прудов и бассейнов с акваразвлечениями и путешествиями.

Вся территория разделена на условные участки, каждый из которых, предлагает свой вид развлечения, используя опыт мировых индустрий в данном виде отдыха и развлечений.

Основной планировочной осью композиции будет являться центральная аллея, соединяющая въезд на территорию и центральное ядро комплекса аттракционов и аквапарка.

Территория комплекса является обособленной зоной, отделенной от селитебной зоны рекой Пшиш и парковой зоной.

Основная транспортная магистраль Кабардинская – Хадыженск -Туапсе – Сочи удобно соединяет комплекс «Семь чудес света» с  зоной МДКРК «Волшебный Мир», что даст возможность выбора прибывающим на отдых туристам.

Зона развлекательного комплекса МДКРК «Волшебный Мир»  определена генеральным планом  как основной центр композиции планировочной структуры, осью которой будет являться существующий въезд на территорию комплекса.

Центральная ось по сценарию начинается с въездной зоны, включающей железнодорожный вокзал, автовокзал и гостиницу для прибывающих туристов.

Также при входе запроектированы гостевые стоянки для автомобилей в соответствии с емкостью комплекса.

Далее прибывающие по центральному бульвару попадают на центральную площадь, где могут выбрать любое из предложенных направлений для начала увлекательного путешествия по комплексу, включая лодочную прогулку по искусственным каналам.

Основной идеей концепции МДКРК «Волшебный Мир», является создание возможности развлечений и отдыха в соответствии со спецификой и колоритом разных стран и народов мира, основанных на многовековой культуре. По периметру территории комплекса выделены обособленные земельные участки для стран - участниц проекта в целях реализации единого проекта «Сказки народов мира».

С этой целью территория поделена на условные участки  по выбранным странам и континентам, которые соединяются между собой системой пешеходных дорожек, бульваров и водных артерий.

Сценарий развлечений и игровых путешествий разработан таким образом, что туристы будут ориентированы на основную ось «Волшебного Мира», где венцом композиции станет «Площадь созвездий» и сказочный дворец, как архитектурная доминанта всей композиции.

Объемно–пространственное решение данного объекта позволит ему  выполнять также функции въездных ворот для жителей станицы со стороны старого моста и въезда на территорию поселения.

Производственная зона предусмотрена генеральным планом в юго-восточной части станицы.

Данная территория рассчитана на размещение ряда экологически чистых производств, нацеленных на переработку сельскохозяйственной продукции, производство соков, минеральной воды, производство пектина и молочных продуктов.

На территории размещается тепличный комплекс общей площадью 18 га, состоящий из трех автономных корпусов. Основные виды продукции: рассада овощных культур, цветы, ранние овощи. Тепличный комплекс полностью автоматизирован с применением голландской технологии выращивания.

Вблизи тепличного комплекса располагаются участки плодопитомника. Предполагаемый рынок сбыта – собственное потребление предприятиями общественного питания, входящими в МДКРК «Волшебный мир». Излишки направляются перерабатываться на комбинат пищевых продуктов (консервирование, фасовка, тарирование) с дальнейшей продажей через существующие торговые сети.

Завод по производству фарфоровых масс и керамогранита.

Новейшая итальянская технология производства керамогранита типоразмером 300х300, 400х400 и 600х600 позволяет выпускать высококачественные изделия соответствующие европейским стандартам для наружных и внутренних отделочных работ.

Завод включает в себя несколько технологических линий:

- линия по производству керамогранита (плитка керамическая) мощностью 1 800 000 м 2  в год;

- линия по производству высококачественных фарфоровых масс с белизной более 90% мощностью 3650 тонн в месяц;

-  линия по производству фарфоровых изделий.

Все производства высокоэкологичные, не оказывают вредных воздействий на окружающую природную среду и не имеют вредных выбросов, содержащих отравляющие или радиоактивные компоненты. Данное предприятие предоставляет более чем 500 рабочих мест - в основном для жителей ст. Кабардинская и г. Хадыженска.

Комбинат пищевых продуктов по производству натуральных соков и пектина – рассматривается как одно из важнейших производств.

Расчетная годовая потребность -  8400 тонн свежего сырья. Из них: яблоки - 2800 т, абрикосы -500 т, айва -1200 т, сливы- 400 т, винограда -400 т, алычи- 700 т, груши-600 т и томаты -1800 т,

Потребность сухого сырья - всего 1260 тонн, из них жом сахарной свеклы 630 т и отжимы лимонные - 630 т.

В основном загрузка мощностей комбината рассчитывается на продукцию собственного и местного производства. В этих целях на территории земель ФГУП «Хадыженский ЭМЗ» (правопреемник ООО «Глобус») планируется развить садоводство.  Часть продукции будет заготавливаться в экопоселениях и у жителей близлежащих районов

через МПО Родовые ключи. Размещение данного производства

существенно поднимет социальный и материальный уровень жителей

ст. Кабардинская, Куренская, Тверская, Лесогорская.

Выход готовой продукции

- продукция из яблочного пюре-полуфабриката – пюре натуральное

более 2000 тонн в год

- соки с мякотью класса «Живые фрукты» - более 1000

тонн в год

- соки с мякотью «Живые овощи» 1800 тонн в год

- соки сухие, концентрированные с сахаром

быстрорастворимые более 500 тонн в год

- пектин сухой порошок 	- 550 тонн в год

Поселок Асфальтовая Гора

Поселок Асфальтовая Гора расположен в зоне, подверженной чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (расположен на территории нефтегазового месторождения, подвержен интенсивным оползневым явлениям), территориального развития на расчетный срок населенного пункта не предусматривается.

Карта планируемого размещения объектов

Карта планируемого размещения объектов

3.2. Зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональное зонирование Кабардинского сельского поселения.

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Кабардинское сельское поселение - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Кабардинское сельское поселение как одного из рекреационно-туристских регионов Кубани.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

На территории поселения выделено три основных группы зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли гослесфонда.

Первая группа зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенных пунктов в том числе развитие рекреационно – туристских комплексов,  производственных и сельскохозяйственных территорий, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территория населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территория населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

3.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На карте существующих и планируемых зон с особыми условиями территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Кабардинского сельского поселения особо охраняемые территории отсутствуют.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.

На территории поселения расположены следующие водные объекты с установленной законом шириной водоохраной зоны:

- река Пшиш – 200м.;

- река Хадыжка – 100м.;

- балка Тоцкая – 100м.;

- балка Резниковая – 100м;

- балка Широкая– 100м;

- балка Нефтяная – 50м;

- балка Карагачева – 50м.

- балка Голышеватая – 50м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местапос.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Согласно справке ОАО «Водоканал  Апшеронского района» от 25.08.2011г. в настоящее время водоснабжение  населения Кабардинского сельского поселения осуществляется  из одного источника:

Водозабор «река Серебрячка» каптажного типа мощностью 15-35 тыс. м3/сутки, сооружения которого находятся на балансе НТДУ «Хадыженнефть», который обслуживает: два каптажа на реке Серебрячка, водовод Серебрячка – Нефтегорск, протяженностью 30км,  распределительный узел на Соколовой горе, распределительный узел в г. Хадыженске и 177км водопроводных сетей.

Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 01.01.2011г. в Кабардинском сельском поселении лицензии на право пользования недрами на добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зарегестрированны.

Утвержденные границы зон санитарной охраны на источники водоснабжения отсутствуют.

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30.03.19999г. № 52-ФЗ № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 8) на действующих и проектируемых источниках водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделяются на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Согласно реестру недропользователей Апшеронского района в границах поселения находятся:

- месторождение «Асфальтовая Гора» - добыча нефти;

- месторождение «Восковая Гора» » - добыча нефти;

- «Кабардинское» месторождение - добыча нефти;

- Северо-Тицинское месторождение  - добыча нефти и газа;

- Северо-Хадыженское месторождение - добыча нефти;

- месторождении «Хадыженская площадка» - добыча нефти;

- месторождению Широкая Балка - добыча нефти и газа;

- «Южно-Хадыженском» месторождение - добыча газа.

Разработкой, поисками и сервисными услугами, связанными с добычей углеводородов на рассматриваемой территории занимается ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» на 9 лицензионных участках:

8. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий обозначены на картах существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории  (ГП - 15, ГП - 16, ГП – 17), существующие -  на карте современного использования территории (ГП - 9).

карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории

3.2.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

На территории Кабардинского сельского поселения имеется ряд территорий – это земли историко-культурного назначения, объекты культурного наследия, памятники истории, архитектуры и археологии.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта, на территории ст. Кабардинская располагается 1 объект культурного наследия (без учета памятников археологии), который включен в государственный список памятников истории и культуры и стоит на государственной охране согласно действующему законодательству.

Таблица 15

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА КАБАРДИНСКАЯ |
| 1 | Братская могила 20 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Кабардинская, центр | 441 | 63, 1872-КЗ | Р | И |  |

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным Законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ и Законом Краснодарского края «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» от 04.02.2004 № 666-КЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

На территории Кабардинского сельского поселения Апшеронского района по спискам выявленных объектов культурного наследия находится 1 памятник археологии.

При обследовании территории для составления  раздела  «Охрана историко-культурного наследия» в составе ГП Кабардинского сельского поселения Апшеронского района, на территории Кабардинского сельского поселения был проведен визуальный осмотр объектов археологического наследия. Географические координаты условных центров курганов и поселений были определены с помощью  спутникового навигатора «Garmin» 76 в системе координат WGS 84.

Было выявлено 8 памятников археологии, которые охраняются государством в соответствии с п.6, 8 ст. 18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ

Таблица 16

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по государственному списку | № кургана в группе | Высота кургана , м | Диаметр кургана м | Охранная зона | Решение о постановке на гос охрану | Категория историко культурного значения | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепость «Кабардинская 1» (не прослеживается) | Ст. Кабардинская, 1,6 км к северо-востоку от МТФ |  |  |  |  | 200 | прил. № 1 к п. № 76 п/н 171 | А |  |
| 2 | Городище «Кабардинская 1» | Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Кабардинская, в 1,9 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы. Географическая координата в системе WGS-84: центр поселения - 44°31΄42.3”, 39°27΄36.5”; юго-западная граница - 44°31΄42.3”, 39°27΄36”; северо-западная граница - 44°31΄42.6”, 39°27΄34.7”; северо-восточная граница - 44°31΄52.2”, 39°27΄35.3”; юго-восточная граница - 44°31΄53.4”, 39°27΄46.2”. |  |  |  |  | 500 |  | А | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
| 3 | Курган «Кабардинская 1» | Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Кабардинская, в 1,7 км к северо-востоку от МТФ. Географическая координата центра кургана в системе WGS-84: 44°30΄14.9”; 39°31΄20.9” |  |  | 3,0 | 30 | 125 |  |  | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
| 4 | Курган «Кабардинская 2» | Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Кабардинская, в ст. Кабардинская, в 4,0 км к -западу от северо-западной окраины станицы. Географическая координата в системе WGS-84: 44°31΄28.3”; 39°25΄37.0” |  |  | 1,5 – 1,2 | 25 | 75 |  | А | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
| 5 | Курган «Кабардинская 3» | Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Кабардинская, в ст. Кабардинская, в 3,8 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы. Географическая координата в системе WGS-84: 44°31΄18.4”; 39°25΄20.9” |  |  | 1,5 | 25 | 100 |  | А | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
| 6 | Курганная группа «Кабардинская 1 (4 насыпи) | Краснодарский край, Апшерон-кий район, т. Кабардинская, в 1,5- 2,0 км к востоку-северо-востоку от МТФ. Состоит из четырех курганов. Географическая координаты центров курганов в системе WGS-84: курган 1 - 44°30΄08.4”, 39°31΄27.9”; курган 2 - 44°30΄08.3”, 39°31΄28.8”; курган 3 - 44°30΄08.3”, 39°31΄29.9”; курган 4 - 44°30΄08.2”, 39°31΄30.6”. |  | 1 | 2,0 | 25 | 75 |  |  | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 20 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,2 | 20 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,0 | 18 | 75 |  |  |  |
| 7 | Курганная группа «Кабар- динская 2» (4 насыпи) | Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Кабардинская, в 2,62 км к северу от северо-восточной окраины станицы. Состоит из четырех курганов. Географическая координата в системе WGS-84: курган 1 - 44°32΄09.8”, 39°29΄10.9”; курган 2 - 44°32΄10.2”, 39°29΄09.5”; курган 3 - 44°32΄10.2”, 39°29΄09.2”; курган 4 - 44°32΄10.0 ”, 39°29΄09.9 ”. |  | 1 | 0,6 | 12 | 50 |  | А | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |  |
| 8 | Курганная группа «Кабар- динская 3» (10 насыпей) | Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Кабардинская, в 1,1 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы. Состоит из десяти курганов. Географическая координата в системе WGS-84: курган 1 - 44°30΄52.4”, 39°30΄09.4”; курган 2 - 44°30΄52.3”; 39°30΄09.43”; курган 3 - 44°30΄52.7”; 39°30΄08.8”; курган 4 - 44°30΄52.9”, 39°30΄09.2”; курган 5 - 44°30΄52.8”, 39°30΄08.4”; курган 6 - 44°30΄52.5”, 39°30΄07.7” курган 7 - 44°30΄52.9”, 39°30΄08.1”; курган 8 - 44°30΄53.0”, 39°30΄08.7”; курган 9 - 44°30΄53.3”, 39°30΄09.2”; курган 10 - 44°30΄52.1”, 39°30΄09.9” |  | 1 | 0,3 | 6 | 50 |  |  | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
|  |  |  |  | 2 | 0,35 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 7,5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 6 - 7,5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,45 – 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
| 9. | Курганная группа «Кабар- динская 4» (23 насыпи) | Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Кабардинская, в 1,5 км к востоку от восточной окраины станицы. Географическая координата в системе WGS-84: курган 1 - 44°30’37.2”, 39°30’30.5”; курган 2 – 44°30’ 37.0”, 39°30’ 31.1”; курган 3 - 44°30’ 37.0”, 39°30’ 31.6”; курган 4 – 44°30’ 37.4”, 39°30’ 31.5”; курган 5 – 44°30’ 37.2”, 39°30’ 31.7”; курган 6 – 44°30’ 36.7” 39°30’ 31.7”; курган 7 – 44°30’ 36.3”, 39°30’ 31.9”; курган 8 – 44°30’ 36.1” 39 30’ 32.4”; курган 9 – 44°30’ 36.2”, 39°30’ 32.2”; курган 10 – 44°30’ 35.8”, 39°30’ 32.0”; курган 11 – 44°30’ 35.7”, 39°30’ 32.1”; курган 12 – 44°30’ 35.8”, 39°30’ 32.4”; курган 13 – 44°30’ 35.6”, 39°30’ 32.6”; курган 14 – 44°30’ 35.6”, 39°30’ 31.6”; курган 15 – 44°30’ 35.7”, 39°30’ 31.3”; курган 16 – 44°30’ 35.5”, 39°30’ 31.5”; курган 17 – 44°30’ 35.3”, 39°30’ 32.2”; курган 18 - 44°30’34.8”, 3930’ 32.0”; курган 19 - 44°30’34.6”, 39°30’ 32.7”; курган 20 - 44°30’34.3”, 39°30’ 32.9”; курган 21 - 44°30’34.0”, 39°30’ 32.7”; курган 22 - 44°30’33.9”, 39°30’ 33.0”; курган 23 - 44°30’33.1”, 39°30’ 33.5”. |  | 1 | 0,3 | 6 | 50 |  | А | Администрация Кабардинского сельского поселения Апшеронского района |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |

ЗОНЫ ОХРАНЫ И РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008г. об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ст.34,35 и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования  зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для дольменов – 50 метров по всему его периметру;

- для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ, местоположений  и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Разработанный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных и строительных работ на территории Кабардинского сельского поселения Апшеронского района, так как не было проведено сплошное обследование Апшеронского района на предмет наличия памятников археологии.

3.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов Кабардинского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- рекреационная зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.3.1.Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена исключительно территориями существующей и проектируемой 1–2-х этажной индивидуальной застройкой с приусадебными земельными участками, а также территориями малоэтажного рекреационного жилья с размещением гостевых домов  и мини-гостиниц.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

Для освоения на расчетный срок генерального плана (до 2031г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны. В ст.Кабардинской жилая зона предлагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы населенного пункта.

3.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Развитие жилищного строительства сочетает в себе как социальную значимость для населения, так и серьезный экономический потенциал. При этом важно удовлетворение потребностей существующего населения в качественном жилье, выделение земельных участков для индивидуального строительства, а также создание условий для отдельного проживания каждой прибывающей в поселение семье.

В сфере жилищного строительства генеральным планом Кабардинского сельского поселения предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий:

- улучшение жилищных условий населения за счет повышения уровня средней жилищной обеспеченности к 2032 г. до 30,0 кв.м/чел.;

- обеспечение за счет средств инвестора новым жилищным фондом населения, проживающего на территории  планируемого размещения объектов культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир»;

- проведение реконструкции центральной части ст.Кабардинской с уплотнением существующих жилых кварталов и приведением жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры.

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения  Кабардинского поселения и объемов нового жилищного строительства на расчетный срок,  ориентированная на перспективную численность населения.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей жилой застройки ст. Кабардинской, за исключением территории, выделенной под размещение объектов МДКРК «Волшебный мир». Планируется снос  жилищного фонда населения в количестве 300 домовладений, находящихся в зоне затопления и на территории  реконструкции ст. Кабардинской с предоставлением жилья на новых земельных участках. Убыль жилого фонда к расчётному сроку составит 13,8 тыс.м2 или 30% от современного жилого фонда поселения.

В п. Асфальтовая Гора жилищное строительство на новых территориях не планируется, однако допускается возможность увеличения емкости существующего жилищного фонда посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков

С учетом сложившейся структуры строительства на территории поселения и тенденций ее изменения, в новом строительстве предлагается применять  застройку  усадебного типа при среднем размере домовладения – 100 м2.

К расчетному сроку новым жилищным фондом  планируется обеспечить 2956 человек, что потребует строительства 1010 единиц жилья общей площадью  101,0 тыс.м2.

Кроме того, намечена модернизация и реконструкция существующей жилой застройки центральной части ст.Кабардинской для приведения её  к гармоничному архитектурному стилю, а также улучшение жилищных условий населения п.Асфальтовая Гора с общим увеличением емкости существующего сохраняемого жилищного фонда по двум населенным пунктам на 13,0 тыс.м2.

Итого к расчетному сроку выход жилья может составить 114,0 тыс.м2 общей площади квартир.

В целом жилищный фонд Кабардинского поселения при реализации мероприятий, намеченных проектом в сфере жилищного строительства к 2032 году составит  145,8 тыс. м2 общей,  показатель средней жилищной обеспеченности достигнет 30  м2/чел..

3.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов и отдельно стоящими общественными зданиями, а так же, проектируемыми подцентрами обслуживания, расположенными в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются.

Для расширения спектра предоставляемых населению услуг объектами общественного центра населенных пунктов, обеспечения объектами обслуживания отдаленных от центра территорий и на основании выполненных расчетов нормативного обеспечения генеральным планом предусматривается размещение следующих объектов общественно-деловой зоны.

В северо-западной части станицы Кабардинской планируется размещение центра обслуживания. Общественный центр проектируется на свободных от застройки территориях в проектируемом северо-западном жилом районе. В его составе предусматривается: культурно-развлекательный центр, деловой центр, торгово-бытовой центр, рынок, оздоровительно-лечебный центр со SPA салоном, спорткомплекс, стадион, школа, детский сад, службы МЧС с пожарным депо.

На свободной территории (микрорайон «Кардаш») в северо-западной части станицы проектируется общественный подцентр в его составе: торгово-бытовой комплекс, средняя школа, детский сад. Восточнее его размещается спортивный комплекс (школа верховой езды олимпийского резерва с ипподромом, крытым манежем). На незначительном удалении от спортивного комплекса планируется размещение гостиничного комплекса. В прибрежной зоне реки Пшиш предусматривается строительство лодочной станции.

В микрорайоне «Солнечная поляна», расположонном восточнее микрорайона «Кардаш», общественно-деловая зона представлена комплексом объектов торгово-бытового назначения.

В юго-западном жилом районе всостав общественно-деловой зоны входят: школа, детский сад и комплекс торгово-бытовых объектов.

В центральной части поселка Асфальтовая Гора формируется общественный центр с учетом сохранения иреконструкции существующих зданий исооружений: фельдшерско-аккушерского пункта, почтового отделения и спортивного сооружения.

Отраженные в генеральном плане мероприятия по организации общественно-деловой зоны носят рекомендательный характер и призваны определить прежде всего функциональное назначение территории, но при этом предоставляют определенную свободу местным органам власти в выборе конкретных объектов для строительства в рамках разрешенных видов использования для данной функциональной зоны.

3.3.3. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включают парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселения.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена тремя подзонами:

● Зона общественных пространств.

● Зона лесопарков.

● Зона пляжей.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

Зона лесопарков - занимает залесенные участки территории в пределах границ населённых пунктов, свободные от застройки зданиями и сооружениями, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для прогулок и повседневного отдыха.

Зона пляжей - играет формирующую роль при организации туристско-рекреационных территорий.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.;

-формирование зеленой зоны населенного пункта с выделением лесопарковой части с целью сохранения и развития природных комплексов.

Современное состояние и условия произрастания зеленых насаждений.

По особенностям комплекса природных условий на описываемой территории развит, в основном, ландшафт горных местностей.

Лесной ландшафт горных местностей представлен горно-лесным поясом. Нижняя полоса – лиственные дубово-грабовые леса. Верхнюю полосу образуют пихтовые, буковые, сосновые леса.

В настоящее время система зеленых насаждений поселения включает в себя:

-территории лесных массивов, за границами населенных пунктов;

-внутритерриториальное озеленение населенных пунктов, вдоль рек и отдельных объектов массового посещения, в том числе – пешеходные бульвары в центральной части станицы Кабардинской, территория международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир».

Лесная растительность выполняет защитную функцию, в связи с развитием туристско-рекреационного комплекса возрастает ее рекреационная, эстетическая и климаторегулирующая роль.

Рекреационная зона населенных пунктов поселения представлена существующими и проектируемыми парками, скверами территориями существующих и проектируемых спортивных сооружений, лесопарками, пляжем.

3.3.4. Производственная зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- развитие производственной застройки за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В настоящее время промышленность на планируемой территории практически отсутствует.

На перспективу в качестве основного направления экономического развития территории определен рекреационно-туристский сектор. Предусмотренная генеральным планом производственная зона, расположенная к юго-востоку от ст.Кабардинской предназначена для обслуживания туристско-рекреационных комплексов.

Проектом предусматривается размещение следующих объектов производственной зоны: производство строительных материалов, автотранспортные предприятия, по переработке сельхозпродукции, изготовление сувениров.

3.3.5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся: участок железной дороги «Армавир-Туапсе», автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории г.Хадыженск – ст-ца Кабардинская, автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории г.Горячий Ключ – г.Хадыженск.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

3.3.6. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующих границ населенных пунктов поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном планировании.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах существующих границ могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

3.3.7. Зоны специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться территории, занятые: кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления  и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

К зоне специального назначения на территории Кабардинского сельского поселения относится территория кладбищ традиционного захоронения.

Проектом сохраняется существующие кладбище к югу от ст.Кабардинской, новые территории для захоронений генеральным планом предлагаются на прирезаемой территории к существующей территории кладбища. Существующие кладбища расположенные в восточной части ст.Кабардинской и в южной части пос.Асфальтовая Гора подлежат закрытию для новых захоронений.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2011 годы» в Апшеронском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО (Апшеронское городское поселение).

До строительства мусоросортировочного комплекса в Апшеронском районе генеральным планом сохраняется существующая система очистки территории поселения.

На территории Кабардинского сельского поселения существующих свалок мусора нет. Отходы вывозятся на свалку мусора в г.Хадыженск.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

3.4. Предложения по развитию туристско-рекреационного комплекса Кабардинского сельского поселения

Апшеронский район и Кабардинское поселение в частности по праву считается одним из красивейших мест Кубани.

Станица Кабардинская расположена в 4-х километрах от города-курорта Хадыженска, в живописной, горной долине реки Пшиш и Хадажка.

Территория Кабардинского сельского поселения располагает значительными природными, ландшафтными, туристскими ресурсами:

- развитая транспортная инфраструктура, связывающая станицу Кабардинскую и  город Хадыженск с Черноморским побережьем (автодорога Армавир – Туапсе и Краснодар – Туапсе,  железнодорожная ветка Армавир-Сочи);

- собственная богатейшая природа  Кавказских гор, с чистейшим воздухом, лесами, богатыми своеобразной  флорой и фауной, живописными местами, созданными горными реками, пещерами и водопадами;

- природный потенциал, как местный. так и доступный для пешеходных, конных и автобусных экскурсий (Гуамское ущелье, Азишские пещеры, плато Лаго-Наки, водопады и озера верхней Хадажки,  Черноморское побережье и т. д.);

- возможность организации выездного отдыха к побережью Черного моря: Туапсе-Сочи, Джубга – Геленджик - Новороссийск (минимальное расстояние до побережья Черного моря – 76 км до г. Туапсе);

- созданная в предыдущие годы, городская инженерная инфраструктура города Хадыженска способствует строительству крупных объектов туризма без отвлечения средств на создание новых коммуникаций (дороги, очистные сооружения, водоводы и т. д.);

- богатейшее культурно-историческое наследие – стоянки древнего человека, курганы, остатки древней крепости Казачий Пост;

- доступность в равной степени достоинств цивилизованного отдыха и экзотики туристских походов и экскурсий.

В сочетании с благоприятным температурно-влажностным, ветровым и радиационным режимами это создает условия для развития туристско-рекреационного бизнеса с возможностью активного отдыха и туризма.

Объектами размещения туристов планируются гостиничные комплексы и малоэтажное рекреационное жилье с размещением гостевых домов  и мини-гостиниц.

Фотофиксация современного состояния

3.5. Инженерная подготовка территории

В данном разделе рассматривается территория Кабардинского сельского поселения Апшеронского района, включающая ст. Кабардинскую, п. Асфальтовая Гора.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от опасных геологических процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО  «ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2010 году, к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Кабардинском сельском поселении следует отнести:

- подтопление, потенциальное подтопление;

- затопление;

- -заболачивание;

- -боковая эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- -оползни, оплывы, крип;

- набухание грунтов;

- -сейсмичность.

Территория Кабардинского сельского поселения находится на северном склоне Западного Кавказа в среднем течении реки Пшехи, на право- и  левобережье. Рельеф территории предгорный, с колебаниями высот более ста метров. Склоны расчленены эрозионными врезами в виде небольших водотоков, оврагов, промоин и осложнены системой оползневых тел.

Непосредственно территория Кабардинского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- поймы реки Пшехи и впадающие в нее притоки;

- верхнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Пшиш;

- склоны различной крутизны и экспозиции;

- водоразделы.

Кабардинское сельское поселение расположено в 4 км северо-западнее города Хадыженска.

Поверхность поймы рек Пшиш и Хадыжка плоская, осложнена многочисленными промоинами, протоками и каналами, которые в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков заполняются водой. Территория подвержена значительному антропогенному воздействию при сооружении сельскохозяйственных объектов и прокладки трасс коммуникаций и автомобильной и железной дороги.

В целом, первоначальный рельеф поймы изменен техногенной деятельностью, по течению реки устроены  запруды и водохранилища.

Русло р. Пшиш, шириной до 75 метров, извилистое с многочисленными протоками. Борта русла реки эрозионные, эрозионно-обвальные, осложненные мелкими оползнями

С левого берега в р. Пшиш впадают многочисленные балки, имеющие, как правило, "V"- образный поперечный профиль, которые стекают с пологих склонов, крутизной до 10°.

С правого берега в р. Пшиш впадает р. Хадыжка и немногочисленные притоки, стекающие, в основном, с оползневого склона. Русло р. Хадыжка ассиметричное. Левый берег крутой, высотой до 10 м, сильно эрозионный, со свежими вывалами, осложненный мелкими оползнями. Правый борт пологий, высотой до 1,5 м, задернованный. Русло реки меандрирует. Ширина русла до 5 м.

Борта русел балок и мелких водотоков преимущественно крутые и обрывистые, крутизной до 50°. Балки обводненные. Глубина эрозионного вреза до 2м. Длина балок различна:  от 300–500 м до 5,0 км и более.

Вдоль поймы реки Пшиш по обеим сторонам прослеживается верхнеплейстоценовая надпойменная терраса, отделяющаяся от поймы нечетко выраженными в рельефе уступами, высотой до 3 м в южной части, и до 5 м – в северной. Высота террасы над урезом воды – 6–8 м. Ширина террасы от 250 м до 1000 м на правом берегу р. Пшиш и до 1300 м на левобережье.

Поверхность надпойменных террас слабопологая, крутизной до 3-5°, незначительно осложнена неглубокими современными эрозионными русловыми врезами временных водотоков, а также оврагами и балками в активной стадии развития, шириной до 10м и глубиной до 3м. В наиболее крупных из них получает развитие как боковая, так и донная эрозия, причем боковая преобладает. Поверхность террас покрыта древесно-кустарниковой растительностью, а также влаголюбивой болотной растительностью.

На правобережной и левобережной террасах р. Пшиш расположен основной массив строений ст. Кабардинской, поэтому первоначальный рельеф здесь техногенно изменен, устроены небольшие водохранилища, кое-где  поверхность выровнена путем отсыпки грунтов.

Склоны на территории Кабардинского сельского поселения можно подразделить на склоны сравнительно устойчивые (крутизной до 10°), древние оползневые более крутые, но тоже сравнительно устойчивые и современные оползневые неустойчивые склоны.

Территория склонов крутизной до 10° занимает до 50% Кабардинского поселения. Склоны незначительно расчленены в основном широкими балками и оврагами с постоянными и временными водотоками. Местами наблюдается «пьяный лес» и мелкобугристая поверхность склона. На таких участках не исключена возможность оползания грунта под воздействием сопутствующих факторов (переувлажнение поверхностными водами, образование верховодки, подрезка склона).

В целом, пологие склоны антропогенно изменены незначительно. На северо-восточной окраине станицы, за ул. Сибирской расположен участок склона, преобразованный для строительства. Вырыты дренажные каналы и водосборные ямы, древесная растительность вырублена.

Древние оползневые склоны преимущественно развиты в центральной и восточной части поселения, на правобережье реки Пшиш. На левобережье они получают развитие в основном по бортам некоторых балок. В целом, площадь территории, занятой древними оползневыми склонами, составляет около 20%. Поверхность склонов бугристая, ступенчатая, как правило, залесенная. Локально на некоторых участках деревья незначительно наклонены вниз по склону или местами образуют «пьяный лес». Получает развитие линейная эрозия, на склонах присутствуют как свежие эрозионные формы, имеющие V-образную форму, так и стабилизировавшиеся, не имеющие четкого выражения в рельефе, приуроченные к небольшим обмершим оврагам и ложбинам. Почти повсеместно поверхность склонов переувлажнена, поросла влаголюбивой растительностью. Несмотря на то, что склоны относительно стабилизированы и видимые признаки современного оползнеобразования на поверхности отсутствуют, склоны являются неустойчивыми, так как при определенных условиях (вырубка леса, подрезка склона, переувлажнение поверхностными водами) не исключено возобновление оползневых процессов.

Современные оползневые склоны развиты в основном на правом борту долины р. Пшиш и на водораздельных пространствах балок Нефтяной и Карагачева, вблизи и в самом поселке Асфальтовая Гора.

На правобережье современное оползнеобразование, возможно, связано с близостью Краснодарского тектонического разлома. Границы оползневых склонов со сложными очертаниями довольно четко прослеживаются в рельефе и обусловлены, в основном, литологическим составом подстилающих пород. Свежие оползневые тела, как правило, раздроблены на отдельные блоки различных размеров. Прослеживается большое количество свежих трещин-заколов шириной от 3 до 40см. Поверхностью скольжения оползней являются глины буровато-серые, серые, водонасыщенные, кое-где обнажающиеся на поверхности.

На отдельных участках река Пшиш подрезает оползневой склон. Также следы свежих оползней прослеживаются в бортах крупных балок, различной крутизны, кое-где отвесных, т.е. причиной образования оползней в этом случае, является боковая эрозия.

Второй крупный участок распространения современных оползневых процессов приурочен к водораздельной части и склонам балок Нефтяной и Карагачева на левобережье р. Пшиш. Активные оползневые процессы в основном распространены на древнеоползневых склонах, подрезанных автодорогами, и на территории застройки п. Асфальтовая Гора. Оползни в основном фронтальной и циркообразной формы. Размеры оползневых участков от 10–15 м до 150 м шириной и от 20–30 м до 200 м длиной. На древнеоползневых склонах прослеживаются многочисленные оползневые трещины длиной 50 см и шириной до 5 см.

Водоразделы на рассматриваемой территории слабо читаются в рельефе, в основном протягиваются узкими длинными  полосками и вершинками и занимают незначительную площадь. Уклон их незначителен до 3–5°, поверхность слабопологая. На одном из водоразделов, в северо-восточной части поселения расположена наивысшая точка – 375,3м.

Главной водной артерией Кабардинского сельского поселения является река Пшиш и притоки.

Река Пшиш – один из основных левобережных притоков р. Кубани и типично горная река. Берёт начало на северо-западном склоне горы Шесси. Главными источниками питания реки являются атмосферные осадки в виде дождя и снега, а также подземные воды, местами выбивающиеся ключами в долине реки. Водный режим реки Пшиш паводочный. Уровни воды и ее расходы сильно колеблются по сезонам года. Наибольшие подъемы уровней воды наблюдаются весной после таяния снегов и осенью – от дождей.

В пределах современной поймы реки Пшиш выделен приречный вид режима подземных вод. Подземные воды аллювиальных пойменных отложений приурочены к гравийно-галечниковым и песчаным слоям и гидравлически связаны с поверхностными водами водотоков. Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям и устанавливается в пределах от 0,0 до 2,0м от поверхности земли. Наиболее высокие отметки уровня подземных вод отмечается вблизи водотоков в период половодья.

В  пределах  надпойменной  террасы р. Пшиш условно выделен террасовый вид режима подземных вод. Подземные воды аллювиальных отложений первой надпойменной террасы приурочены к валунно-галечниковым и песчаным отложениям. Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям, в значительной степени зависит от гипсометрических отметок поверхности и обычно устанавливается в пределах 2–5 метров от поверхности. При этом, в периоды катастрофических паводков, возможен подъем подземных вод к поверхности с частичным подтоплением территории.

Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Подтопление отмечается на значительной территории пойменной и частично надпойменной террас реки Пшиш в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов в высокогорной части северного склона Кавказа в весенне-летний период и длится до нескольких недель. В период половодья и связанного с ним подъема уровня поверхностных вод в реке Пшиш создается подпор стоку и разгрузке подземных вод на прилегающих к реке участках, что приводит к подъему уровня подземных вод. В этот период отмечается появление воды в пониженных сухих участках пойменной части, а затем надпойменной части реки.

На территории надпойменной террасы опасным процессом считается потенциальное подтопление, где подземные воды распространены на глубине от  2,0 до 5,0 м. На этой территории, как правило, уровень подземных вод не достигает дневной поверхности, но в особо водообильные годы на части этой территории уровень подземных вод может достигнуть фундаментов и подвалов.

Затопление территории Кабардинского сельского поселения поверхностными водами возможно вблизи  поймы реки Пшиш и на пониженных передовых частях надпойменной террасы  во время паводков. Продолжительность затопления участков обычно составляет от суток до 5-7 суток, подъем воды происходит в течение 1-3 суток, спад происходит в течение 2-4 суток.

Заболачивание, причинами которого являются слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, развивается локально, в пониженных участках вблизи русла, на террасах и в оползневых западинах на пологих склонах. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате переГораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями, а также при оползневых процессах. Выражено заболачивание в виде произрастания влаголюбивой растительности и застоя поверхностных вод.

Деятельность поверхностных вод на территории Кабардинского сельского поселения связана, прежде всего, с боковой эрозией постоянных и временных водотоков. Наиболее крупными водотоками являются река Пшиш и ее правый приток Хадыжка, а также крупные балки на левобережье Пшиша - Широкая Балка, Нефтяная и Карагачева. Более мелкие водотоки преимущественно пересыхающие, течение в них отмечаются только в период снеготаяния и выпадения обильных атмосферных осадков. Территории сельского поселения расположена в пределах среднего течения реки Пшиш, которая берет начало в высокогорной части Северо-Западного Кавказа.

Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в бортах русловой части реки Пшиш, где на отдельных участках они выражены в виде крутых и отвесных уступов высотой до 3 метров. Скорость разрушения береговых уступов водотоков разнообразна и составляет 0,1–1 м/год и более. Пораженность берегов боковой эрозией неравномерна и колеблется в пределах 70%.

Скорость размыва берегов водотоков определяется в основном скоростью и продолжительностью течения воды и литологическим составом пород, слагающих береговой уступ русла. Наибольшая скорость разрушения уступа отмечается в период половодья, когда скорость течения воды достигает максимальных значений до 3 м/c. Наиболее размываемыми породами являются гравийно-галечниковые отложения с супесчаным и суглинистым заполнителем четвертичного возраста пойменных и надпойменных террас. Наличие цоколя в основании террас в виде плотных крепких пород в большинстве случаев снижает скорость разрушения уступов.

Наибольшее влияние на активизацию негативных геологических процессов оказывает разведка нефтяных и газовых месторождений и разработка строительных материалов открытым способом в предгорной части территории. В местах освоения месторождений полезных ископаемых проложены сеть дорог и коммуникаций, произведена вырубка леса. При производстве этих работ довольно часто происходит нарушение почвенного и растительного слоя, подрезки склонов, что вызывает активизацию линейной и плоскостной эрозии и оползневых явлений.

Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной связи и приводят к оврагообразованию на склонах.

Овражно-балочные формы рельефа на территории сельского поселения представлены достаточно широко. Наименьшее развитие овражно-балочных форм отмечается на пологих склонах с делювиальными, более плотными отложениями. Наибольшее развитие овражно-балочных форм отмечается на оползневых склонах, в том числе древних, сложенных менее плотными неустойчивыми отложениями и особенно на незалесенных. На территории преобладают формы, в основном, в активной стадии развития, V-образной формы, с мощным водотоком и местами отвесными бортами со свежими срывами. На отдельных участках склонов в условиях высокой влажности пород временные водотоки образуют промоины, которые в устье образуют небольшие по площади озера.

Действие гравитационных сил на территории Кабардинского сельского поселения связано с проявлением оползневых явлений. На территории оползневые явления наиболее изучены на двух крупных участках. Местоположение, формы, размеры и степень активности этих явлений на склонах обусловлены, прежде всего, горным рельефом местности, тектоническими нарушениями, составом рыхлых отложений, гидрогеологическими условиями, а также инженерной деятельностью человека. Распространение на территории Кабардинского поселения оползневых процессов является решающим фактором по размещению объектов строительства.

Один из оползневых участков на территории представлен на правом склоне реки Пшиш от средней части склона до пойменной и надпойменной части реки с незначительным захватом станицы Кабардинской. Общая протяженность нижней части кромки оползней составляет около 3–4 км. Нижняя граница оползневого участка представлена в виде извилистой линии. При этом довольно четко в рельефе отображается нижняя и верхняя граница каждого блока оползня.

Другой крупный оползневой участок приурочен к водоразделу балок Нефтяной и Карагачева. Здесь активизация оползневых процессов была вызвана активной инженерной деятельностью (строительство гражданских и промышленных объектов, добыча полезных ископаемых) в пределах поселка Асфальтовая Гора.

Поверхность оползневых склонов неровная, мелкобугристая, с осовами, на склонах отмечается деформация стволов деревьев. В пределах наиболее крупных оползней отмечаются крупные оползневые ступени и развитие сети временных мелких водотоков, западин, заполненных водой и мочажин. Все оползни находятся в стадии активизации и относятся к блоково-консистентному типу. Оба оползневых участка приурочены к крупным тектоническим нарушениям: к Краснодарскому разлому и юго-восточной оконечности Ахтырской разрывной зоны.

Оползневые отложения представлены преимущественно тугопластичными и мягкопластичными суглинками и глинами с включением обломочного материала полускальных пород до 15% и глинами четвертичного и неогенового возрастов. Плоскостью скольжения являются прослои глин и выветрелых алевролитов и аргиллитов.  Обводненная тектоническая зона в подстилающих неогеновых породах способствует замачиванию  толщи четвертичных отложений, что приводит их к  медленному сползанию вниз по склону.

Оползневые процессы могут получить распространение и на пологих склонах, а также на склонах, где они проявляли активность в прошлом, но на современном этапе развития стабилизированы. Наиболее крупный такой участок расположен на правом склоне реки Пшиш и занимает довольно значительную часть территории поселения.

К набухающим грунтам следует относить глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме и имеют относительную деформацию набухания без нагрузки более 0,04.

На территории Кабардинского сельского изысканий набухающие грунты локально распространены на оползневых склонах.

Подземные воды, встречающиеся на территории Кабардинского сельского поселения, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Кабардинское сельское поселение пересекает с северо-запада на юго-восток Краснодарский тектонический разлом, к которому тяготеет русло р. Пшиш

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по интенсивности землетрясения территория Кабардинского сельского поселения расположена в 8 бальной зоне. Присутствие площадного распространения толщи рыхлых отложений с уровнем подземных вод свыше 5 метров обуславливает отнесение части территории к 9-ти бальной зоне и к весьма опасной категории. При более детальных изысканиях возможно увеличение или уменьшение фоновой сейсмичности.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к наиболее негативным факторам, осложняющим строительство,  в Кабардинском сельском поселении  следует отнести:

- затопление,

- подтопление,

- боковую эрозию,

- оползневые процессы,

- сейсмичность.

Учитывая рекомендации СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Кабардинского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- защита от затопления и подтопления;

- противоэрозионные и противооползневые мероприятия;

3. Агролесомелиорация.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах "Схема инженерной подготовки территории" (М 1:5000 и М 1:25000) . Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом мероприятий

3.5.1. Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки  местности.

Водоприемником поверхностного стока с территории ст. Кабардинской является р. Пшиш, водоприемниками поверхностного стока с территории п.Асфальтовая Гора являются балки Нефтяная и Карагачева.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Кабардинского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов и перспективы их развития с необходимыми очистными сооружениями;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей.

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территорий, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Поверхностные воды с нагорной части, примыкающей к восточной части ст. Кабардинской, предусматривается отвести нагорными каналами НК1, НК2, НК3, НК4 в коллекторы и далее на очистку. Откосы и дно каналов должны быть защищены от размывания.

На территории ст. Кабардинской выделено 17 водосборных бассейнов, на территории   п. Асфальтовая Гора - 3 водосборных бассейна. Разработаны схемы отвода поверхностного стока в каждом из них.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение водоприемника поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их  уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор. Главные коллекторы принимают поверхностный сток с прилегающей территории и отводят в водоприемник. К главному коллектору поверхностный сток транспортируется уличными коллекторами. Внутри кварталов вода собирается в открытые внутриквартальные лотки.

Согласно СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы допускается строить открытыми. Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные  с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они  устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии 3.900-3.

Тип и размеры сечения труб, лотков, канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" и СП 33-101-2003 "Определение основных гидрологических характеристик".

В местах пересечения открытой сети с выездами в кварталы и улицами устраиваются переезды или мостики. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Отвод ливневых вод с водосборных бассейнов №3, №4, №5 ст.Кабардинской намечается по магистральному трубопроводу с водовыпуском в р. Пшиш. Выпуски вод с бассейнов предусматриваются через разделительные камеры, которые устраиваются в устьях главных коллекторов. Разделительные камеры сбрасывают в водоем ту часть стока, а также производят сброс пиковых расходов, относящихся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод в р. Пшиш, без очистки, что допускается  СН 496-77 п.1.6. Загрязненная часть воды поступает в регулирующую емкость, а затем с помощью насосной станции на очистные сооружения. Регулирующие емкости и насосные станции расположены рядом с разделительными камерами. Объем регулирующих емкостей и производительность насосных станций зависят от объема стока, поступающего на очистку с водосборного бассейна и продолжительности опорожнения регулирующих емкостей. Производительность насосных станций принимается исходя из расчетного времени опорожнения регулирующих емкостей. Сеть напорной канализации, подающая стоки на очистные сооружения предусматривается из полиэтиленовых труб ПНД 160-315С  ГОСТ18599-83*. Линейная схема подачи воды на очистные сооружения по напорному трубопроводу показана на приложении 1.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85). В них поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающий сброс воды в естественные водотоки.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

- регулярно выполнять уборку территории,

- своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

- ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

- исключить сброс в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок  с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Таблица № 17    гидравлический расчет коллекторов

3.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Кабардинского сельского поселения  в границах генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и коммуникаций  привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории Кабардинского сельского поселения  от опасных природных явлений являются:

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: подтопление и затопление пониженных участков поверхности, наличие оползневых склонов, сейсмичность.

3.5.2.1. Защита от подтопления и затопления

Для предотвращения подтопления, потенциального подтопления, затопления территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от наносов и завалов, расчистка дна с созданием уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав, закрепление откосов;

- строительство и ремонт водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных водотоках при пересечении их с автодорогами с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории;

- строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- строительство дренажной системы;

- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов  (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также  работы сооружений инженерной защиты.

- создание берегозащитных сооружений;

- расчистка заиленных русел рек и устьев балок;

- регулирование стока поверхностных вод;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

ОАО «Кубаньводпроект» в 2011 году была разработана проектная и рабочая документация по объекту: «Расчистка русла р. Пшиш в ст. Кабардинской Апшеронского района Краснодарского края». В соответствии с техническим заданием предусмотрена расчистка русла р. Пшиш на участке ст. Кабардинской от наносов и завалов, образованных паводком 15-16 октября 2010 года в объемах, требуемых для пропуска паводковых вод. В пятиметровой береговой полосе проектом предусмотрена санитарная вырубка и уборка погибших деревьев и кустарников. Мероприятиями по расчистке не только устраняются последствия прошедшего паводка путем расчистки русла от карчей и локальных участков наносного грунта, но и выполняется углубление русла на всем протяжении до расчетных параметров.

В качестве расчетного принят паводок 1%-ной обеспеченности, величина которого в районе ст. Кабардинской составляет 1060 м3/с.

Длина расчистки русла по проекту составляет 3431 м, начинается от пешеходного моста по ул. Пионерской, заканчивается в 300 м от ж/д моста, расположенного севернее ст. Кабардинской.

Ширина расчистки назначена по выполненной топографической съемке с учетом морфологии русла и составляет 30 м по дну, в этом случае проектное русло размещается полностью в границах сформированного основного паводочного русла. Ширина русла реки по дну постоянна, что обеспечивает стабильность скоростных параметров потока. Русло имеет трапецеидальное сечение с заложением откосов 1:1,5, средняя глубина расчистки – 1,1 м, максимальная выемка по оси русла составляет 2,1 м.

При прохождении паводков редкой повторяемости глубина воды в зоне затопления после выполненной расчистки  снизится в среднем на 65 см (75 см – в начале участка и 55 см – в конце).

Объем расчистки грунта равен 122,2 тыс. м3. Расчищаемые наносные аллювиальные отложения размещаются на пойме без вывоза за ее пределы. Грунты выемки по проекту должны быть размещены на свободных от пойменного леса участках, полянах, расположенных в большей степени  на правобережной пойме, в меньшей степени – на левобережной пойме. При укладке грунтов, вынимаемых из русла реки в постоянные отвалы, имеющие значительную протяженность вдоль реки, следует оставлять разрывы в местах перехода через балки и пониженные места.

Высота формируемых постоянных отвалов составляет  1,0-1,3 м и лишь на участке в 200 м от начала расчистки, где сформировалась правая русловая протока, высота складируемых грунтов превышает 2,0 м.

Расчистка русла р. Пшиш позволит увеличить пропускную способность реки, снизит эрозионную нагрузку на берега, улучшит условия пропуска паводков и наносов, уменьшит опасность затоплений и разрушений прилегающих территорий. Однако, даже после расчистки и углубления русла, проблема затопления прилегающих к реке территорий не будет полностью решена, так как проектируемое живое сечение русла в состоянии пропустить лишь расход, равный 450 м3/с.  Для пропуска паводкового расхода необходимо рассмотреть возможность увеличения сечения русла: ширину русла по дну более 30 м, более пологие откосы.

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» защиту территорий от затопления следует осуществлять при помощи обвалования территорий со стороны реки искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок.

Для защиты от затопления прибрежной территории ст. Кабардинской необходимо предусмотреть строительство берегозащитных дамб с креплением берегового откоса.

Согласно СНиП 2.06.15-85 перелив воды через гребень сооружений инженерной защиты территорий не допускается. Превышение гребня водозащитных сооружений над расчетным уровнем воды следует назначать в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

При защите территории от затопления повышением поверхности территории подсыпкой грунта отметку подсыпаемой территории со стороны водного объекта следует принимать так же, как для гребня дамб обвалования; отметку поверхности подсыпаемой территории при защите от подтопления следует определять с учетом требований СНиП II-60-75*.

Во избежание размыва русла и проектируемого обвалования, предусматривается закрепление откосов русла и дамбы обвалования р. Пшиш. Необходимость крепления берега продиктована эрозионными процессами водотока. Для крепления предлагается использовать габионы следующих конструкций: коробчатые, коробчатые с армирующей панелью и матрасно-тюфячные.

На участке прохождения реки в стесненных условиях рекомендуется оградительную дамбу  выполнить в виде подпорных стен (с использованием габионных конструкций) и образованных с их помощью террас в разных уровнях. Эти сооружения создадут благоустроенную прибрежную территорию – набережную, которая входит в комплекс парковых зон и зон отдыха.

Габион – это сетчатый контейнер из металлической сетки, заполняемый каменным материалом. Размер фракции заполнителя (камня, щебня, гальки) укладываемого в верхний слой габионного матраца должен быть не менее 1,2 размера ячеек сутки. Верхний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит проволоку сетки от истирания.

Укладываются габионы на основание, покрытое синтетическим полотном – геотекстилем для предотвращения суффозии грунта подстилающего слоя. Под геотекстилем предусмотрена гравийно-песчаная подготовка толщиной 20 см.

Для предотвращения сползания конструкции по склону забиваются анкерные стержни, а у основания укладываются габионные ящики. Высокая дренажность и устойчивость являются идеальными свойствами габионов для защиты склонов.

Эффективность габионных конструкций увеличивается с течением времени за счет уплотнения грунта в пустотах габионов и образования растительного слоя.

Поскольку габионы не препятствуют росту растительности, они способствуют формированию культурного ландшафта.

На участках прохождения реки в стесненных условиях и со сложными гидрогеологическими условиями рекомендуется использование метода «Геокомпозит», который позволит повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни раз.

Метод армирования грунтового массива  основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. Неизвлекаемые инъекторы выполняют  роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине. В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д. Сам же грунтовый массив, оказавшись между трещинами после гидроразрыва, уплотняясь давлением, которое создают инъектируемые растворы, приобретают новые, существенно улучшенные физико-механические характеристики грунтов.

Возможно применение других вариантов крепления, устройство струенаправляющих шпор для защиты оградительной дамбы от размыва.

При проектировании защиты от подтопления территории ст. Кабардинской и расчете экономической эффективности инвестиций необходимо рассмотреть различные варианты берегозащитных мероприятий. При подсчете объемов подсыпки учесть грунт, получаемый в результате расчистки русла р. Пшиш.

Для защиты от затопления и подтопления территории Кабардинского сельского поселения рекомендуется расчистка и углубление балок, что повысит их дренирующую способность и улучшит водный режим. Рекомендуется балки не застраивать, а использовать как естественные дрены.

По берегам рек и обводненных балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Необходимо также внедрение системы эффективного контроля за санитарным состоянием водоемов.

Для предотвращения задержки ливневых и талых вод рекомендуется выполнить профилирование склонов, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Укрепление бортов балок  предусмотреть одерновкой.

Данным проектом схема мероприятий по защите от затопления и подтопления дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,  выполняемых на стадии рабочих проектов.

3.5.2.2. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия

На территории Кабардинского сельского поселения склоны подвержены плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Наибольшее развитие овражно-балочных форм отмечается на крутых склонах, в том числе оползневых, сложенных менее плотными неустойчивыми отложениями и особенно на незалесенных.

Причины образования оползней могут быть естественными и техногенными, связанными с деятельностью человека. К основным причинам возникновения оползней относят:

- – изменение внешней формы и высоты склона, приводящее к перераспределению сдвигающих и удерживающих сил на нем (подрезка склонов, колебания базисов эрозии рек, оврагов, подмыв берегового склона рекой, чрезмерно крутое заложение откоса выемок и насыпей);

- – изменение состава, состояния и физико-механических свойств горных пород (чрезмерное увлажнение их подземными, дождевыми, талыми и хозяйственными водами, выветривание, выщелачивание из них водорастворимых солей и др.);

- – дополнительное давление на склон (сейсмические воздействия, вибрация, искусственные статические и динамические нагрузки, гидродинамическое давление при фильтрации подземных вод в сторону склона и др.).

Главным условием возникновения и развития оползней является чрезмерное увлажнение склона поверхностными и подземными водами.

При необходимости строительства на территории Кабардинского сельского поселения, рекомендуется укрепить склоны с помощью агролесомелиоративных мероприятий, по возможности сократить площадь вырубок, а также провести планировку рельефа, закрепление склона при подрезке.

Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова.

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает:

1. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от плоскостной эрозии:

а) Комплекс агротехнических мероприятий:

- залужение склонов;

- безотвальная вспашка;

- устройство буферных полос (посев трав в виде полос шириной 1-2,5м поперёк основного склона);

- обработка почвы и посев культур поперек склонов;

б) Лесомелиоративные мероприятия:

-  посадка поперёк склонов лесных полос;

-посадка на склонах древесно-кустарниковой растительности, посев трав;

в) Гидротехнические мероприятия:

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного отвода;

-устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;

-устройство нагорных каналов;

-закрепление грунтов (в том числе армированием);

-устройство удерживающих сооружений.

2. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от линейной эрозии (ложбины, овраги, промоины, балки):

- берегоукрепление р. Пшиш;

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- выполаживание откосов;

- залужение многолетними травами;

- биологический тип защиты;

- посадку приовражной лесной полосы.

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключают возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусмотреть мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

Освоение выположенных оврагов и межовражных пространств дает возможность резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование).

Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности,  регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Для ликвидации оползневых процессов и боковой эрозии неподтопляемых насыпей и склонов рекомендуется биологический тип защиты.

Предусмотрено укрепление склона защитной сеткой Макмат с последующим покрытием слоем почвы. Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой склонов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности, сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Во избежание размыва русел рек и балок также рекомендуется закрепление откосов существующих водотоков каменной наброской, габионными конструкциями.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоемов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Уположение откосов целесообразно применять при высоте их до 5-7м. При большей высоте откоса целесообразно произвести его террасирование. Террасирование откоса улучшает также условия проведения планировочных и укрепительных работ и служит самостоятельным мероприятием по повышению устойчивости откоса против образования размывов.

Профилирование склонов рекомендуется для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Для устройства подпорно-удерживающих и подпорно-защитных сооружений могут быть использованы габионные конструкции.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса) уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Применение тех или иных мероприятий связано с причиной возникновения оползней, уровнем ответственности защищаемых объектов. Указанные мероприятия рекомендуются для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В дальнейшем, каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

3.5.3. Агролесомелиорация

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

- посев многолетних трав;

- посадку деревьев и кустарников.

На селитебной территории Кабардинского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка  и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

3.5.4. Особые условия строительства

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие оползневых склонов; затопление вблизи поймы реки Пшиш, на пониженных частях надпойменной террасы и у подножий пологих склонов; боковая эрозия берегов водотоков; сейсмичность.

На территории Кабардинского сельского поселения на оползневых склонах локально распространены набухающие грунты. К набухающим грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме, а при высыхании уменьшаются, т.е. дают усадку, часто сопровождаемую образованием трещин усадки.

По условиям залегания набухающие грунты могут занимать не только покровное положение, но и располагаться на значительной глубине от поверхности земли. Макроскопический облик набухающих грунтов отличается однородностью и массивной текстурой. В сухом состоянии глины очень плотные, отвердевшие и при ударе молотком распадаются на угловатые обломки.

Для обеспечения надежной эксплуатации зданий и сооружений, возведенных на набухающих грунтах, согласно СНиП 2.02.01-83, применяют комплекс различных мер. В их число входят:

1. Водозащитные мероприятия для предотвращения локального замачивания грунтов основания;

2. Замена набухающего грунта местным ненабухающим, уплотненным до заданной плотности;

3. Применение компенсирующих подушек, выравнивающих неравномерности подъема ленточных фундаментов при локальном замачивании основания;

4. Полная или частичная прорезка набухающего грунта фундаментами, в оптимальном варианте – буронабивными сваями с уширенной пятой.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по интенсивности землетрясения территория Кабардинского сельского поселения расположена в 8-балльной зоне. Присутствие площадного распространения толщи рыхлых отложений с уровнем подземных вод свыше 5 метров обуславливает отнесение части территории к 9-ти бальной зоне и к весьма опасной категории. При более детальных изысканиях возможно увеличение или уменьшение фоновой сейсмичности.

Рекомендуются следующие конструктивные антисейсмические мероприятия:

- устройство железобетонных непрерывных поясов толщиной не менее 15см, устраиваемых по высоте в нескольких уровнях. Пояса следует армировать каркасами, располагаемыми на уровне перекрытий или верха проема и полностью перекрывающими наружные стены. Пояса предусматривают при частичной прорезке набухающих грунтов; частичной замене набухающего грунта ненабухающим; устройстве компенсирующих подушек; предварительном замачивании набухающих грунтов.

- увеличение жесткости и прочности путем разбивки здания на отдельные отсеки осадочными швами.

В связи с этим, на проектируемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

3.5.5. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории Кабардинского сельского поселения необходимо соблюдать  следующие рекомендации:

- глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

- здания и сооружения, возводимые на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом антисейсмических мероприятий согласно СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.6. Инженерное оборудование территории

3.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и  канализации Кабардинского сельского поселения  Апшеронского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании  справок и схем существующих сетей  водопровода и канализации.

В состав Кабардинского сельского поселения входят: ст. Кабардинская и п. Асфальтовая Гора.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к III категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми, средними и легкими,  просадочными I типа, а на некоторых участках галечниками. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине 0,5-8,0м ниже поверхности земли.

Фоновая сейсмичность  для строительства зданий и сооружений составляет 8 баллов.

3.6.1.1. Водоснабжение

Существующее положение и имеющиеся проработки

Ст. Кабардинская, п. Асфальтовая Гора

Согласно справке ОАО «Водоканал  Апшеронского района» от 25.08.2011г. в настоящее время водоснабжение  населения Кабардинского сельского поселения осуществляется  из одного источника:

1. Водозабор «река Серебрячка» каптажного типа мощностью 15-35 тыс. м3/сутки, сооружения которого находятся на балансе НТДУ «Хадыженнефть», который обслуживает: два каптажа на реке Серебрячка, водовод Серебрячка – Нефтегорск, протяженностью 30км,  распределительный узел на Соколовой горе, распределительный узел в г. Хадыженске и 177км водопроводных сетей.

Ежегодно наблюдается сезонное колебание дебита  в зависимости от количества осадков.

Все водопроводные сооружения НТДУ «Хадыженнефть» находятся в технически запущенном и аварийном состоянии и эксплуатируются на износ. Санитарно-техническое состояние всех сооружений не отвечает санитарным нормам.

Система водоснабжения Апшеронского района включает в себя 612км водопроводных сетей, 516км из этих водопроводов были построены в период 1930-1970годов, более 500км - аварийные и ветхие, требуют замены. Потери питьевой воды составляют 60% от объема добываемой воды. Большая часть резервуарного парка, построенного в 1930-1940 годах, выведены из работы по причине их износа и невозможности дальнейшей эксплуатации.

Водозабор расположен в горной части Кавказского хребта с повышенной  сейсмической опасностью.

Зона санитарной охраны I пояса определена решением органов местного самоуправления.

Все перечисленные причины ведут к тому, что питьевая вода в населенные пункты подается по жесткому графику.

Значительные сезонные колебания дебита водозабора «Серебрячка» вызывают необходимость изыскать дополнительный источник питьевой воды.

Вторым источником водоснабжения населенных пунктов Апшеронского района являются подземные пресные воды водоносных комплексов понтических, мэотических отложений, которые эксплуатируются в равнинной части района, в горной части - перспективен водоносный комплекс верхнеюрских отложений.

В 1992г. ГГП «Севкавгеология», по заявке института «Южгипроводхоз» проводилась предварительная  разведка и оценка запасов подземных вод по Тверскому водозабору.

По предварительной оценке геолого-гидрогеологические условия Тверского  участка благоприятны  для покрытия не только текущей  потребности,  но и для удовлетворения перспективной.

Общая цифра потенциальных эксплуатационных запасов подземных вод складывается из запасов напорных вод - 40тыс. м3/сут. и родникового стока - 30 тыс. м3/сут. и составляет 70тыс. м3/сут, что превышает потребность в подземных водах.

Скважинный водозабор ст. Тверской включает в себя 9 артскважин мощностью 5222м3/сут., резервуар V=600м3, насосную станцию II подъема. Однако пока не будет проведена реконструкция Тверского водозабора, скважины которого находятся в неудовлетворительном  техническом состоянии, нельзя считать о полном удовлетворении района в воде.

Санитарно-техническое состояние всех сооружений не отвечает санитарным нормам.

В ст. Кабардинской и п. Асфальтовая Гора уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии (год постройки – 1967-72г.), процент износа 95%, что приводит к потере воды до 80%.

Протяженность магистральных сетей в ст. Кабардинской составляет 3,80км (в том числе аварийных – 3,4км), разводящих сетей – 11,5км из них аварийных – 11,2км.

В п. Асфальтовая Гора протяженность магистральных сетей составляет 30,1 км (в том числе аварийных – 26,9 км), разводящих сетей – 10,3 км из них аварийных – 9,3 км.

В 2009году «Персональной творческой мастерской Головеровой И.И.» был выполнен проект «Схема территориального планирования МО Апшеронский  район  Краснодарского края» с разделами водоснабжения и канализации.

Согласно проекту «Схема территориального планирования МО Апшеронский  район  Краснодарского края» водоснабжение Кабардинского сельского поселения предлагается от двух источников:

1. От реконструируемых  существующих водозаборных сооружений на реке Серебрячка и нового каптажа из р. Шумичка (выше р. Серебрячки на 12км).

2. От Тверского водозабора.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения, общественных и коммунальных объектов Кабардинского сельского поселения, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2031г.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующего положения застройки.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 18-19.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Кабардинской:

- на современное состояние Q=416,48м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=4241,00м3/сут.

- по п. Асфальтовая Гора:

- на современное состояние Q=69,53м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=98,69/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Данные по водопотреблению

ст. Кабардинская

Таблица 18

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок строительства 2011-2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 2374 | 130 | 308.620 | 4500 | 200 | 900.00 |
| 2 | Гольф-деревня |  | - |  | - | 1200 | 250 | 300.00 |
| 3 | Рекреационное жилье (гостиничные комплексы, мини-гостиницы) | Чел | - |  | - | 8800 | 200 | 1760.00 |
|  | Итого: |  |  |  | 308.620 |  |  | 2960.00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 30.86 |  |  | 296.00 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 77.00 |  |  | 740.00 |
| 5 | Прачечная кг/белья/смену | кг/ бел | - |  | - | 1000 | 75 | 75.00 |
| 6 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном м2/зеркала воды | М2 | - |  | - | 850 |  | 170.00 |
|  | Всего: |  |  |  | 416.48 |  |  | 4241.00 |

п. Асфальтовая Гора

Таблица 19

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок строительства 2011-2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 55 | 230 | 12.65 | 55 | 250 | 13.75 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 298 | 130 | 38.74 | 298 | 200 | 59.60 |
|  | Итого: |  |  |  | 51.39 |  |  | 73.35 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5.14 |  |  | 7.34 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 13.00 |  |  | 18.00 |
|  | Всего: |  |  |  | 69.53 |  |  | 98.69 |

Схема водоснабжения

Согласно указаниям п.4.4 СНиП 2.04.02-84* по степени обеспеченности подачи воды, хозяйственно-питьевые противопожарные водопроводы для населенных пунктов с числом жителей до 10тыс. человек относятся ко II категории.

В соответствии с планируемой категорией принята конструктивная схема водоснабжения Кабардинского сельского поселения, с учетом требований органов федерального надзора и контроля по регулированию, использованию и охране вод.

На основании  материалов, представленных в «Схеме территориального планирования МО Апшеронский  район  Краснодарского края», источниками водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Кабардинского сельского поселения генеральным планом предлагается принять каптажный водозабор на реке Серебрячка и р. Шумичка и скважинный водозабор в ст. Тверской.

Для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые нужды Кабардинского сельского поселения по проекту генерального плана рекомендуются основные мероприятия:

1. Реконструкция существующих водозаборных сооружений на реке Серебрячка и строительство нового каптажа выше р. Серебрячки на 12км из р.  Шумичка.

2. Реконструкция существующих водозаборных сооружений скважинного водозабора в ст. Тверской с модернизацией и техническим перевооружением технологического оборудования. Бурение  новых кустов артезианских скважин.

3.Строительство подающего водопровода D=100мм из ст. Лесогорской от Тверского водозабора.

4. Строительство узлов водопроводных сооружений в ст. Кабардинской.

5.Реконструкция и замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

6. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

7 Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Организация источников водоснабжения предполагается в несколько этапов. На первом этапе необходимо выполнение гидрогеологических изысканий подземных и подрусловых вод на предмет текущего баланса и качества воды.

Проектные и изыcкательские работы по водозаборным сооружениям выполняются на стадии рабочего проектирования специализированными проектными институтами.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые нужды населения. Кабардинского сельского поселения на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Q ср. сут.=4339,69м3/сут. и Q мах. сут.=5641,60м3/сут. (с учетом водопотребления п. Асфальтовая Гора), генпланом предлагается строительство двух узлов водопроводных сооружений в ст. Кабардинской с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Узлы головных водопроводных сооружений предусмотреть в составе:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2 шт.;

2. Насосная станция с электролизной − 1 шт.;

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.;

4. Станция фторирования;

5. Трансформаторная подстанция − 1 шт.;

6. Дизельная − 1шт.;

7. Проходная с бытовками − 1шт.;

8. Зоны строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза.

В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из подающих водоводов (от водозабора «Серебрячка» и Тверского водозабора) вода подается в резервуары, расположенные на территории площадок головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть ст. Кабардинской и в п. Асфальтовая Гора.

Местоположение узлов водопроводных сооружений показано ориентировочно и принимается комиссионно на последующих стадиях проектирования.

После строительства нового узла водопроводных сооружений необходимо все сети поселения переключить на новый узел.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

Для водоснабжения п. Асфальтовая Гора от кольцевых сетей ст. Кабардинской необходимо запроектировать  водовод Ø100мм, протяженностью 8,50км.

В п. Асфальтовая Гора необходимо реконструировать существующую станцию подкачки и запроектировать резервуар и насосную станцию II подъема.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые нужды.

Предполагается снижение водопотребления на собственные нужды и нужды садово-паркового хозяйства за счет замены использования на эти цели  чистой воды питьевого качества на речную воду. Кроме того, в качестве технической воды предполагается использовать воду, получаемую при очистке по современным технологиям коммунальных стоков с выполнением требований ПДК РХ на очищенную воду и фото литическим ее обеззараживанием.

За счет использования пластиковых и металлопластиковых труб при строительстве инженерных коммуникаций планируется достичь снижения в них водопотерь, которые в настоящее время составляют существенный процент расходов в Апшеронском районе.

Другим важным мероприятием является упорядочение водо-канализационного хозяйства промышленных предприятий, направленным на максимальное сокращение потребления свежей воды. Это достигается переходом к оборотному и повторному использованию воды в производстве, внедрению более совершенной технологии основных производственных процессов.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и  составляет 15л/с один пожар для ст. Кабардинской и 5л/с один пожар для п. Асфальтовая Гора. Количество одновременных пожаров – один.

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозпитьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г)  для наружного  пожаротушения п. Асфальтовая Гора предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков.

Пожарные депо расположены в ст. Кабардинской (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5 м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется для ст. Кабардинской единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления, а для п. Асфальтовая Гора хозяйственно-питьевой.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 диаметром150 - 100 – 80 - 65мм.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 72,40км по всему поселению.

Водоводы в две нитки 2Ø200мм, L=110,00м от узлов водопроводных сооружений до кольцевой сети, и подающий водопровод Ø150мм L=350,00м и Ø100мм L=2500,00м до УВС.

Объем работ по водопроводу Кабардинского сельского поселения

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. Кабардинская |
| 1 | Водопроводная сеть | 150 - 100-80-65 | Сталь, полиэтилен | 58300,00 |
| 2 | Водовод | Ø100 - 150 - 200 | Сталь | 3070,00 |
| 3 | Узлы водопроводных сооружений в ст. Кабардинской Q=4400м3/сут |  |  | 2 |
|  | П. Асфальтовая Гора |
| 1 | Водопроводная сеть | 65-80-100 | Сталь, полиэтилен | 5600,00 |
| 2 | Подающий водопровод | Ø100 | Сталь | 8500,00 |
| 2 | Резервуар и НС II подъема |  |  | 1 |

3.6.1.2. Канализация

Ст. Кабардинская и п. Асфальтовая Гора.

Схема хозяйственно-бытовой канализации Кабардинского сельского поселения Апшеронского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справкам, выданным ОАО «Водоканал  Апшеронского района» от 25 августа 2011г. в Кабардинском сельском поселении централизованная  система канализации отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации Кабардинского сельского поселения с учетом решений генерального плана населенных пунктов.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 21-22.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по ст. Кабардинской:

- на современное состояние Q=416,48м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=4241,00м3/сут.

- по п. Асфальтовая Гора:

- на современное состояние Q=69,53м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=98,69/сут.

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации жилой застройки центральной части ст. Кабардинской и. даны рекомендации по канализованию п. Асфальтовая Гора.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и напорных коллекторов.

С учетом инженерной подготовки территории, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей ст. Кабардинской, запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 4 штук. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки.

По напорному коллектору в две нитки стоки перекачиваются через камеру гашения в главную насосную станцию и далее на проектируемые очистные сооружения канализации.

Проектируемые очистные сооружения канализации ст. Кабардинской производительностью 11,00 тыс.м3/сут, включая стоки г. Хадыженска (9,00 тыс. м3/сут), расположены на южной окраине станицы.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ  <3мг/л;

БПК пол <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Пшиш).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб - армированный стеклопластик.

Учитывая гипсометрические отметки территорий экопоселений, застройки рекреационной территории, спортивных и гостиничных комплексов, для канализации этих объектов проектом  генплана принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях

Для канализации жилой застройки п. Асфальтовая Гора проектом  генплана принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных коллекторов.

Канализационные стоки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до 70м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений или в водоток.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 41,50км.

Данные по водоотведению

ст. Кабардинская

Таблица 21

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок строительства 2011-2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 2374 | 130 | 308.620 | 4500 | 200 | 900.00 |
| 2 | Гольф-деревня | Чел | - |  | - | 1200 | 250 | 300.00 |
| 3 | Рекреационное жилье (гостиничные комплексы, мини-гостиницы) | Чел | - |  | - | 8800 | 200 | 1760.00 |
|  | Итого: |  |  |  | 308.620 |  |  | 2960.00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 30.86 |  |  | 296.00 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 77.00 |  |  | 740.00 |
| 5 | Прачечная кг/белья/смену | кг/ бел | - |  | - | 1000 | 75 | 75.00 |
| 6 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном м2/зеркала воды | М2 | - |  | - | 850 |  | 170.00 |
|  | Всего: |  |  |  | 416.48 |  |  | 4241.00 |

п. Асфальтовая Гора

Таблица 22

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок строительства 2011-2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 55 | 230 | 12.65 | 55 | 250 | 13.75 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 298 | 130 | 38.74 | 298 | 200 | 59.60 |
|  | Итого: |  |  |  | 51.39 |  |  | 73.35 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5.14 |  |  | 7.34 |
| 4 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 13.00 |  |  | 18.00 |
|  | Всего: |  |  |  | 69.53 |  |  | 98.69 |

Объем работ по канализации Кабардинского сельского поселения

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Кабардинская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 100 – 150 - 200 | полиэтилен. | 28800,00 |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 250 − 300 | полиэтилен | 6000,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80-100-150 | полиэтилен | 3500,00 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 6м | метал. | 1 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 3 |
| 5 | Очистные сооружения канализации Q=11,00 тыс. м3/сут |  |  | 1 |
| 6 | Очистные сооружения локальные |  |  | 22 |
| П. Асфальтовая Гора |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 100-150 | полиэтилен | 3200,00 |
| 2 | Очистные сооружения локальные |  |  | 3 |

### Зоны санитарной охраны

Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Кабардинского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в реку Пшиш или на полив.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

3.6.1.4. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 24

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2011 - 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 1. Водоснабжение |
| Ст. Кабардинская |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 416,48 | 4241,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 339,48 | 3501,00 |
|  | - на производственные нужды |  | 77,00 | 740,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС в ст. Кабардинской Q=4400,00м3/сут |
|  | - водозаборов каптажных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 72,40 |
| П. Асфальтова Гора |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 69,53 | 98,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 56,53 | 80,00 |
|  | - на производственные нужды |  | 13,00 | 18,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС в ст. Кабардинской |
|  | - водозаборов каптажных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 14,10 |
| Кабардинское сельское поселение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 486,01 | 4339,69 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 396,01 | 3581,6918 |
|  | - на производственные нужды |  | 90,00 | 758,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Q=4400,00м3/сут |
|  | - водозаборов каптажных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 86,50 |
| 6.2. Канализация |
| Ст. Кабардинская |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 416,48 | 4241,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 339,48 | 3501,00 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 77,00 | 740,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=11000,00м3/сут |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 38,30 |
| П. Асфальтова Гора |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 69,53 | 98,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 56,53 | 80,00 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 13,00 | 18,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 3,20 |
| Кабардинское сельское поселение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 486,01 | 4339,69 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 396,01 | 3581,6918 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 90,00 | 758,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=11000,00м3/сут + ОСК (локальные) |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 41,50 |

3.6.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Кабардинского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Кабардинского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Кабардинская, п. Асфальтовая Гора.

Перспективная численность населения

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год |
| I | Кабардинское сельское поселение, всего: | 2727 | 4853 |
| 1 | ст. Кабардинская | 2374 | 4500 |
| 2 | п. Асфальтовая Гора | 353 | 353 |

Кроме того на территории поселения пребывает временное население (рекреанты).

Перспективная численность временного населения

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год |
| I | Кабардинское сельское поселение, всего | - | 10000 |
| 1 | ст. Кабардинская | - | 10000 |

В составе генерального плана развития Кабардинского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 27 и 28.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 27

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2031г. | На I очередь строительства 2022г. |
| ст. Кабардинская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1456 | 1300 |
|  | проектируемый | 0 | 2425 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 108 | 108 |
|  | проектируемый | 0 | 2050 |
| 3 | Наружное освещение | 24 | 45 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1588 | 1453 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 4475 |
|  | Итого: а) + б) | 1588 | 5928 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1112 | 4150 |
| п. Асфальтовая Гора |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 217 | 217 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 48 | 48 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 268 | 268 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 268 | 268 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 187 | 187 |
| Кабардинское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1673 | 1517 |
|  | проектируемый | 0 | 2425 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 156 | 156 |
|  | проектируемый | 0 | 2050 |
| 3 | Наружное освещение | 27 | 49 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1856 | 1721 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 4475 |
|  | Итого: а) + б) | 1856 | 6196 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1299 | 4337 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-110/10 кВ "Кабардинская тяговая" мощностью 2х10,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

- реконструкцию к 2031 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 160 кВт до 250 кВт;

- строительство к 2031 году 23 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 5035 кВт;

- строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 18,17 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Адыгейских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Кабардинского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходят следующие воздушные линии электропередач:

-	ВЛ-500 кВ «Центральная – Дагомыс»;

-	ВЛ-220 кВ «Центральная – Тяговая»;

-	ВЛ-35 кВ «Хадыженская – Широкая Балка».

Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к V району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 18,79 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 9,27 км (для ст. Кабардинская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 18,17 км (для ст. Кабардинская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертежах ЭС-2 и ЭС-3. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-4.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 28

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011 год | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Кабардинская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 13,9 | 51,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,2 | 19,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,8 | 32,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5860 | 11540 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5596 | 7251 |
| п. Асфальтовая Гора |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,3 | 2,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 6644 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 |
| Кабардинское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 16,3 | 54,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,6 | 19,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,7 | 34,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5962 | 11184 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5397 | 7115 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2х10,0 | 2х10,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 28,06 | 46,23 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 18,79 | 18,79 |
|  | - сети 10 кВ | км | 9,27 | 27,44 |

3.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Кабардинского сельского поселения.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Кабардинского сельского поселения входит ст.Кабардинская и п.Асфальтовая Гора.

Теплоснабжение ст.Кабардинская в настоящее время осуществляется от одной котельной, которые отапливают школу. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в п.Асфальтовая Гора в настоящее время отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 29

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст. Кабардинская |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,52 | 0,26 | Тв. топливо |
| Итого | 0,52 | 0,26 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Кабардинского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана ст.Кабардинская предусматривается от двадцати четырех новых районных котельных, которые отапливают  детские сады, школы, поликлинику, торгово-развлекательные центры, магазины, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Существующая котельная и школа, которую она обслуживает, выносятся с подтапливаемой территории.

Теплоснабжение объектов в п.Асфальтовая Гора предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки

Теплопроизводительность котельных  выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 18(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 2,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 154 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 30

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |  |
| ст. Кабардинская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | Встроенная |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | Встроенная |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | Встроенная |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | Встроенная |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | Отдельно стоящий |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | Встроенная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | Встроенная |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,55 | 0,58 | Отдельно стоящий |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,08 | 0,23 | 0,11 | 0,42 | 0,42 | Встроенная |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | Отдельно стоящий |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,55 | 0,58 | Отдельно стоящий |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | Отдельно стоящий |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | Встроенная |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,69 | 0,72 | Отдельно стоящий |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | Отдельно стоящий |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | Встроенная |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | Встроенная |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,21 | Встроенная |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,21 | Встроенная |
| Котельная №20 (проектируемая) | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,38 | 0,38 | Встроенная |
| Котельная №21 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | Встроенная |
| Котельная №22 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | Встроенная |
| Котельная №23 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | Встроенная |
| Котельная №24 (проектируемая) | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,27 | 0,27 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 5,72 |  |
| Всего по Кабардинскому сельскому поселению | 5,72 |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 31

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. Теплоснабжение |
| ст. Кабардинская |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 | 0,013284 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 | 0,013284 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 | 5,72 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 | 5,72 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,80 | 0,80 |
| Кабардинское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 | 0,013284 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 | 0,013284 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 | 5,72 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 | 5,72 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,80 | 0,80 |

3.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ», справок ОАО «Апшеронскгоргаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Кабардинского сельского поселения Апшеронского района является существующая ГРС Апшеронска.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  Апшеронска – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Кабардинского сельского поселения Апшеронского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Кабардинском сельском поселении Апшеронского района не газифицирован ни один населенный пункт.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  Апшеронска.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Апшеронскгоргаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 32

| Поселения муниципального образования Апшеронский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. | Численность населения на расчетный срок (2031 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Кабардинское сельское поселение | 2 727 | 4 853 |
| станица Кабардинская | 2 374 | 4 500 |
| поселок Асфальтовая Гора | 353 | 353 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Кабардинского сельского поселения Апшеронского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 33 - 35.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 33

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабардинское сельское поселение | м³/ч | 27330 |
|  | станица Кабардинская | -«- | 26680 |
|  | поселок Асфальтовая Гора | -«- | 650 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 34

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабардинское сельское поселение | тыс.м³/ч | 15183 |
|  | станица Кабардинская | -«- | 14822 |
|  | поселок Асфальтовая Гора | -«- | 361 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 35

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2011г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Кабардинскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 15183 |
|  | станица Кабардинская | -«- | - | 14822 |
|  | поселок Асфальтовая Гора | -«- | - | 361 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | - | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | - | 54,3 |

3.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Кабардинского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Кабардинского сельского поселения, выданной Восточным узлом электросвязи по состоянию на 1.09.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Кабардинского сельского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Кабардинского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Апшеронский линейно-технический участок (ЛТУ) Восточного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Апшеронский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Апшеронское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Кабардинского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Кабардинская, п. Асфальтовая Гора.

Перспективная численность населения

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год |
| I | Кабардинское сельское поселение, всего: | 2727 | 4853 |
| 1 | ст. Кабардинская | 2374 | 4500 |
| 2 | п. Асфальтовая Гора | 353 | 353 |

Кроме того на территории поселения пребывает временное население (рекреанты).

Перспективная численность временного населения

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год |
| I | Кабардинское сельское поселение, всего | - | 10000 |
| 1 | ст. Кабардинская | - | 10000 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа SI-2000, расположенной в ст. Кабардинская по ул. Заречная, 5. Монтированная емкость АТС - 160 номеров, задействовано 113 номеров. В ст. Кабардинская имеется по два универсальных таксофона. В п. Асфальтовая Гора имеется один универсальный таксофон.

Из ст. Кабардинская в направлении г. Апшеронск имеется 60 соединительных линий.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Кабардинского сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- -	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

- -	для жилого сектора в 2031 году			350 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2031 году (на расчетный срок строительства) понадобится 434 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Кабардинском сельском поселении при численности населения 4853 человека должно составить:

48530,434=2108 номеров, в том числе:

- ст. Кабардинская				1920 номеров;

- п. Асфальтовая Гора			188 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2140 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Кабардинского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новой АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

- расширение емкости АТС SI-2000 в ст. Кабардинская до 1940 номеров;

- п. Асфальтовая Гора АТС типа SI-3000 емкостью 200 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Кабардинском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Кабардинском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Кабардинского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- - Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 38

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011г. | На расчётный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Кабардинская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 118 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1056 | 1920 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 857 | 1542 |
| п. Асфальтовая Гора |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 24 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 188 | 188 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 158 | 158 |
| Кабардинское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 103 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1244 | 2108 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1015 | 1700 |

3.7. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Кабардинского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектируемое пожарное депо на 6 автомашин предусматривается в юго-восточной части ст.Кабардинской, это удовлетворяет требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

3.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

Западнее территории станицы Кабардинской с севера на юг проходит участок железной дороги «Армавир-Туапсе», со своей станцией «Кабардинская», которая обеспечивает железнодорожную связь как с г.Краснодаром, побережьем и районами края, так и выход в центральную часть России, Ставрополье и на Северный Кавказ.

Существующий ж/д вокзал на перспективное развитие предлагается реконструировать, объединив его с проектируемым автовокзалом и рассматривать как въездную зону на территорию развлекательного комплекса «Волшебный Мир».

В связи с сохранением на расчетный срок грузооборота железнодорожной станции на прежнем уровне, проектом не предусматривается расширение территорий предприятий железной дороги.

Внешний автомобильный транспорт

Автотранспортная система Кабардинского сельского поселения и  Апшеронского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог.

С юга к ст.Кабардинской подходит  автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории  г.Хадыженск – ст-ца Кабардинская. В южной части поселения с запада на восток, через пос. Асфальтовая Гора проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории г.Горячий Ключ – г.Хадыженск.

Развитие автомобильных дорог транспортного узла Кабардинского сельского поселения  проектом предполагается по следующим направлениям:

- Продлить автомобильную дорогу г.Хадыженск – ст-ца Кабардинская вдоль железной дороги с выходом в северной части станицы на г.Белореченск.

- В южной части ст.Кабардинской предусмотрен автовокзал, объединенный с ж/д вокзалом.

- Устройство на пересечении с автодорогой IV технической категории развязок в одном уровне.

- Строительство двух мостов через р.Пшиш.

- В северной части станицы вдоль автодороги проектом предлагаются территории для размещения объектов придорожного сервиса.

В связи с неперспективностью развития на расчетный срок поселка Асфальтовая Гора  проектом не предусматривается вынос автодороги г.Горячий Ключ – г.Хадыженск за границы населенного пункта.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Речь идет о жилой застройке, находящейся в шумовой зоне от автодороги г.Хадыженск – Кабардинская с выходом на г.Белореченск. Это следующие мероприятия: озеленение по периметру и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.

Сеть улиц и дорог в населенных пунктах

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения на территории населенных пунктов. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Кабардинского сельского поселения. Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог.

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы Кабардинской основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в населенном пункте сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены улицы  следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром и рекреационными территориями;

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- транспортно пешеходные улицы, необходимые для связи рекреационных комплексов и жилых кварталов с общественными центрами, учреждениями и предприятиями обслуживания.

На карте ГП - 19 показаны основные элементы существующей и проектируемой уличной сети населенных пунктов, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах обозначены условно, без названий.

Рекомендуемая ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5;7,0 м.

Рекомендуемая ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 18,0 - 25,0 м, ширина проезжей части 7,0; 8м.

Основными центрами транспортного тяготения являются рекреационные комплексы, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, туристско-рекреационной зоне и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Предусматривается основная пешеходно-транспортная категория улиц.  К ней относятся проектируемые улицы на проектируемой территории. Предлагается их благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, туристско-рекреационными комплексами.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Для более комфортного перемещения от одной функциональной зоны к другой, проектом предусматривается строительство кольцевой монорельсовой дороги связывающей между собой входную группу (район автовокзалов), рекреационные комплексы, центральную зону ст. Кабардинской, гостиничный комплекс с горнолыжным комплексом и жилым районом для проживания обслуживающего персонала комплекса.

Карта транспортной инфраструктуры

3.9. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим вывозом на проектируемый мусоросортировочный комплекс на территории Апшеронского района.

До строительства мусоросортировочного комплекса в Апшеронском районе генеральным планом сохраняется существующая система очистки территории поселения.

На территории Кабардинского сельского поселения существующих свалок мусора нет. Отходы вывозятся на свалку мусора в г.Хадыженск.

В зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю, а так же на территории ликвидированных свалок ТБО установить бункера 8,0м2 для сбора КГО.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для населенных пунктов поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

3.10. Проектное предложение по изменению категории земель Кабардинского сельского поселения

Значительная часть территории Кабардинского сельского поселения  (более 78%) покрыта лесом – земли Гослесфонда, земли сельскохозяйственного назначения составляют 16,3%, земли водного фонда – около 0,4%, земли населенных пунктов: ст.Кабардинской, пос.Асфальтовая Гора – 2,9%.

На перспективу в качестве основного направления экономического развития территории определен рекреационно-туристский сектор. Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Кабардинского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Генеральным планом планируется расширение территорий зоны туристско-рекреационного комплекса и жилой зоны, включая территории, необходимые для обеспечения жильем переселяемого населения из зоны затопления в ст.Кабардинской. Площадь жилых территорий определена нормативной потребностью в обеспечении земельными участками населения.

Расширение территорий населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения (830,7 га) и земель Гослесфонда (113,7 га).

В силу особенностей рельефа местности и характера почв в сельскохозяйственное производство вовлечена невысокая доля земельного фонда, распаханность территории – низкая.

Территории объектов туристско-рекреационного назначения (гостиницы, гольф-деревня, гольф-поля) планируемые на землях Гослесфонда, проектируются как зона туристских учреждений с высокой степенью сохранения зеленых насаждений. Территории туристских объектов проектом максимально размещены на полянах и землях сельхозназначения.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Распределение земель Кабардинского

сельского поселения по категориям.

Таблица 39

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | На расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Кабардинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 14594,90 | 100 | 14594,90 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 426,50 | 2,92 | 1444,05 | 9,08 |
| Станица Кабардинская | 347,55 | 2,38 | 1365,10 | 9,35 |
| Поселок Асфальтовая гора | 78,95 | 0,54 | 78,95 | 0,54 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 2379,60 | 16,30 | 1548,90 | 10,61 |
| Под строениями и сооружениями | 6,53 | 0,04 | 28,08 | 0,19 |
| Под кладбищем | 1,65 | 0,01 | 2,26 | 0,02 |
| Под проектируемой производственной территорией | - | - | 34,90 | 0,24 |
| Под резерв производственной территории | - | - | 7,64 | 0,05 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, в т.ч.: | 225,50 | 1,55 | 178,14 | 1,22 |
| Земли промышленности | 86,45 | 0,59 | 86,45 | 0,59 |
| Полоса отвода железной дороги | 139,05 | 0,96 | 91,69 | 0,63 |
| 4. Земли водного фонда | 58,89 | 0,40 | 18,28 | 0,13 |
| 5. Земли лесного фонда | 11504,41 | 78,83 | 11405,53 | 78,15 |

3.11. Проектный баланс территории населенных пунктов

Станица Кабардинская

Таблица 40

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах, всего в том числе: | га | 1365,10 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 304,56 | 22,31 |
| 1.1. | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 21,36 | 1,57 |
| 1.2. | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, реконструируемая | га | 120,02 | 8,79 |
| 1.3. | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая | га | 53,39 | 3,91 |
| 1.4. | Территория экопоселений | га | 95,15 | 6,97 |
| 1.5. | Учреждения образования | га | 14,64 | 1,07 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 32,77 | 2,40 |
| 2.1. | Учреждения культуры | га | 3,13 | 0,23 |
| 2.2. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 29,01 | 2,12 |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | га | 0,63 | 0,05 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 373,58 | 27,37 |
| 3.1. | Производственная зона | га | 33,30 | 2,44 |
| 3.1.1. | Производственная территория существующая | га | 1,74 | 0,13 |
| 3.1.2. | Производственная территория перепрофилируемая | га | 2,47 | 0,18 |
| 3.1.3. | Территория санитарно-защитного озеленения | га | 29,09 | 2,13 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 340,28 | 24,93 |
| 3.2.1. | Полоса отвода железной дороги | га | 54,54 | 4,0 |
| 3.2.2. | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 269,96 | 19,78 |
| 3.2.3. | Инженерные сооружения | га | 11,66 | 0,85 |
| 3.2.4. | Придорожный сервис | га | 1,38 | 0,10 |
| 3.2.5. | Пожарное депо | га | 2,74 | 0,20 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 530,02 | 38,82 |
| 4.1. | Спортивные сооружения | га | 55,56 | 4,07 |
| 4.2. | Аквапарк | га | 74,35 | 5,44 |
| 4.3. | Тематический парк | га | 170,49 | 12,49 |
| 4.5. | Зеленые насаждения общего пользования | га | 61,27 | 4,49 |
| 4.7. | Рекреационная застройка | га | 8,54 | 0,62 |
| 4.8. | Гольф клуб, в т.ч.: | га | 159,81 | 11,71 |
| 4.8.1. | Рекреационная застройка в гольф клубе | га | 16,16 | 1,18 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе | га | 52,73 | 3,86 |
| 5.1. | Сельскохозяйственного использования | га | 52,73 | 3,86 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 1,05 | 0,08 |
| 6.1. | Кладбище | га | 1,05 | 0,08 |
| 7. | Прочие | га | 70,39 | 5,16 |
| 7.1 | Водные территории | га | 40,61 | 2,98 |
| 7.2 | Территория водоохраной прибрежно-защитной полосы | га | 29,78 | 2,18 |

Поселок Асфальтовая Гора

Таблица 41

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 78,95 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 34,59 | 43,81 |
| 1.1. | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 33,98 | 43,03 |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки | га | 0,61 | 0,78 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 0,30 | 0,38 |
| 2.1. | Учреждения культуры | га | 0,16 | 0,20 |
| 2.2. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,11 | 0,14 |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | га | 0,03 | 0,04 |
| 3 | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 13,82 | 17,50 |
| 3.1. | Производственная зона | га | 3,23 | 4,09 |
| 3.1.1. | Земли промышленности | га | 3,23 | 4,09 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | га | 10,59 | 13,41 |
| 3.2.1. | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 10,59 | 13,41 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 0,29 | 0,38 |
| 4.1. | Спортивные сооружения | га | 0,29 | 0,38 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе | га | 29,95 | 37,93 |
| 5.4. | Сельскохозяйственного использования | га | 29,95 | 37,93 |

3.12. Основные технико-экономические показатели

Таблица 42

| № п/п | Наименование Показателей | Единица измерения | Совре- менное состояние 2011 г | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Кабардинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 14594,90 | 14594,90 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | га | 426,50 | 1444,05 |
|  | - станица Кабардинская | га | 347,55 | 1365,10 |
|  | - поселок Асфальтовая Гора | га | 78,95 | 78,95 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, из них: | га | 2379,60 | 1548,90 |
|  | - под строениями и сооружениями | га | 6,53 | 28,08 |
|  | - под кладбищем | га | 1,65 | 2,26 |
|  | - под проектируемой производственной территорией | га | - | 34,90 |
|  | - под резерв производственной территории | га | - | 7,64 |
| 1.4 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, из них: | га | 225,50 | 178,14 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 11504,41 | 11405,53 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 58,89 | 18,28 |
| 1.2.1 | Станица Кабардинская |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Общая площадь земель (населенного пункта в проектных границах), всего | га | 347,55 | 1365,10 |
| 1.2.1.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 205,01 | 304,56 |
|  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 199,81 | 21,36 |
|  | Территория многоквартирной жилой застройки | га | 2,63 | - |
|  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, реконструируемая | га | - | 120,02 |
|  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая | га | - | 53,39 |
|  | Территория экопоселения | га | - | 95,15 |
|  | Учреждения образования | га | 2,57 | 14,64 |
| 1.2.1.3 | Общественно-деловая зона | га | 0,96 | 32,77 |
|  | Учреждения культуры | га | 0,23 | 3,13 |
|  | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,72 | 29,01 |
|  | Учреждения здравоохранения | га | 0,01 | 0,63 |
|  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 60,83 | 373,58 |
| 1.2.1.4 | Производственная зона | га | 5,09 | 33,30 |
|  | Производственная территория существующая | га | 5,09 | 1,74 |
|  | Производственная территория перепрофилируемая | га | - | 2,47 |
|  | Территория санитарно-защитного озеленения | га | - | 29,09 |
| 1.2.1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 55,74 | 340,28 |
|  | Полоса отвода железной дороги | га | 7,18 | 54,54 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 48,56 | 269,96 |
|  | Инженерные сооружения | га | - | 11,66 |
|  | Придорожный сервис | га | - | 1,38 |
|  | Пожарное депо | га | - | 2,74 |
| 1.2.1.6 | Зона рекреационного назначения | га | 0,26 | 530,02 |
|  | Спортивные сооружения | га | 0,26 | 55,56 |
|  | Аквапарк | га | - | 74,35 |
|  | Тематический парк | га | - | 170,49 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 61,27 |
|  | Рекреационная застройка | га | - | 8,54 |
|  | Гольф клуб, в т.ч.: | га | - | 159,81 |
|  | Рекреационная застройка в гольф клубе | га | - | 16,16 |
| 1.2.1.7 | Зона земель населенного пункта, в т.ч. сельскохозяйственного использования | га | 79,44 | 52,73 |
|  | Сельскохозяйственного использования | га | 79,44 | 52,73 |
| 1.2.1.8 | Зона специального назначения | га | 1,05 | 1,05 |
|  | Кладбище | га | 1,05 | 1,05 |
| 1.2.1.9 | Прочие | га | - | 70,39 |
|  | Водные территории | га | - | 40,61 |
|  | Территория водоохраной прибрежно-защитной полосы | га | - | 29,78 |
| 1.2.2 | Поселок Асфальтовая Гора |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Общая площадь земель (населенного пункта в проектных границах), всего | га | 78,95 | 78,95 |
| 1.2.2.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 34,59 | 34,59 |
|  | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 33,98 | 33,98 |
|  | Территория многоквартирной жилой застройки | га | 0,61 | 0,61 |
| 1.2.2.3 | Общественно-деловая зона | га | 0,30 | 0,30 |
|  | Учреждения культуры | га | 0,16 | 0,16 |
|  | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,11 | 0,11 |
|  | Учреждения здравоохранения | га | 0,03 | 0,03 |
|  | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 13,82 | 13,82 |
| 1.2.2.4 | Производственная зона | га | 3,23 | 3,23 |
| 1.2.2.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,59 | 10,59 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 10,59 | 10,59 |
| 1.2.2.6 | Зона рекреационного назначения | га | 0,29 | 0,29 |
|  | Спортивные сооружения | га | 0,29 | 0,29 |
| 1.2.2.7 | Зона земель населенного пункта, в т.ч. зона сельскохозяйственного использования | га | 29,95 | 29,95 |
|  | Сельскохозяйственного использования | га | 29,95 | 29,95 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел | 2727 | 14853 |
| 2.1.1 | Численность постоянного населения, всего | чел | 2727 | 4853 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | станица Кабардинская | чел | 2374 | 4500 |
|  | поселок Асфальтовая Гора | чел | 353 | 353 |
| 2.1.2 | Численность временного населения (рекреантов), всего | тыс.чел | - | 10000 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | станица Кабардинская | тыс.чел | - | 10000 |
| 2.1.3 | Возрастная структура постоянного населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 552/20,2 | 1122/23,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./% | 1577/57,9 | 2830/58,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 598/21,9 | 898/18,6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 45,6 | 145,8 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 13,8 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 114,0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16,7 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 350 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 664 | 650 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену | 26 | 100 |
| 4.4 | ФАПы | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Учреждения клубного типа | место | 200 | 750 |
| 4.6 | Библиотеки | учреждение | 1 | 1 |
| 4.7 | Кинотеатры | место | - | 500 |
| 4.8 | Танцевальные залы и площадки | место | - | 300 |
| 4.9 | Спортивные залы | м2 зала | - | 760 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 18500 |
| 4.11 | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | - | 960 |
| 4.12 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 364 | 1700 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания | место | - | 1000 |
| 4.14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 50 |
| 4.15 | Прачечные | кг белья в смену | - | 750 |
| 4.16 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | - | 12 |
| 4.17 | Банно-оздоровительные комплексы | место | - | 80 |
| 4.18 | Отделения банков | операционное место | 1 | 4 |
| 4.19 | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети: | км | 48,62 | 145,14 |
|  | станица Кабардинская | км | 32,37 | 120,29 |
|  | поселок Асфальтовая Гора | км | 7,56 | 7,56 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | Станица Кабардинская |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут. | 416,48 | 4241,00 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 339,48 | 3501,00 |
|  | на производственные нужды | -«- | 77,00 | 740,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130-230 | 250 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130-230 | 250 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 72,40 |
| 6.1.4. | Производительность водозаборных сооружений,в том числе: | м3/сут | УВС в ст. Кабардинской Q=4400,00м3/сут |
|  | - водозаборов каптажных вод |  |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 416,48 | 4241,00 |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 339,48 | 3501,00 |
|  | производственные | -«- | 77,00 | 740,00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | 38,30 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=11000,00м3/сут |
|  | Поселок Асфальтовая Гора |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут. | 69,53 | 98,00 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 56,53 | 80,00 |
|  | на производственные нужды | -«- | 13,00 | 18,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130 | 200 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130 | 200 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 14,10 |
| 6.1.4. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС в ст. Кабардинской |
|  | - водозаборов каптажных вод |  |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 69,53 | 98,00 |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 56,53 | 80,00 |
|  | производственные | -«- | 13,00 | 18,00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | 3,20 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
|  | Кабардинское сельское поселение |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут. | 486,01 | 4339,69 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 396,01 | 3581,6918 |
|  | на производственные нужды | -«- | 90,00 | 758,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 130-230 | 200-250 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км |  | 86,50 |
| 6.1.4. | Производительность водозаборных сооружений,в том числе: | м3/сут | Q=4400,00м3/сут |
|  | - водозаборов каптажных вод |  |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 486,01 | 4339,69 |
|  | хозяйственно-бытовые | м3/сут | 396,01 | 3581,69 |
|  | производственные | м3/сут - | 90,00 | 758,00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | м3/сут |  | 41,50 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=11000,00м3/сут + ОСК (локальные) |  |
| 6.3 | Электроснабжение | м3/сут - |  |  |
|  | Станица Кабардинская |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 13,9 | 51,9 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 1,2 | 19,3 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,8 | 32,6 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5860 | 11540 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5596 | 7251 |
|  | Поселок Асфальтовая Гора |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,3 | 2,3 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,4 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,9 | 1,9 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 6644 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 |
|  | Кабардинское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 16,3 | 54,3 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | -«- | 1,6 | 19,7 |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,7 | 34,5 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5962 | 11184 |
| 6.3.5 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5397 | 7115 |
| 6.3.6 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2х10,0 | 2х10,0 |
| 6.3.7 | Протяжённость сетей - всего, | км | 28,06 | 46,23 |
| 6.3.8 | в том числе: - сети 110 кВ | км | 18,79 | 18,79 |
| 6.3.9 | - сети 10 кВ | км | 9,27 | 27,44 |
| 6.4 | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | Станица Кабардинская |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 118 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1056 | 1920 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 857 | 1542 |
|  | Поселок Асфальтовая Гора |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 24 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 188 | 188 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 158 | 158 |
|  | Кабардинское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 103 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1244 | 2108 |
| 6.4.4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1015 | 1700 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Станица Кабардинская |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,80 |
|  | Кабардинское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000450 | 0,013284 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,26 | 5,72 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,80 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Кабардинскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 15183 |
|  | станица Кабардинская | -«- | - | 14822 |
|  | поселок Асфальтовая Гора | -«- | - | 361 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | - | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | - | 54,3 |