Введение

Внесение изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения, разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2011 году и утвержденный решением совета Кабардинского сельского поселения от 04.03.2013 года № 118, вызвано необходимостью изменения функционального назначения некоторых территорий станицы Кабардинской, уточнения ее планировочной структуры с учетом разработанных и утвержденных проектов планировки.

Градостроительная документация «Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района» разработана по заданию администрации Кабардинского сельского поселения и инвестора проекта – ООО «Глобус», г.Москва на основании договора от 01.10.2014 г. № 1-Д/14.

Проект является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на расчетный срок до 2034 года и на период долгосрочного развития на перспективу 30-35 лет до 2044-2049 года планировочной организации территории населенных пунктов поселения – ст. Кабардинской, пос. Асфальтовая Гора и Кабардинского сельского поселения в целом, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта «Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района» учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- Концепции перспективного развития ст.Кабардинская Апшеронского района Краснодарского края, разработанной ООО «Глобус», г.Москва в 2007 году;

- Схемы территориального планирования муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, разработанной ООО «ПТМ Головеровой И.И.» в 2009 году;

- Генерального плана Кабардинского сельского поселения, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2011 году и утвержденного Решением совета Кабардинского сельского поселения от 04.03.2013 года №118;

- Проекта планировки территории экопоселения Цмакова поляна, разработанного Департаментом проектирования и бизнес-планирования ООО «Глобус» в 2013 году и утвержденного Постановлением администрации Кабардинского сельского поселения Апшеронского района от 09.01.2014 года  № 01;

- Правил землепользования и застройки Кабардинского сельского поселения, разработанных ИП Гресь Андреем Николаевичем в 2014 году и утвержденного решением совета Кабардинского сельского поселения Апшеронского района от 01.07.2014 года № 154;

- Проекта планировки территории экопоселения Кардаш, разработанного Департаментом проектирования и бизнес-планирования ООО «Глобус» в 2014 году и утвержденного Постановлением администрации Кабардинского сельского поселения Апшеронского района от 08.07.2014 года № 27;

- Проекта планировки территории жилой застройки в юго-западной части станицы Кабардинской Апшеронского района, разрабатываемого Департаментом проектирования и бизнес-планирования ООО «Глобус».

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Основанием для внесения изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения послужили следующие документы и материалы:

- договор на создание (передачу) проектно-изыскательской документации от 1 октября 2014 года № 1-Д/14;

- постановление администрации Кабардинского сельского поселения «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района» от 30.09.2014 г.      № 49;

- задание на подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района, утвержденное главой Кабардинского сельского поселения.

Генеральный план на современном этапе является регулятивным документом муниципального уровня, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект «Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района» используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Проект «Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план Кабардинского сельского поселения Апшеронского района» разработан в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- Лесного Кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01–89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Свода правил СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011г.№ 244;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009года №1381-П, в редакции постановления ЗСК от 24 сентября 2013 года № 612-П, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

### - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями на 25 апреля 2014 года;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Лесного плана Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 31 марта 2009 года № 249 с изменениями от 22 марта 2013 года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Физико-географические и техногенные условия

## Климат

Климат является одним из основных природных факторов, определяющих основные экзогенные процессы, их интенсивность и направление развития.

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория Кабардинского сельского поселения относится к подрайону III Б. На формирование климата изучаемого района оказывают влияние следующие факторы: относительная удаленность территории от океана, значительная приподнятость над уровнем моря и высокая степень расчлененности рельефа.

По температурному режиму климат поселения относится к умеренно континентальному с повышенным увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1600–2400 часов в год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 118 ккал/см2 на севере района до 120 ккал/см2 на юге. Сумма положительных температур воздуха выше 10° составляет 1100°–2500°. (Гвоздецкий, 1954)

Климатические особенности территории изучаемого района лучше всего характеризуются по сезонам года.

Осень на изучаемой территории наступает в середине сентября. Начало осени характеризуется здесь устойчиво теплой, солнечной, сухой и почти безветренной погодой с умеренно высокими температурами днем и прохладными ночами. Во второй половине октября температура воздуха переходит через 10° в сторону понижения. Примерно в этот же период отмечаются и первые заморозки. Дожди приобретают обложной характер, именно в этот период создаются благоприятные условия для флювиальных процессов, как временных водотоков, так и постоянных. В середине ноября происходит устойчивый переход температуры воздуха через 5°С.

Во второй половине декабря на большей части территории температура воздуха переходит через 0°С в сторону понижения – наступает зима. В большинстве лет зима короткая (2–2,5 месяца) и неустойчивая. В горных районах продолжительность зимы увеличивается. Самым холодным месяцем зимы является январь. Средняя температура января колеблется от -5°С в предгорьях до -10°С в горах. (Темникова, 1964).

В зимний период нередки резкие похолодания, когда минимальная температура воздуха понижается до -22°С. Среди зимы часты оттепели с температурами, доходящими до 5–10°C и вызывающими сход снега.

Весна наступает в конце февраля – первой декаде марта. Полное оттаивание почвы наблюдается в феврале – начале марта. Нарастание тепла весной идет быстро. Через 15 дней после начала весны – в течение марта – температура воздуха переходит через 5°С, а 10–20 апреля – через 10° С. К этому времени прекращаются заморозки.

Лето наступает во второй половине мая. Лето жаркое со среднемесячной температурой в июле, самом теплом месяце года, составляет 24–25°C. В конце июня – в начале июля температура воздуха переходит через 20оС и сохраняется выше этого предела около 30–40 дней.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. В предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм (Темникова, 1964).

В летний период в связи с сильным нагреванием подстилающей поверхности увеличивается конвективная облачность и вырастает количество гроз. Наиболее часты они в июне (в среднем до 14 дней за месяц). Ливневые дожди сопровождаются выпадением града. В отдельные годы за лето может быть 8–9 дней с градом.

Ветровой режим изучаемой территории подчиняется особенностям орографии местности. Здесь преобладают ветры северных направлений, как в теплые (53%), так и в холодные (36%) сезоны года, и увеличение зимой ветров южной составляющей (январь – 35%). Среднемесячная скорость ветра 1,5–2 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре – марте, наименьшая – в июле. Максимальная сила ветра может подниматься до ураганной силы – 35м/с. Вероятность такого ветра один раз в двадцать лет.

Распределение осадков в течение года в Кабардинском сельском поселении, в целом, имеет общие черты с их распределением в Апшеронском районе. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм в год (табл. 1).

Таблица 1

|  | Месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Апшеронск | 60 | 55 | 60 | 70 | 60 | 90 | 55 | 54 | 50 | 65 | 60 | 55 | 34 |

Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь.

Среднемесячная температура воздуха на изучаемой территории колеблется от -9°С в зимнее время до +25°С в летние месяцы и составляет 9°С за год (таблица 2.).

Таблица 2

|  | Месяцы | год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Апшеронск | -9 | -5 | 5 | 12 | 18 | 23 | 25 | 24 | 15 | 8 | -2 | -7 | 9 |

Согласно приложению 5 СНиП 2.01.07-85 для ст. Кабардинской принимаются:

- по расчетному значению веса снегового покрова – район II (карта 1);

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – район 5 (карта 2);

- по расчетному значению давления ветра – район V (карта 3);

- по толщине стенки гололеда – район IV (карта 4а);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 0( (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 20( (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры ((С), в январе – район 10( (карта 7).

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (Л.И. Чередниченко, И.И. Потапов, И.Н. Сафронов), выполненным для инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края, территория Кабардинского сельского поселения входит в пределы возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной Закубанской равнины.

Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Площадь ее занята в основном среднеплейстоценовой и пойменной террасой р. Кубани, в меньшей степени – нижнеплейстоценовой террасой, расчлененной левобережными притоками р. Кубани на отдельные вытянутые массивы. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.

Главными водными артериями равнины являются реки субмеридионального направления: Пшиш, Белая, Пшеха, Лаба, Фарс и др.

Наиболее крупные реки берут начало на вершинах Главного и Бокового хребтов и впадают в р. Кубань с левого берега.  Речная сеть предгорий расположена поперек горного склона и характеризуется хорошо выработанными долинами с широкими днищами и террасированными склонами.

Более мелким геоморфологическим элементом Закубанской равнины является Равнина предгорная, высокая, наклонная, эрозионная, куда собственно и относится Кабардинское поселение.

Описываемая равнина располагается в южной части террасированных Западно-Кубанской и Восточно-Кубанской равнин, является ступенью между равнинами и Большим Кавказом. Она протягивается полосой в виде водоразделов рек Псекупс, Апчас, Марта, Пшиш, Пшеха, Курджипс, Белая с уклоном в сторону террасированной равнины от г. Горячий Ключ до г. Апшеронска и заканчивается юго-восточнее г. Майкопа. Абсолютные отметки поверхности высокой равнины изменяются в пределах 150–500 м. Отличительная черта равнины – резкорасчлененный рельеф.

Сельское поселение Кабардинское расположено в 4 км северо-западнее города Хадыженска. Сельское поселение находится на северном склоне Западного Кавказа в среднем течении реки Пшиш, по право- и левобережью. Рельеф территории предгорный, с колебаниями высот более ста метров. По морфографической категории относится к предгорному. Склоны расчленены эрозионными врезами в виде небольших водотоков, оврагов, промоин и осложнены системой оползневых тел.

Непосредственно территория Кабардинского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Пшиш и впадающие в нее притоки;

- верхнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Пшиш;

- склоны различной крутизны и экспозиции;

- водоразделы.

Поймы рек Пшиш и Хадажка занимают около 15% территории Кабардинского сельского поселения и имеют асимметричный поперечный профиль. Пойма реки Пшиш в пределах сельского поселения шириной от 250 до 1200 метров с ассиметричными склонами. Русло горной реки, шириной до 75 метров, извилистое с многочисленными протоками. Борта русла реки эрозионные, эрозионно-обвальные, осложненные мелкими оползнями (ТН 108, 109, 111, 113, 115). Участков с пологими бортами практически нет. Берега задернованы, крутизной до 600.

Вдоль левого берега на некоторых участках русла реки Пшиш прослеживается намывной аллювий – галька, валуны, песок с речной ракушкой (ТН 109, 110, 111). Протяженность эрозионных участков берега от 20-30 м до 150 м. Высота эрозионных уступов до 4м, сложены они рыхлыми четвертичными отложениями, представленными суглинками с прослоями песков и супесей. В основе четвертичных пород прослеживаются гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем.

Поверхность поймы плоская, осложнена многочисленными промоинами, протоками и каналами, которые в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков заполняются водой. Территория подвержена значительному антропогенному воздействию при сооружении сельскохозяйственных объектов и прокладки трасс коммуникаций и автомобильной и железной дороги.

В целом, первоначальный рельеф поймы изменен техногенной деятельностью, по течению реки устроены запруды и водохранилища.

Разделение поверхности пойменной террасы на низкую и высокую пойму в пределах Кабардинского сельского поселения не представляется возможным, поскольку в рельефе эта граница не читается.

С левого берега в р. Пшиш впадают многочисленные балки, имеющие, как правило, "V"- образный поперечный профиль, которые стекают с пологих склонов, крутизной до 10°.

С правого берега в р. Пшиш впадает р. Хадажка и немногочисленные притоки, стекающие, в основном, с оползневого склона. Русло р. Хадажка ассиметричное. Левый берег крутой, высотой до 10 м, сильно эрозионный, со свежими вывалами, осложненный мелкими оползнями. Правый борт пологий, высотой до 1,5 м, задернованный. Русло реки меандрирует. Ширина русла до 5 м. В нижней части обрыва обнажаются глины уплотненные (ТН 116).

Борта русел балок и мелких водотоков преимущественно крутые и обрывистые, крутизной до 50°. Балки обводненные (ТН112, 114). Глубина эрозионного вреза до 2м. Длина балок различна: от 300–500 м до 5.0 км и более. Отложения мелких водотоков представлены суглинками, супесями с включениями обломочного материала полускальных пород.

Вдоль поймы реки Пшиш по обеим сторонам прослеживается верхнеплейстоценовая надпойменная терраса, отделяющаяся от поймы нечетко выраженными в рельефе уступами, высотой до 3 м в южной части, и до 5 м – в северной. Высота террасы над урезом воды – 6–8 м. Ширина террасы от 250 м до 1000 м на правом берегу р. Пшиш и до 1300 м на левобережье.

Поверхность террас слабопологая, крутизной до3-5°, незначительно осложнена неглубокими современными эрозионными русловыми врезами временных водотоков, а также оврагами и балками в активной стадии развития, шириной до 10м и глубиной до 3м (ТН 5, 6). В наиболее крупных из них получает развитие как боковая, так и донная эрозия, причем боковая преобладает. Поверхность террас покрыта древесно-кустарниковой растительностью, а также влаголюбивой болотной растительностью (ТН 7).

На правобережной и левобережной террасах р. Пшиш расположен основной массив строений ст. Кабардинской, поэтому первоначальный рельеф здесь техногенно изменен, устроены небольшие водохранилища, кое-где поверхность выровнена путем отсыпки грунтов.

Исходя их геоморфологических особенностей и генезиса, склоны на территории Кабардинского сельского поселения можно подразделить на склоны сравнительно устойчивые (крутизной до 10°), древние оползневые более крутые, но тоже сравнительно устойчивые и современные оползневые неустойчивые склоны.

Территория склонов крутизной до 10° занимает большую часть района работ, до 50%. Склоны незначительно расчленены в основном широкими балками и оврагами, слабо выраженными в рельефе, с постоянными и временными водотоками (ТН 9). Местами наблюдается «пьяный лес» и мелкобугристая поверхность склона (ТН 8). На таких участках не исключена возможность оползания грунта под воздействием сопутствующих факторов (переувлажнение поверхностными водами, образование верховодки, подрезка склона).

В целом, пологие склоны антропогенно изменены незначительно. На северо-восточной окраине станицы, за ул. Сибирской расположен участок склона, преобразованный для строительства. Вырыты дренажные каналы и водосборные ямы, древесная растительность вырублена (ТН 10).

Древние оползневые склоны преимущественно развиты в центральной и восточной части поселения, на правобережье реки Пшиш. На левобережье они получают развитие в основном по бортам некоторых балок. В целом, площадь территории, занятой древними оползневыми склонами, составляет около 20%. Поверхность склонов бугристая, ступенчатая, как правило, залесенная (ТН 11, 18). Локально на некоторых участках деревья незначительно наклонены вниз по склону или местами образуют «пьяный лес» (ТН 17). Получает развитие линейная эрозия, на склонах присутствуют как свежие эрозионные формы, имеющие V-образную форму, так и стабилизировавшиеся, не имеющие четкого выражения в рельефе, приуроченные к небольшим обмершим оврагам и ложбинам. Почти повсеместно поверхность склонов переувлажнена, поросла влаголюбивой растительностью (ТН 4). Несмотря на то, что склоны относительно стабилизированы и видимые признаки современного оползнеобразования на поверхности отсутствуют, склоны являются неустойчивыми, так как при определенных условиях (вырубка леса, подрезка склона, переувлажнение поверхностными водами) не исключено возобновление оползневых процессов.

Современные оползневые склоны развиты в основном на правом борту долины р. Пшиш и на водораздельных пространствах балок Нефтяной и Карагачева, вблизи и в самом поселке Асфальтовая Гора.

На правобережье современное оползнеобразование, возможно, связано с близостью Краснодарского тектонического разлома. Границы оползневых склонов, со сложными очертаниями довольно четко прослеживаются в рельефе и обусловлены, в основном, литологическим составом подстилающих пород. Свежие оползневые тела, как правило, раздроблены на отдельные блоки различных размеров. Во время изысканий прослежено большое количество свежих трещин-заколов шириной от 3 до 40см (ТН 12, 13, 14, 19). Поверхностью скольжения оползней являются глины буровато-серые, серые, водонасыщенные, кое-где обнажающиеся на поверхности (ТН 14).

На отдельных участках река Пшиш подрезает оползневой склон. Также следы свежих оползней прослеживаются в бортах крупных балок, различной крутизны, кое-где отвесных (ТН 15, 16, 20), т.е. причиной образования оползней в этом случае, является боковая эрозия.

Второй крупный участок распространения современных оползневых процессов приурочен к водораздельной части и склонам балок Нефтяной и Карагачева на левобережье р. Пшиш. Активные оползневые процессы в основном распространены на древнеоползневых склонах, подрезанных автодорогами, и на территории застройки п. Асфальтовая Гора. Оползни в основном фронтальной и циркообразной формы. По характеру движения блоковые и блоково-консистентные. Размеры оползневых участков от 10–15 м до 150 м шириной и от 20–30 м до 200 м длиной (ТН 101, 102, 104, 106). На древнеоползневых склонах прослеживаются многочисленные оползневые трещины длиной 50 см и шириной до 5 см (ТН 104, 106).

Водоразделы на описываемой территории слабо читаются в рельефе, в основном протягиваются узкими длинными полосками и вершинками и занимают незначительную площадь. Уклон их незначителен до 3–5°, поверхность слабопологая. На одном из водоразделов, в северо-восточной части поселения расположена наивысшая точка – 375,3м.

## Гидрография

Главной водной артерией Кабардинского сельского поселения является река Пшиш и ее правый приток – р. Хадажка.

Река Пшиш – один из основных левобережных притоков р. Кубани и типично горная река. Берёт начало на северо-западном склоне горы Шесси (высота горы 1137 м) и впадает в Краснодарское водохранилище ниже станицы Старокорсунской. Длина реки 275 км. Площадь водосборного бассейна 1840 км2. Верхняя его часть расположена в области средневысотных складчатых хребтов, сложенных известковыми и глинистыми породами юрского возраста. Эти хребты сильно расчленены деятельностью вод и покрыты густыми дубово-буковыми лесами. Средняя часть бассейна находится в зоне низкогорий и предгорий Большого Кавказа, поросших дубовыми лесами, а нижняя – в зоне предгорий лесостепной равнины.

Долина реки Пшиш в верхнем течении имеет вид узкого ущелья, вниз по течению она постепенно расширяется. Русло реки извилистое, течение реки в верховьях очень быстрое, а в низовьях течение слабое.

Главными источниками питания реки являются атмосферные осадки в виде дождя и снега, а также подземные воды, местами выбивающиеся ключами в долине реки. Водный режим реки Пшиш паводочный. Уровни воды и ее расходы сильно колеблются по сезонам года. Наибольшие подъемы уровней воды наблюдаются весной после таяния снегов и осенью – от дождей.

Средний годовой расход воды составляет – 22,6 м3/сек, а максимальный может достигать – 753 м3/сек. (Борисов, 1978).

Ледяной покров реки Пшиш неустойчив. Обычная средняя продолжительность его 1–2 месяца, но и в иные теплые годы ледостава вообще не бывает. Долина реки Пшиш покрыта лесом, густо заселена.

В долине р. Пшиш расположены: город Хадыженск, станицы Кабардинская, Лесогорская, Тверская, Черниговская и другие населенные пункты.

Река Хадажка является правым притоком реки Пшиш. Река сильно меандрирует, русло местами заболоченное, постоянный водоток наблюдается только в периоды паводков.

## Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

- почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

- почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

На территории Кабардинского сельского поселения распространены почвы двух групп: почвы лесостепи, горных и субтропических лесов и почвы речных долин и дельты р. Кубани. На территории склонов и водоразделов распространен подтип серых горно-лесных почв. Характерными морфологическими особенностями этих почв является хорошо выраженная оподзоленность и наличие темного слитого горизонта в нижней части почвенного профиля. Количество гумуса в верхней части горизонта составляет 2–3%, но уже в нижней части этого горизонта его содержание резко падает. Содержание фосфора (Р2О5) колеблется от 2,5 до 3,5 мг на 100 г почвы, а калия (К2О) – от 25,5 до 27,1 мг на 100 г почвы. (Гвоздецкий, 1954)

В пойме рек Пшиш и Хадажка, а также на надпойменной террасе распространены аллювиальные луговые и лугово-черноземные почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3–5%.

Для растительности Кабардинского поселения и всего Апшеронского района характерен высокий эндемизм флоры. Из эндемиков здесь присутствует колокольчик отрана. Встречаются в изучаемом районе и два реликта дочетвертичного времени - тис и самшит.

В настоящее время на территории изучаемого района естественная растительность сильно изменена и нарушена хозяйственной деятельностью человека. Площадь, занятая лесом 100 лет назад, занимала более 80% территории Кабардинского сельского поселения. В настоящее время в связи интенсивной вырубкой леса ее площадь сократилась до 50% и тенденция к уменьшению лесов сохраняется. Для вывоза древесины были проложены многочисленные временные лесовозные дороги. Активная вырубка леса связана также с освоением месторождений на исследуемой территории, что приводит к нарушению почвенного и растительного слоя, и как следствие, вызывает активизацию линейной и плоскостной эрозии и оползневых явлений.

## Животный мир

Животный мир края богат и разнообразен. В крае встречается более 600 видов животных (Плотников, 1989г.). Наиболее многочислен класс птиц, насчитывающий около 320

видов, класс рыб представлен 163 видами, млекопитающие – 86, рептилии – 21, земноводные – 11.

Для края характерен высокий эндемизм животных (встречается только здесь), который свидетельствует о древности происхождения фауны Краснодарского края.

Зоогеографы относят фауну Краснодарского края к Палеотропической области. По мнению Верещагина (1959г.) на территории края наблюдается смешение фауны Восточной Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Ирана.

Все ученые, занимающиеся изучением животного мира, отмечают отличие фауны степной части от фауны горной части края. Некоторые виды обитают одновременно в той и другой части. Это еж обыкновенный, волк, лисица, заяц-русак и др.

Большое разнообразие физико-географических условий в крае определяют четкие группировки животных: степей, лесостепей, горных лесов и высокогорий Кавказа.

Распространение животных по территории немыслимо рассматривать в отрыве от природных условий той местности, где они обитают. Территория Кабардинского поселения отнесена к фауне лесостепей Закубанья.

В лесостепной зоне распространены и степные и лесные представители животного мира. Среди них – хорек, полевая мышь, кавказский крот, хомяк, ласка, еж, соня-полчок, суслик, заяц-русак, барсук, выдра, кабан, косуля.

Разнообразен мир птиц – это воробьи, коноплянки, дятлы, дрозды, синицы, вьюрки, сойки, из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

Из пресмыкающихся обитают – уж водяной и обыкновенный, гадюка Казнакова и степная, ящерицы и черепахи. Из земноводных – тритоны, квакша, кавказская крестовка и другие.

В связи с активной вырубкой лесов на территории Кабардинского сельского поселение происходит быстрое сокращение численности и видового разнообразия животных, обитающих здесь.

## Инженерно-геологическое районирование территории

Инженерно-геологическое районирование территории Кабардинского сельского поселения произведено на топографической основе масштаба 1:25000 в электронном виде и на бумажной основе.

Для изучения инженерно-геологических условий территории было проведено инженерно-геологическое обследование территории, описано 37 точек наблюдений. Маршрутные наблюдения ориентировались по склонам с наиболее сложным рельефом для выявления современных процессов оползнеобразования, а также были проведены в пойменной и частично надпойменной части р. Пшиш для изучения процессов боковой эрозии и характера русел крупных балок, впадающих в р. Пшиш.

Кроме того, были использованы архивные и фондовые материалы, научные статьи и исследования в соответствии с техническим заданием заказчика на проведение изысканий.

Составление схематической карты инженерно-геологического районирования произведено за счет использования методов «аналогий» и «ключевых участков».

Исходя из такого подхода, были составлены:

- карта инженерно-геологического районирования на основе вспомогательных карт;

- легенда к карте;

- текстовая часть пояснительной записки.

Изученная площадь характеризуется:

– простыми условиями (I);

– условиями средней сложности (II);

– сложными условиями, в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1.

Доминирующее место занимают сложные условия.

В заключении, по изученным инженерно-геологическим условиям можно сделать следующие выводы:

1. Рельеф территории. Сельское поселение Кабардинское находится на северном склоне Западного Кавказа в долине реки Пшиш. Рельеф территории предгорный, с колебаниями высот более ста метров. Склоны расчленены эрозионными понижениями в виде небольших водотоков, оврагов, промоин и осложнены системой оползневых тел.

Непосредственно территория Кабардинского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Пшиш и впадающие в нее притоки;

- верхнеплейстоценовая надпойменная терраса р. Пшиш;

- склоны различной крутизны и экспозиции;

- водоразделы.

2. Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает толщу четвертичных отложений, под которыми залегают коренные породы неогенового возраста.

В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК) отложений:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV), (aQ1-2IV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценовые пролювиальные отложения (pQIV);

- голоценовые деляпсивные отложения (dpQIV);

- голоценовые элювиально-делювиальные отложения (edQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII);

- верхнеплейстоценовые делювиально-деляпсивные отложения (d-dpQIII);

- неогеновые элювиальные отложения (eNI).

Всего на площади работ выделено 14 инженерно-геологических элементов, включающих глины, суглинки, пески и крупнообломочные грунты, классифицированные согласно ГОСТ 25100-95.

Нормативные характеристики физико-механических показателей свойств грунтов приведены в т.т. 6.1. - 6.16.

3. Гидрогеологические условия территории отражены на карте инженерно-геологического районирования первым от поверхности водоносным горизонтом.

На основании гидрогеологических исследований на территории был выделен только водоносный горизонт пойменной части. На остальной территории Кабардинского сельского поселения единого водоносного горизонта не было выявлено, т.е. подземные воды распространены спорадически, что связано с тектоническим строением, неоднородным составом грунтов, с бугристо-западинным рельефом на склонах и т.д.

Подземные воды, в целом, не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

4. Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- набухающие грунты;

- элювиальные грунты.

К набухающим грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95, следует относить глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме и имеют относительную деформацию набухания без нагрузки более 0.04.

На территории изысканий набухающие грунты распространены локально на оползневых склонах:

ИГЭ-9 – глины легкие, полутвердые, сильнонабухающие, давление набухания 250кПа. Усадка линейная 0.04, объемная 0.09, предел усадки 0.15.

ИГЭ-14 – глины легкие, полутвердые, средненабухающие, давление набухания 200 кПа. Свободное набухание 0.11. Усадка 0.07.

К элювиальным грунтам следует относить грунты, образовавшиеся в результате процессов выветривания коренных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения. С глубиной степень выветрелости постепенно снижается, и они переходят в трещиноватую материнскую горную породу. Граница между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой неровная, с карманами, нечетко выраженная и может быть установлена, как правило, условно.

Элювиальные грунты необходимо изучить на последующих стадиях изысканий.

5. К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

- оползни, сплывы, крип;

- боковая эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- сейсмичность;

- затопление;

- подтопление; потенциальное подтопление;

- заболачивание.

Для Кабардинского сельского поселения доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – оползневые процессы, боковая эрозия, затопление и сейсмичность.

6. Инженерно-геологическое районирование проведено в соответствии с рекомендациями письма Министерства регионального развития Российской федерации (№6273-АШ/08) о недопустимости застройки территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и развитием оползневых процессов.

7. При разработке градостроительной документации населенных пунктов следует предусматривать первоочередной снос малоценных зданий, не отвечающих требованиям п. 1.5.1., СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

8. При разработке градостроительной документации населенных пунктов следует предусматривать мероприятия, стимулирующие использование автономных систем жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация) в районах с усадебной и малоэтажной застройкой (п. 1.5.2., СНКК 22-301-2000* Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

## Выводы по инженерно-геологическому районированию территории

## Кабардинского сельского поселения:

ТЕРРИТОРИИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория водоразделов

- инженерно-геологический таксон – VI-6 – территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет). Это выпуклые, слабопологие поверхности водоразделов, где опасными геологическими процессами являются делювиальный снос и сейсмичность. Необходимо провести противоэрозионные и антисейсмические мероприятия.

ТЕРРИТОРИИ УСЛОВНО БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория первой надпойменной террасы р. Пшиш

- инженерно-геологический таксон - II-3 – территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как находится в зоне потенциального подтопления и высокой сейсмичности.   Рекомендуется строительство без подвалов, дренаж, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, учет набухания грунтов, а также антисейсмические мероприятия. На территории надпойменной террасы расположено около 80% площади ст. Кабардинской.

Территория пологих склонов крутизной до 10º

- инженерно-геологический таксон - III-4 – территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как оползневые процессы могут получить развитие, в основном, только при нарушении естественного равновесия. Помимо этого, из неблагоприятных геологических процессов здесь развиты: делювиальный снос, линейная эрозия и сейсмичность. Для освоения этой территории могут быть рекомендованы планировочные работы, закрепление склона при подрезке, а также противоэрозионные и антисейсмические мероприятия.

ТЕРРИТОРИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория поймы р. Пшиш и впадающих в нее притоков

- инженерно-геологический таксон - I-1-а – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). Это поверхность поймы, подтопляемая подземными водами, затопляемая в паводки, с развитием боковой эрозии и современных оползневых процессов в бортах. Кроме этого, здесь высокая сейсмичность.

Для застройки этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: защиту от подтопления, затопления, берегозащиту, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, закрепление склонов и антисейсмические мероприятия.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

- создание берегозащитной дамбы;

- создание водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

- инженерно-геологический таксон - I-2 – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). Это территория балок, подверженная затоплению в паводки, с развитой боковой и глубинной эрозией, оползнями в бортах и высокой сейсмичностью. Кроме того, принято балки считать естественными дренами. В случае застройки такой территории, т.е. при возведении искусственных оснований, естественный водоток будет перекрыт, будут созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод и поэтому необходимо предусмотреть поверхностный или подземный дренаж этой территории и другие инженерные мероприятия. Учитывая дорогостоящие мероприятия, связанные со строительством и эксплуатацией дренажных систем, рекомендуется балки не застраивать, а использовать как естественные дрены.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

Территория древних оползневых склонов

- инженерно-геологический таксон – IV-5 – территория неблагоприятна для строительства, так как на склонах уже получали развитие процессы оползнеобразования. Но, несмотря на относительную стабилизацию в настоящее время, под воздействием инженерной деятельности оползневые процессы могут вновь активизироваться. Кроме этого, необходимо учесть такие неблагоприятные геологические процессы, как делювиальный снос, возможное набухание грунтов и сейсмичность. При необходимости строительства на данной территории, рекомендуется укрепить склоны с помощью агролесомелиоративных мероприятий и по возможности сократить площадь вырубок, а также провести планировку рельефа, закрепление склона при подрезке, антисейсмические мероприятия и учесть набухание грунтов.

При проектировании инженерной защиты от оползневых процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного отвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений.

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключают возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусмотреть мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

ТЕРРИТОРИИ КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ

Территория оползневых склонов

- инженерно-геологический таксон – V-5 – территория крайне неблагоприятна для строительства (окрашено в бордовый цвет), так как на склонах получают развитие современные оползневые процессы, причем оползают склоны и без нагрузки. Кроме этого, необходимо учесть такие неблагоприятные геологические процессы, как набухание грунтов, образование верховодки, делювиальный снос и сейсмичность. Поскольку мероприятия по инженерной защите, направленные на защиту от оползней, а также связанные со строительством и эксплуатацией дренажных систем очень дорогостоящие, на данной территории не рекомендуется проводить строительство.

На основании установленных опасных геологических процессов и явлений, и прогноза их развития, с учетом уже существующей инфраструктуры на территории Кабардинского сельского поселения, наиболее оптимальным решением для выбора территории под застройку будет нижняя часть пологих склонов и водоразделы на левобережье р. Пшиш.

1.2. Краткая историческая справка

Центр поселения – станица Кабардинская – находится на правом берегу горной реки Пшиш.

С давних пор земли между рекой Кубань и Черноморским побережьем занимали многочисленные адыгейские племена. В центре Закубанья, в долинах рек северного склона Главного Кавказского хребта, в том числе на территории современного Апшеронского района, жили абадзехи – одна из крупнейших субэтнических групп западных адыгов, численность которых достигала 200 тыс. человек.

Но непосредственно Хадыженскую котловину населяли не абадзехи, а небольшое племя хакучи (хакучинцев). Среди них было много выходцев из абадзехов, шапсyгов, а также беглых русских солдат и казаков. Удалившись в котловины, окружённые горами, они жили обособленной жизнью. Не вступая ни с кем в союзы, не воюя с русскими, хакучи соблюдали строжайшую замкнутость. Будучи мусульманами, они в то же время ставили кресты на кладбищах и сохраняли отчасти языческие верования. Хакучинцы занимались скотоводством, садоводством, а также огородничеством.

Кавказская война привела к значительным изменениям в этническом и численном составе населения Западного Кавказа. Нанеся огромные материальные и человеческие потери коренному населению, она явилась причиной махаджирства (массового переселения горцев в Турцию). Территория Закубанья практически обезлюдила.

Переселение кубанских казаков и крестьян из центральных губерний Великороссии и Украины на занятые русскими земли Закубанского края было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказа колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов.

В мае 1864 года напротив военного укрепления, где базировался батальон Кабардинского полка, на другом берегу р.Пшиш возникла новая станица. Названа она была по имени полка. Первыми переселенцами стали выходцы из станиц Баталпашинской и Белометчинской, затем сюда прибыли 8 семей донских казаков, 11 семей демобилизованных солдат Кавказской армии и 12 крестьянских из центральных губерний России.

Трудно было первым переселенцам приспособиться к новой жизни. Всюду полное бездорожье, горы, леса, дикие звери. Всё это было ново и непривычно для русского человека, привыкшего к равнинным просторам.

Во время весеннего половодья выезд из станицы становился практически невозможным. Часто не хватало продовольствия. Очень велика была смертность. Так, с момента основания станицы до 1 января 1865 года умерло 84 человека.

Основным занятием кабардинцев стала лесозаготовка, производство изделий из дерева, сбор лесных плодов и фруктов, скотоводство и охота.

Постепенно жизнь в станице стала налаживаться и улучшаться. В 1896 году на пособие от войскового правления в сумме 10 449 рублей была построена Михаило-Архангельская церковь; при ней имелась школа. Ввиду недостатка пахотных земель в окрестностях Кабардинской, станичному «обществу» в 1907 году был предоставлен дополнительный земельный надел в 910 десятин в Кугоейской степи.  Но несмотря на это, станица Кабардинская в начале ХХ столетия оставалась одной из самых бедных в Майкопском отделе, куда она территориально входила.

Ситуация значительно улучшилась в 1909 году, когда в юрте станицы началась добыча нефти и был сооружен нефтепровод Ширванская-Екатеринодар. В это же время через станицу была проложена железнодорожная линия. Согласно данным статистического комитета в 1910 году население станицы Кабардинской составляло 1 863 человека, число дворов – 190. Имелось министерское одноклассное училище и церковно-приходская школа.

После завершения гражданской войны на Кубани, власть Советов в ст. Кабардинской установилась в марте 1920 года. Но многие непримиримые казаки и другие враги новых порядков ушли в окрестные леса и продолжали бороться. Для их ликвидации были направлены из-под Сочи 302-й и 303-й стрелковые полки Красной Армии. Четвертой ротой 303-го полка командовал шестнадцатилетний Аркадий Голиков (будущий писатель А. Гайдар). 1 августа 1920 г. красные части заняли Кабардинскую и к 20 сентября в основном очистили окрестности станицы.

В 1924 году в Кабардинской открылась начальная школа и изба-читальня. В 1929 году было организовано 11 мелких колхозов.

С началом Великой Отечественной войны большая часть мужского населения ушла на фронт, в партизанские отряды; многие из них не вернулись домой. В августе 1942 года по январь 1943 года территория Апшеронского района была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 27 января 1943 года гитлеровские войска были выбиты из Апшеронского района. Ст. Кабардинскую освобождали части 353-й стрелковой дивизии.

После победоносного окончания войны вернувшиеся в станицу фронтовики включились в восстановление разрушенного хозяйства. В 1950 году была создана МТС, весь населенный пункт электрифицировали. С 1954 года в окрестностях станицы стали добывать нефть. В 1958 году был создан эфиромасличный совхоз-завод, просуществовавший до 1992 года.

В настоящее время главными проблемами Кабардинского сельского поселения являются отсутствие водоснабжения и газификации.

1.3. Административное устройство муниципального образования

Кабардинское сельское поселение

Кабардинское сельское поселение расположено в северо-западной части Апшеронского района.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере– с Тверским сельским поселением;

- на востоке – с Кубанским сельским поселением;

- на юге – с Куринским сельским поселением и Хадыженским городским поселением;

- на западе – с муниципальным образованием г.Горячий Ключ

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Апшеронский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений - и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

В состав поселения входят два населенных пункта: станица Кабардинская – административный центр поселения и поселок Асфальтовая Гора.

1.4. Экономическая база развития муниципального образования Кабардинское сельское поселение

Основными отраслями специализации в экономике поселения являются сельскохозяйственное производство, деревообрабатывающая промышленность.

В силу особенностей рельефа местности и характера почв для Кабардинского поселения характерна невысокая сельскохозяйственная освоенность земель. В растениеводстве преобладают виды специализации капиталоемкие, но дающие больший доход с единицы используемой площади, такие как садоводство и овощеводство.

Животноводство имеет многоукладный характер, но товарность и уровень концентрации производства в отрасли - низкие. Главные отрасли специализации животноводства – молочно-мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство.

В настоящее время основными производителями сельскохозяйственной продукции на территории поселения являются личные подобные хозяйства населения общей численностью работающих 1,46 тыс. человек.

В стоимостном выражении по отчетным данным 2014 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов составила 26,13 млн. рублей – 4,1% стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району.

В промышленном секторе поселения задействованы цеха индивидуальных предпринимателей, которые занимаются заготовкой древесины и деревообработкой.

Наибольшее количество предприятий на территории Кабардинского поселения сосредоточено в сфере потребительского рынка. Вместе с тем данные структуры не вносят значительного вклада в развитие экономики поселения, их налогооблагаемая база невелика, уровень обслуживания не соответствует современным требованиям. Среднегодовой оборот торговли и общественного питания – на уровне 8,92 млн.рублей.

Территория поселения обладает потенциалом для развития туризма и рекреации. Уникальные природно-климатические условия предгорья, наличие лесных массивов, минеральных источников, близость морского побережья, горноклиматических курортов – все эти факторы способствуют строительству на территории поселения рекреационных учреждений круглогодичного функционирования.

1.5. Население

В Кабардинском поселении проживает 2811 человек постоянного населения, в том числе в станице Кабардинской – 2456 человека, в поселке Асфальтовая Гора – 345 человека.

Удельный вес поселения в общей численности населения сельских муниципальных образований Апшеронского района – 8,6 %; Апшеронского муниципального района в целом – 2,8 %.

Современная численность постоянного населения превышает аналогичный показатель 2002 года на 242 человека или на 9,7 %, что объясняется достаточно благополучной ситуацией в естественном движении населения: баланс рождаемости и смертности на протяжении последних лет в основном положительный, одновременно сохраняется и положительное сальдо миграции.

Возрастной состав населения Кабардинского поселения

Таблица 3

| Возрастная структура населения | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Население моложе трудоспособного возраста | 640 | 22,77 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1460 | 51,94 |
| Население старше трудоспособного возраста | 711 | 25,29 |
| Итого по поселению: | 2811 | 100,0 |

1.6. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Кабардинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 года составил 1106 жилых строений общей площадью 57,6 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 20,49 м2.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х-квартирными. На территории ст.Кабардинской имеются 5 домов секционного типа.

Общее количество домохозяйств – 1074 единицы.

Характеристика жилищного фонда Кабардинского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 4

| Наименование н/п | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Кабардинская | 939 | 50,358 | 20,50 |
| поселок Асфальтовая Гора | 135 | 7,24 | 20,99 |
| Итого по поселению: | 1074 | 57,6 | 20,49 |

В результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнениями 2010 года, в ст. Кабардинской было затоплено 273 домовладения, подтоплено – 425 домовладений. Около 50% указанных жилых строений   были построены в 50-60-х годах прошлого века имеют высокую степень износа и могут быть признаны непригодными для проживания.

В процессе реализации генерального плана намечена убыль жилищного фонда в результате переселения жителей ст. Кабардинской из зоны затопления, а также с территории реконструкции в центральной части станицы на территории новой жилой застройки – всего 300 домовладений общей площадью квартир 13,8 тыс.кв.м.

1.7. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Главным образом объекты обслуживания расположены на территории ст. Кабардинской и рассчитаны на обслуживание всего поселения.

Отрасль народного образования представлена двумя учреждениями (детский сад, основная общеобразовательная школа). Плановая емкость детского дошкольного учреждения составляет 45 мест, фактическая потребность – 45 мест.  Школа рассчитана на 664 места, фактическая посещаемость – 122 учащихся.

В культурной сфере поселения функционируют Дом культуры с залом на 200 мест, библиотека. Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 74 места на 1000 жителей – 93 % нормативной потребности.

Медицинскую помощь жителям поселения оказывают врачебная амбулатория ст.Кабардинской на 26 посещений в смену, фельдшерско-акушерский пункт пос.Асфальтовая Гора.

Одной из наиболее развитых отраслей обслуживания является торговля. Торговыми площадями жители поселения обеспечены в объеме 148 м2 на 1000 человек (при норме 300 м2). Всего на территории поселения насчитывается 12 объектов розничной торговли.

На территории муниципального образования находятся 2 отделения почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

1.8. Существующая территориально-планировочная организация Кабардинского сельского поселения

Кабардинское сельское поселение Апшеронского района, расположенное в северо-западной части Апшеронского района наделено статусом муниципального образования с численностью населения – 2811 человек.

Сельское поселение общей площадью 14594,90 га образовано землями различных категорий, в том числе:

- земли населенных пунктов, площадью 1445,47 га (станица Кабардинская площадью 1366,52 га и поселок Асфальтовая Гора площадью 78,95 га);

- земли сельскохозяйственного назначения площадью 1348,00 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения площадью 372,00 га, в состав которых входят территории промышленных и коммунально-складских предприятий, объекты придорожного сервиса, полосы отвода железных дорог, автомобильных дорог, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе магистральных газопроводов, высоковольтных линий электропередач;

- земли водного фонда площадью 56,00 га;

- земли лесного фонда площадью 11686,00 га.

Административный центр поселения – станица Кабардинская находится на расстоянии 140км от города Краснодара, 25,4 км от административного центра муниципального образования Апшеронский район - города Апшеронска, в 5,8 км от города Хадыженска.

Кабардинское сельское поселение расположено на северном склоне Западного Кавказа в среднем течении реки Пшиш, по право- и левобережью. Рельеф территории предгорный, с колебаниями высот более ста метров. Склоны расчленены эрозионными врезами в виде небольших водотоков, оврагов, промоин и осложнены системой оползневых тел.

Поймы рек Пшиш и Хадажка занимают около 15% территории Кабардинского сельского поселения и имеют асимметричный поперечный профиль. Русло горной реки, шириной до 75 метров, извилистое с многочисленными протоками. Борта русла реки эрозионные, эрозионно-обвальные, осложненные мелкими оползнями. Участков с пологими бортами практически нет. Берега задернованы, крутизной до 600.

Значительная часть территории Кабардинского сельского поселения (более 60%) покрыта лесом (дуб, бук, ясень, осина, сосна и другие породы), земли сельскохозяйственного назначения составляют лишь 9,24 %, земли водного фонда – 0,38%.

Главной водной артерией Кабардинского сельского поселения является река Пшиш и ее правый приток – р. Хадажка.

Река Пшиш – один из основных левобережных притоков р. Кубани и типично горная река. Берёт начало на северо-западном склоне горы Шесси (высота горы 1137 м) и впадает в Краснодарское водохранилище ниже станицы Старокорсунской. Длина реки 275 км. Площадь водосборного бассейна 1840 км2.

Река Хадажка является правым притоком реки Пшиш.

На правобережной и левобережной террасах р. Пшиш расположен основной массив строений ст. Кабардинской, поэтому первоначальный рельеф здесь техногенно изменен, устроены небольшие водохранилища, кое-где поверхность выровнена путем отсыпки грунтов.

ГП-9

Карта современного использования территории поселения

Условные обозначения к чертежу ГП-9

Карта современного использования территории поселения

Транспортная связь населенных пунктов поселения с городом Апшеронском и другими населенными пунктами района осуществляется через региональные автодороги г.Хадыженск-ст.Кабардинская и г.Горячий Ключ-г.Хадыженск, проходящие по территории поселения с севера на юг и с запада на восток соответственно. Для обеспечения автомобильного сообщения необходимо привести параметры дорог в соответствие с требованиями к дорогам IV технической категории.

Важное значение в экономике и жизнедеятельности Кабардинского сельского поселения и Апшеронского района в целом имеет железная дорога направления ст.Туапсе-Сортировочная – ст.Армавир-Ростовский, проходящая с северо-востока на юго-запад по территории поселения и обеспечивающая связь с Черноморским побережьем и другими регионами Краснодарского края и Российской Федерации.

Кабардинское сельское поселение располагает по характеру различными уникальными природными ландшафтами, туристическими и бальнеологическими ресурсами и археологическими памятниками.

Достаточно обширно историко – культурное наследие Кабардинского сельского поселения.  Здесь находятся 1 памятник историко – культурного наследия, расположенный в станице Кабардинской и 9 памятников археологии, в том числе:

- 1 городище;

- 1 крепость;

- 3 кургана;

- 4 курганные группы.

Кабардинское сельское поселение богато залежами полезных ископаемых. На его территории согласно реестру недропользователей Апшеронского района в границах поселения находятся:

- месторождение «Асфальтовая Гора» - добыча нефти;

- месторождение «Восковая Гора» - добыча нефти;

- «Кабардинское» месторождение - добыча нефти;

- Северо-Тицинское месторождение - добыча нефти и газа;

- Северо-Хадыженское месторождение - добыча нефти;

- месторождение «Хадыженская площадка» - добыча нефти;

- месторождение Широкая Балка - добыча нефти и газа;

- «Южно-Хадыженское» месторождение - добыча газа.

1.9. Существующая территориально-планировочная организация населенных пунктов поселения

Станица Кабардинская

Станица Кабардинская представляет собой вытянутый с северо-запада на юго-восток сельский населенный пункт, расположенный по обеим берегам реки Пшиш в центральной части сельского поселения в окружении лесных угодий. Формирование планировочной структуры станицы обусловлено рельефом местности, направлением русла реки Пшиш, впадающих в нее притоков и сложившейся транспортной инфраструктурой (категорированной автомобильной дорогой г.Хадыженск-ст.Кабардинская и железной дорогой ст.Туапсе-Сортировочная – ст.Армавир-Ростовский.

Территория станицы в установленных ранее разработанным генеральным планом границах руслом реки Пшиш, железнодорожным полотном СКЖД и рельефом местности условно разделена на пять районов: северо-западный (с условным названием «Кардаш»), северо-восточный (с условным названием «Цмакова поляна»), центральный, заречный и юго-западный.

По функциональному использованию территория станицы Кабардинская делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, зону инженерной и транспортной инфраструктур.

Существующая жилая зона, расположенная в центральном, заречном и юго-западном районах, представлена преимущественно 1–2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Сетка улиц образует кварталы неправильной конфигурации, застроенные по периметру жилыми домами. Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется низкой плотностью.

Общественно-деловая зона представлена общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными преимущественно вдоль улиц Советской, Ленина и Пионерской, а также обособленно среди жилой застройки.

Существующий общественный центр обслуживания образован в центральной части населенного пункта. В нем расположены: Дом культуры, почта, банк, магазины, амбулатория.

Средняя общеобразовательная школа, детский сад и спортивная площадка размещаются в заречной части станицы.

Станица недостаточно обеспечена объектами социальной инфраструктуры. Объекты бытового обслуживания и общественного питания отсутствуют.

Рекреационная зона в станице Кабардинской представлена небольшим старым парком, расположенным в общественном центре станицы и спортивной площадкой, которая размещается в заречной части.

ГП-13

Карта расположения объектов ст.Кабардинской

Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входит региональная автодорога г.Хадыженск-ст.Кабардинская, железнодорожная ветка Северо-Кавказской железной дороги направления «ст.Туапсе-Сортировочная – ст.Армавир-Ростовский», железнодорожный вокзал, посадочная платформа железной дороги, улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, линии инженерных коммуникаций и др.

К зоне специального назначения относится территории двух кладбищ, расположенных в северо-западной и юго- восточной частях станицы.

Производственная зона представлена: территориями не действующего деревообрабатывающего предприятия ООО «Веста», производственных баз ООО «Сеть» и ООО «Антелс», цеха по деревообработке, и предприятиями сельскохозяйственного профиля - нефункционирующей фермой и машинно-тракторной мастерской.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории станицы, не организованы санитарно-защитные зоны от предприятий, железной дороги, не выдержаны санитарные разрывы до жилой застройки.

Уровень благоустройства станицы низкий, значительная часть улиц не имеют асфальтового покрытия.

В результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в Апшеронском районе Краснодарского края в октябре 2010 года, в станице Кабардинской затоплено 273 домовладения, подтоплено – 425 домовладений. Затоплению подверглась в большей степени территория заречной части станицы и частично в районе улицы Подгорной.

ГП-14

Карта расположения объектов п.Асфальтовая Гора

Поселок Асфальтовая Гора

Поселок расположен в юго-западной части Кабардинского сельского поселения вдоль региональной автомобильной дороги г.Горячий Ключ – г. Хадыженск. Поселок Асфальтовая Гора представляет собой компактный сельский населенный пункт, расположенный в окружении лесных угодий в непосредственной близости от города Хадыженска.

Жилая зона поселка, которая занимает основную часть территории в существующих границах, представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками.

Объекты общественного обслуживания представлены отделением связи, фельдшерско-акушерским пунктом и двумя магазинами товаров повседневного спроса. В центральной части поселка расположены спортивная площадка и сквер.

Существующее кладбище традиционного захоронения находится в южной части поселка.

Поселок недостаточно благоустроен, практически отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, большинство улиц не имеют твердого покрытия.

Практически вся территория поселка расположена в зоне оползневых процессов. Оползни в основном фронтальной и циркообразной формы. По характеру движения блоковые и блоково-консистентные. Размеры оползневых участков от 10-15м до 150м шириной и от20-30м до 200м длиной. Кроме того, поселок находится в границах нефтегазового месторождения. Населенный пункт не имеет условий для перспективного развития.

1.10. Санитарное состояние

Анализ экологической ситуации, сложившейся за последние десятилетия в Кабардинском сельском поселении и в Апшеронском районе в целом, на основе оценки риска для здоровья населения и состояния экологических систем позволяет выделить следующие основные экологические проблемы:

1. Отсутствует централизованная канализация, газоснабжение, теплоснабжение в населенных пунктах.

2.. На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах автомобильных дорог, железной дороги и действующих предприятий.

3. Площадь зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах ниже нормативной.

4. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

5. Требуется выполнение мероприятий по инженерной защите территорий подверженных затоплению и оползневым явлениям.

В целом территория Кабардинского сельского поселения благоприятна для безопасности функционирования населенных пунктов и туристско - рекреационного комплекса.  Планируемая территория располагает значительными природными ресурсами и условиями для развития – благоприятным климатом, чистым воздухом, заповедными природными участками, ввиду значительной высоты над уровнем моря, в данной местности отсутствует амброзия и многие другие растения, вызывающие аллергическую реакцию. Вместе с тем необходимо осуществление отдельных мероприятий:

а) по улучшению эпидемиологической ситуации, в том числе по устранению природно-очаговых инфекций, в частности по дератизации территории населенных пунктов и дезинфекции от клещей.

б) рассчитать допустимые антропогенные нагрузки по основным объектам планируемого туристско-рекреационного комплекса;

в) осуществить строительство современных очистных сооружений, сбор, регулярный вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, ограничить число неорганизованных туристов. При возрастающем туристском потоке количество выбрасываемого мусора возрастет и создаст дополнительные нагрузки на природный комплекс;

г) определить границы, площадь, приоритеты развития территорий, пригодных для рекреационных целей, определить статус и структуру этих территорий;

д) определить и установить природоохранные зоны;

ж) придание процессам развития и туристического комплекса устойчивого характера, обеспечить его рост без нарушения экологического равновесия и нанесения необратимого ущерба окружающей среде, с учетом повышения экологической безопасности;

з) исключить бесконтрольные рубки леса, улучшить проведение рубок ухода;

и) осуществить изменение категории земель за счет перевода пастбищ, сенокосов, территорий, покрытых лесом и пашни в земли населенных пунктов;

к) разработать на стадии рабочего проектирования и выполнить мероприятия по инженерной защите территорий, подверженных затоплению и оползневым явлениям.

1.11. Баланс современного использования территории

# 1.11.1. Баланс современного использования территории

# Кабардинского сельского поселения

Таблица 5

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Кабардинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 14594,90 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 426,50 | 2,92 |
| Станица Кабардинская | 347,55 | 2,38 |
| Поселок Асфальтовая гора | 78,95 | 0,54 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 2379,60 | 16,30 |
| Под строениями и сооружениями | 6,53 | 0,04 |
| Под кладбищем | 1,65 | 0,01 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, в т.ч.: | 225,50 | 1,55 |
| Земли промышленности | 86,45 | 0,59 |
| Полоса отвода железной дороги | 139,05 | 0,96 |
| 4. Земли водного фонда | 58,89 | 0,40 |
| 5. Земли лесного фонда | 11504,41 | 78,83 |

1.11.2. Баланс современного использования территории

населенных пунктов Кабардинского сельского поселения

Станица Кабардинская

Таблица 6

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 347,55 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 205,01 | 58,99 |
| 1.1. | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 199,81 | 57,49 |
| 1.2. | Многоквартирная жилая застройка | 2,63 | 0,76 |
| 1.3. | Учреждения образования | 2,57 | 0,74 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,96 | 0,28 |
| 2.1. | Учреждения культуры | 0,23 | 0,07 |
| 2.2. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,72 | 0,20 |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 60,83 | 17,50 |
| 3.1. | Производственная зона | 5,09 | 1,46 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | 55,74 | 16,04 |
| 3.2.1. | Полоса отвода железной дороги | 7,18 | 2,07 |
| 3.2.2. | Улицы, дороги, проезды, площади | 48,56 | 13,97 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 0,26 | 0,07 |
| 4.1. | Спортивные сооружения | 0,26 | 0,07 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 79,44 | 22,86 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,05 | 0,30 |

Поселок Асфальтовая Гора

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 78,95 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 34,59 | 43,81 |
| 1.1. | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 33,98 | 43,03 |
| 1.2. | Многоквартирная жилая застройка | 0,61 | 0,78 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,30 | 0,38 |
| 2.1. | Учреждения культуры | 0,16 | 0,20 |
| 2.2. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,11 | 0,14 |
| 2.3. | Учреждения здравоохранения | 0,03 | 0,04 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 13,82 | 17,50 |
| 3.1. | Производственная зона | 3,23 | 4,09 |
| 3.2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | 10,59 | 13,41 |
| 3.2.1. | Улицы, дороги, проезды, площади | 10,59 | 13,41 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 0,29 | 0,38 |
| 4.1. | Спортивные сооружения | 0,29 | 0,38 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 29,95 | 37,93 |

1.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Кабардинского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края.

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО  «ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2010 году, к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Кабардинском сельском поселении следует отнести:

- подтопление, потенциальное подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- линейная и плоскостная эрозия;

- оползни, оплывы, крип;

- набухание грунтов;

- сейсмичность.

Согласно СНиП П-7-81* по интенсивности землетрясения территория Кабардинского сельского поселения расположена в 8-балльной зоне.

Опасные физико-геологические процессы.

Подтопление.

Подтопление отмечается на значительной территории пойменной и частично надпойменной террас реки Пшиш в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков.

На территории надпойменной террасы опасным процессом считается потенциальное подтопление, где подземные воды распространены на глубине от  2,0 до 5,0 м.

Затопление.

Затопление территории Кабардинского сельского поселения поверхностными водами возможно вблизи поймы реки Пшиш и на пониженных передовых частях надпойменной террасы во время паводков. Продолжительность затопления участков обычно составляет от суток до 5-7 суток, подъем воды происходит в течение 1-3 суток, спад происходит в течение 2-4 суток.

Заболачивание.

Заболачивание развивается локально, в пониженных участках вблизи русла, на террасах и в оползневых западинах на пологих склонах.

Боковая эрозия.

Деятельность поверхностных вод на территории Кабардинского сельского поселения связана, прежде всего, с боковой эрозией постоянных и временных водотоков. Наиболее крупными водотоками являются река Пшиш и ее правый приток Хадажка, а также крупные балки на левобережье Пшиша - Широкая Балка, Нефтяная и Карагачева.

Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в бортах русловой части реки Пшиш, где на отдельных участках они выражены в виде крутых и отвесных уступов высотой до 3 метров. Скорость разрушения береговых уступов водотоков разнообразна и составляет 0,1–1 м/год и более. Пораженность берегов боковой эрозией неравномерна и колеблется в пределах 70%.

Линейная и плоскостная эрозия.

В местах освоения месторождений полезных ископаемых проложены сеть дорог и коммуникаций, произведена вырубка леса. При производстве этих работ довольно часто происходит нарушение почвенного и растительного слоя, подрезки склонов, что вызывает активизацию линейной и плоскостной эрозии и оползневых явлений.

Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной связи и приводят к оврагообразованию на склонах.

Оползни.

Один из оползневых участков на территории представлен на правом склоне реки Пшиш от средней части склона до пойменной и надпойменной части реки с незначительным захватом станицы Кабардинской. Общая протяженность нижней части кромки оползней составляет около 3–4 км.

Другой крупный оползневой участок приурочен к водоразделу балок Нефтяной и Карагачева. Здесь активизация оползневых процессов была вызвана активной инженерной деятельностью (строительство гражданских и промышленных объектов, добыча полезных ископаемых) в пределах поселка Асфальтовая Гора.

Оползневые процессы могут получить распространение и на пологих склонах, а также на склонах, где они проявляли активность в прошлом, но на современном этапе развития стабилизированы. Наиболее крупный такой участок расположен на правом склоне реки Пшиш и занимает довольно значительную часть территории поселения.

Набухание грунтов.

На территории Кабардинского сельского изысканий набухающие грунты локально распространены на оползневых склонах.

Опасные метеорологические явления:

На территории Кабардинского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»: ураганные ветры, проливные дожди с грозами и градом, обильные снегопады, налипания снега, обледенения и подтопления территорий, повышение уровня воды в реках. На проектируемой территории возможны оползни. В горах возможно образование селей, камнепадов.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Кабардинского сельского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Химически опасные объекты экономики

На территории Кабардинского сельского поселения химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Кабардинского сельского поселения пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся: автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории г. Хадыженск – ст-ца Кабардинская, автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения IV технической категории г. Горячий Ключ – г. Хадыженск.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

# Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

# Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 8.

# Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий

# на автомобильном транспорте

# Таблица 8

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 22,50 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 3,56 | 22,16 |

Железнодорожный транспорт

Поселение пересекает проектируемая узкоколейная железная дорога. Транспортировка опасного груза по данной железной дороге не осуществляется.

Также к зоне транспортной инфраструктуры относится железная дорога г. Белореченск – г. Туапсе. Наибольшую опасность представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, провозимых по железной дороге. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее.

Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога пораже-ния людей, м | Радиус зоны полных разруше-ний, м/ избыточ-ное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Изобутило-вый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

Нефтепровод

На территории Кабардинского сельского поселения проходит нефтепровод:

– нефтепровод «Ширванская – Екатеринодар»;

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли.

Газопроводы

На территории Кабардинского сельского поселения проходит газопровод. Для газопровода диаметром 200 мм опасное расстояние равно 231,24 м при разрыве на полный диаметр.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

На территории Кабардинского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

2. Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В качестве приоритетного направления экономики Кабардинского поселения на перспективу рассматривается развитие туризма и рекреации на основе эффективного использования имеющихся природно-рекреационных ресурсов.

На современном этапе территория Кабардинского сельского поселения является потенциально-туристским районом, т.е. имеет условия развития туризма, но слабо вовлечена в туристскую деятельность (охвачена туристским спросом).

Основными факторами развития туризма и рекреации территории планирования являются богатейшая природа Кавказских гор с чистейшим воздухом, лесами, своеобразной флорой и фауной, живописными местами, созданными горными реками, пещерами и водопадами. Уникальные природные факторы сочетаются с легкой транспортной доступностью рассматриваемой территории, что делает ее особенно привлекательной как места отдыха, особенно в выходные и праздничные дни.

В перспективе рекреационный вариант использования территории проектирования способен дать значительно больший доход, чем хозяйственная эксплуатация местных лесов, строительство здесь новых промышленных объектов.

Развитие в   Кабардинском поселении   конкурентоспособной туристской индустрии намечено посредством реализации инвестиционного проекта «Волшебный мир» (инвестор ООО «Глобус», г.Москва) в ст.Кабардинской, расположенной в живописной горной долине реки Пшиш, в 4-х километрах от города-курорта Хадыженска.

Основной идеей проекта является создание в Кабардинском поселении развитой системы индустрии развлечений в соответствии со спецификой и колоритом разных стран и народов мира, отвечающей международным стандартам и местной культурной специфике.  Для этого планируется строительство в Кабардинском поселении круглогодичного туристско-рекреационного комплекса, предлагающего туристам современный и качественный отдых.

В соответствии с инвестиционными проработками и планами развития территории генеральный план предусматривает строительство на территории ст.Кабардинской международного детского культурно-развлекательного комплекса «Волшебный мир», парка развлечений «Семь чудес света» с использованием водных ресурсов реки Пшиш, гольф-поля, ипподрома, спортивных комплексов, торгово-развлекательных центров, СПА-центра, объектов размещения туристов и прочих объектов.

В процессе реализации генерального плана также намечено строительство жилья для постоянно проживающего населения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры. Запланировано возведение защитных дамб от паводков, строительство двух экологических поселений, микрорайона многоквартирной малоэтажной застройки для расселения обслуживающего персонала туристско-рекреационного комплекса, дорог, прокладка новых ЛЭП, замена коммуникаций и др.

Таким образом, в процессе реализации проекта «Волшебный мир» предполагается создание поселения нового типа и туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающих высокий уровень стандартов качества жизни и отдыха.

Наряду с развитием туризма и рекреации, ведущей отраслью экономики поселения становится строительство, как основа развития территории и отрасли специализации АПК. Планируется строительство заводов по производству фарфора, керамо-гранита, каркасно-щитовых конструкций, предприятий по переработке сельхозпродукции, тепличного комплекса, садоводческого центра, форелевого хозяйства.

Развитию сельскохозяйственного производства во многом будет способствовать создание экологических поселений с выделением каждому домохозяйству укрупненных земельных участков: под размещение жилья и для организации производства сельхозпродукции. Основная задача экологических поселений - освоение земель сельскохозяйственного использования и производство экологически чистой продукции, необходимой для удовлетворения потребностей рекреантов, а также обеспечение продуктами питания местных жителей и жителей близлежащих районов.

В перспективе развитие туристской индустрии в Кабардинском поселении даст возможность организовать большое количество новых рабочих мест как на его территории, так и в отдаленных горных поселках Апшеронского района: одно рабочее место в сфере туризма косвенно влечет за собой создание двух - трех новых рабочих мест в смежных сферах (транспорт, торговля, общественное питание). Это позволит значительно ослабить социальную напряженность и в конечном итоге приведет к повышению уровня жизни населения Апшеронского района.

2.2. Расчет перспективной численности постоянного населения

Перспективная численность постоянного населения определена, с одной стороны, на основе идущих в настоящее время демографических процессов, с другой – оценка детерминирована исходя из принятых параметров жилищного строительства и планируемой потребности в т рудовых ресурсах. Проектом генерального плана рассмотрен значительный ресурсный потенциал свободных территорий, находящихся, как в пределах, так и за пределами существующих границ населенных пунктов.

Прогноз численности постоянного населения выполнен по методу «передвижки возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. В процессе расчета существующее население распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции.  Преимущество метода заключается в его комплексности – он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

В основу прогноза положена концепция устойчивого социально-экономического развития территории поселения, а именно достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, обеспечение высоких темпов экономического роста.

Параметры прогноза:

- постепенное увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста с 1,9 до 2,2 детей;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения с современных 69,1 года (значение показателя рассчитано методом косвенной стандартизации) до 70,9 лет;

- большой объем чистой миграции, который обеспечит прирост численности населения до уровня, необходимого для удовлетворения потребности в постоянных обслуживающих кадрах. В предстоящий расчетный период среднегодовая величина миграционного прироста определена в 21,5 промилле или 86 человек в год.

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории ст.Кабардинской и пос. Асфальтовая Гора.

Проектом планировки «Цмакова Поляна» предлагается формирование жилой застройки домами усадебной и коттеджной 1-2х этажной жилой застройки различной ценовой категории от эконом-класса до «VIP-домов» с различными по величине приусадебными участками от 0,15га до 1га с учетом размещения на них экоферм (теплиц, фруктовых садов, виноградников и овощных культур), предназначенных для выращивания экологически чистой продукции, а также 2-х этажных блокированных жилых домов типа «таунхаус» - в центральной части экопоселения №2.

Численность постоянного населения на расчетный срок на территории экопоселения №1 составит – 177 человек, на территории экопоселения №2 – 360 человек, всего – 537 чел.

Численность временного населения (организованного), расселяемого в гостевых домах в экопоселении №1 - 295 человек, в экопоселении № 2 – 351 человек. Итого постоянного и временного организованного населения по экопоселениям № 1- 472 человека, № 2- 726 человек.

В территориальном отношении участок проектирования, с условным названием «Кардаш», делится на четыре микрорайона: центральный, южный, западный и восточный. Большая часть территории будет застраиваться усадебными домами и коттеджами, с различными по величине приусадебными участками от 0,15га до 1га с учетом размещения на них экоферм. Вокруг общественного центра экопоселения предусмотрено строительство жилого комплекса переменной этажности (5-2 этажа). Проектом предлагается размещение блокированной жилой застройки (таунхаусы) в восточном микрорайоне и в южной части центрального микрорайона, 1-2х квартирной террасной жилой застройки повышенной комфортности и двух кварталов секционной малоэтажной жилой застройки в южном микрорайоне.

Численность постоянного населения на расчетный срок на территории экопоселения составит – 2976 человек.

Численность временного населения (организованного), расселяемого в гостевых домах - 450 человек. Итого постоянного и временного организованного населения - 3426 человека.

На проектируемой территории юго-западного микрорайона планируется размещение секционной малоэтажной жилой застройки.

Численность постоянного населения на расчетный срок на территории юго-западного микрорайона составит – 5391 человека.

Прогнозная оценка численности постоянного населения

(в разрезе населенных пунктов Кабардинского поселения)

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Базовый период (2014 год) | Расчетный срок (2034 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Кабардинская | 2456 | 13246 |
| 2 | поселок Асфальтовая Гора | 345 | 376 |
|  | Итого по поселению: | 2811 | 13622 |

# Прогноз демографической структуры населения

# (по возрастному признаку)

Таблица 11

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2034 г. |
|  | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного |
| человек | 640 | 1460 | 711 | 3548 | 7157 | 2917 |
| в % от общей численности | 22,77 | 51,94 | 25,29 | 26,05 | 52,54 | 21,42 |

# Таким образом, в перспективе предусматривается существенный рост численности населения, обусловленный масштабной программой жилищного строительства и подкрепленный наличием мест приложения труда в обслуживающем и производственном секторах экономики.

# 2.3. Расчет перспективной численности рекреантов

# Рекреационная емкость территории планирования определена на основе показателей допустимых рекреационных нагрузок на зоны отдыха, составляющих не менее 500 м2 на одного посетителя (в том числе интенсивно используемая её часть для активных видов отдыха – не менее 100 м2 на 1 посетителя).

# При определении структуры турпотока проектом учитывалась тенденция, сложившаяся в крае на протяжении последних лет: подавляющее большинство составляют отдыхающие, предпочитающие индивидуальные средства размещения (неорганизованный сектор); однодневные посетители и туристы, совершающие турпоходы.

# За многие годы сложился достаточно устойчивый спрос на услуги индивидуальных средств размещения, расположенных в курортной зоне края. В настоящее время многие индивидуальные средства размещения по уровню комфортности и сервиса составляют достойную конкуренцию гостиницам и здравницам, что позволяет им активно позиционировать себя на рынке услуг.

# К расчетному сроку в границах Кабардинского поселения намечено строительство коллективных средств размещения рекреантов общей емкостью 2,4 тысяч мест. Количество рекреантов краткосрочного (однодневного) пребывания составит 7,6 тысяч человек. Итого 10 тысяч рекреантов в период максимальной нагрузки.

Прогноз численности рекреантов на территории

Кабардинского сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Количество рекреантов, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гостиничные комплексы | 300 |
| 2 | Гольф-деревня | 1200 |
| 3 | Мини-гостиницы (в составе рекреационной застройки) | 900 |
| 4 | Рекреанты краткосрочного пребывания | 7600 |
|  | Итого: | 10000 |

Достижение указанной величины турпотока возможно при условии вложения достаточных инвестиций в создание качественной инфраструктуры (туристской, гостиничной, развлекательной, рекреационной).

Чрезвычайно важным для «раскрутки» рассматриваемой зоны отдыха как круглогодичной является фактор обеспечения широкого и глубокого рекламного «давления» на потенциальных потребителей. Одним из основных маркетинговых шагов должна стать разработка адекватного (желательно, уникального) позиционирования территории туристско-рекреационного комплекса, что позволит ему «отстроиться» от существующих и потенциальных конкурентов и занять свою нишу на конкурентном поле.

2.4. Расчёт численности обслуживающего персонала

Показатели занятости в туризме – важный индикатор современной инновационной экономики, поскольку новые рабочие места стимулируют развитие связанных с туризмом отраслей – строительства, торговли и всей сферы услуг.

Для определения потребности в персонале, занятом непосредственно в туристско-рекреационном секторе, проектом используется коэффициент обслуживающего персонала - соотношение кадров обслуживающего персонала и количества рекреантов.

Потребность в персонале для работы в сфере туристско-рекреационного обслуживания

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Численность рекреантов, чел. | Кобсл.перс. | Численность обслуживающих кадров, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиничные комплексы | 300 | 0,5 | 150 |
| 2 | Гольф-деревня | 1200 | 0,3 | 360 |
| 3 | Мини-гостиницы (в составе рекреационной застройки) | 900 | 0,3 | 300 |
| 4 | Рекреанты краткосрочного пребывания | 7600 | 0,15 | 1140 |
|  | Итого: | 10000 |  | 1950 |

# Приоритетной мерой при формировании контингента обслуживающих кадров должно стать вовлечение в экономику местного населения. Максимальное включение в проект местной рабочей силы позволит усилить позитивный экономический эффект от инвестиций в экономику поселения и Апшеронского района в целом.

# Согласно демографическому прогнозу, к сроку реализации генерального плана численность трудоспособного населения территории планирования составит 7,157 тыс. чел., из них порядка 70% (5тыс.чел.) будет задействовано в сфере туристско-рекреационного обслуживания.

# В целом по итогам реализации проекта будут созданы тысячи рабочих мест как непосредственно в туристско-рекреационном бизнесе, так и в смежных отраслях (строительстве, торговле, недвижимости, ресторанном бизнесе и т.д.). Потребность в трудовых ресурсах для работы смежных отраслях планируется удовлетворить за счет населения прилегающих территорий Апшеронского района.

# Потребность в высококвалифицированных трудовых кадрах, прежде всего в области управления и организации гостиничного и туристского бизнеса, на первое время планируется частично удовлетворить за счёт приезжающих из различных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья (возможно, вахтовым методом) специалистов.

# Итого, с учетом рекреантов и обслуживающего персонала, проектная численность населения на расчетный период 2034 год составит 25 572 чел.

2.5. Расчет проектной территории

Потребная селитебная территория, предназначаемая для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

# В границах Кабардинского поселения планируется значительное расширение территорий для жилищного строительства, включая территории, необходимые для реализации строительства жилья под расселение обслуживающего персонала с семьями.

# Перспективная численность населения территории планирования на период до 2034 года согласно проекту составит 13246 человека. Соответственно, к расчетному сроку генерального плана подлежит расселению 10790 человек или 3596 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

# Кроме того, проектом намечено переселение за счет инвестора на новые земельные участки с предоставлением нового жилья существующего населения с мест затоплений и с территории реконструкции ст.Кабардинской – 830 человек или 300 семей.

Итого к расчетному сроку необходимо расселить 11620 человек или 3874 семей.

Обеспечение жильем проектного населения планируется за счет освоения территорий под размещение микрорайонов– экопоселений «Цмакова поляна» и «Кардаш».  Кроме того, планируется выделение земельных участков под жилищное строительство в центральной части ст.Кабардинской посредством уплотнения существующих жилых кварталов. В юго-западной части станицы запроектирован микрорайон секционной застройки для расселения обслуживающего персонала.

В пос.Асфальтовая Гора выделение территорий под новое жилищное строительство проектом не предусмотрено из-за отсутствия территориальных резервов под развитие жилой застройки и в виду неблагоприятных природных условий – территория поселка расположена на участке, подверженном интенсивным оползневым явлениям.

Проектируемые жилые микрорайоны станицы Кабардинской предлагается застраивать с использованием разнообразных типов жилых домов - от индивидуальной усадебного типа до высокоплотной типа «таун-хауз» с приусадебными участками, а также малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Кроме того, в соответствии с инвестиционными предложениями на территории ст.Кабардинской планируется строительство экопоселений с выделением каждому домохозяйству земельных участков площадью до 1,5 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 1,57 на 1 дом.

В целом ориентировочная потребность в новой селитебной территории для Кабардинского сельского поселения на расчетный период до 2034 года составит 1018,97 га.

2.6. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен для постоянного населения и рекреантов на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

Проектом сохраняется тенденция размещения основных объектов обслуживания поселения на территории станицы Кабардинской. В п.Асфальтовая Гора строительство новых объектов обслуживания не планируется; потребности населения в недостающих видах услуг будут удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания ст.Кабардинской и г.Хадыженска.

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания произведен согласно СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П в редакции постановления ЗСК от 24 сентября 2013 года   № 612-П.

Проектная вместимость объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок (2034 год) приводится в таблицах 14, 15.

Расчет объектов обслуживания постоянного населения

Кабардинского сельского поселения на расчетный срок до 2034 года

Таблица 14

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма на 1тыс. чел. | Нормативная потребность населения 13,622 тыс. чел. | Сохраняется в существующих учреждениях обслуживания | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 85% обеспеченности детей 1-6 лет | 324 |  | 1018 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% обеспеченности 1-9 кл., 20% обеспеченности 10-11 кл. | 1512 |  | 1748 |
| 3 | Спортивная школа-интернат | учащиеся | по заданию на проектирование | - |  | 250 |
| 4 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 3,26 | 1,0 | 2,45 |

Расчет объектов обслуживания населения

Кабардинского сельского поселения с учетом рекреантов

на расчетный срок до 2034 года

Таблица 15

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма на 1тыс. чел. | Нормативная потребность населения 25,572 тыс. чел. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 465 | 465 |
| 2 | ФАП | объект | - | 1 | 1 |
| 3 | Аптечные киоски | кв.м общей площади | 10 на 1 тыс.чел. | 256 | 256 |
| 4 | Культурно-досуговый центр | место | 80 на 1 тыс.чел. | 274 | 350 |
| 5 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 4 на 1 тыс.чел. | 102,3 | 102,3 |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 80 на 1 тыс.чел. | 2046 | 2046 |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 на 1 тыс.чел. | 49850 | 49850 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 140 на 1 тыс.чел. | 3580 | 3580 |
| 9 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 20 на 1 тыс.чел. | 512 | 512 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 на 1 тыс. чел. | 103 | 103 |
| 11 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 на 1 тыс.чел. | 256 | 256 |
| 12 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | 4 на 1 тыс.чел. | 103 | 103 |
| 13 | Гостиницы | мест | 6 на 1 тыс.чел. | 154 | 154 |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 4 | 4 |
| 15 | Отделения сбербанка | кв.м общей площади | 40 на 1 тыс.чел. | 1023 | 1023 |